1

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент государственной защиты имущества

Утвержден

Департаментом государственной защиты имущества

МВД России

« 21 » мая 2007 года

Бюллетень

технических средств безопасности, рекомендованных к использованию подразделениями вневедомственной охраны и филиалами ФГУП «Охрана»

Москва 2007

2

Содержание

| Введение .............................................................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 1. | Средства обнаружения ................................................................................................. | 4 |
|  | 1.1 | Извещатели для помещений ................................................................................... | 5 |
|  | 1.2 | Извещатели для открытых площадок .................................................................. | 27 |
| 2. | Объектовые средства.................................................................................................. | 33 |
|  | 2.1 | Приемно-контрольные приборы .......................................................................... | 34 |
|  | 2.2 | Интегрированные системы безопасности............................................................ | 43 |
|  | 2.3 | Домофоны с функцией охраны............................................................................. | 47 |
|  | 2.4 | Источники электропитания................................................................................... | 49 |
|  | 2.5 | Средства оповещения ............................................................................................ | 52 |
|  | 2.6 | Средства тревожной сигнализации ...................................................................... | 53 |
| 3. | Аппаратура централизованного наблюдения........................................................ | 56 |
| 4. | Средства беспроводной охранной сигнализации .................................................. | 83 |
| 5. | Средства мониторинга подвижных объектов........................................................ | 87 |

© Департамент государственной защиты имущества МВД России, 2007

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве офи-циального издания без разрешения ДГЗИ МВД России.

3

Введение

Настоящий Бюллетень технических средств, рекомендованных к использованию вневедомственной охраной (далее - Бюллетень), со-держит сведения об аппаратуре охранной и охранно-пожарной сигнализации, рекомендованной к применению на объектах различных форм собственности и квартирах граждан охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям вневедомст-венной охраны при органах внутренних дел на территории Российской Федерации, а также ФГУП «Охрана». Данный Бюллетень подготовлен в целях реализации единой технической политики деятельности подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел и ФГУП «Охрана».

Бюллетень содержит полный набор технических средств, которые обеспечивают централизованную охрану любой категории объектов. Отбор этих средств осуществлен на конкурсной основе. По всем изделиям, включенным в Бюллетень:

- согласованы технические условия, в которых предусмотрены параметры, превышающие требования стандартов;

- проведены необходимые для службы вневедомственной охраны испытания, в том числе эксплуатационные - в ее подразделениях, сер-тификационные - в Центре сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации (ЦСА ОПС) МВД России.

Кроме того, ЦОРДВО и НИЦ «Охрана» МВД России осуществляют постоянный контроль качества серийного производства и автор-ский надзор за вносимыми схемными, конструктивными и программными изменениями; проводят оптимизацию по функционально-стоимостным и номенклатурным показателям; отслеживают и поддерживают уровень цен, не превышающий среднерыночный.

Комплекс указанных мер обеспечивает высокий технический уровень, улучшенные потребительские свойства, гарантирует каче-

ство и надежность технических средств охраны. Наличие только сертификатов (свидетельств), выданных ЦСА ОПС или другим органом Госстандарта России, аккредитованным в области средств ОПС, не является достаточным основанием для включения ТСО в Бюллетень, так как при сертификации не выполняются все указанные выше организационно-технические мероприятия.

На объектах и в квартирах, охраняемых по договорам подразделениями вневедомственной охраны, на территории России, при оборудовании вновь объектов и квартир, а также после проведения ремонта ТСО в течение срока их службы рекомендуется использо-вать только технические средства, указанные в данном Бюллетене.

Аппаратура, исключенная из Бюллетеня, не должна закупаться, а уже приобретенная может быть использована для ком-плектования обменного фонда.

Если при использовании ТСО, не включенных в настоящий Бюллетень, будут допущены кражи, возгорания, причинен материальный ущерб или предъявлены претензии от служб телефонной связи, радиоконтроля или иных уполномоченных над-зорных организаций персональную ответственность несут лица, принявшие решение о применении указанной техники.

Изменения и дополнения в настоящий Бюллетень готовит ДГЗИ МВД России.

4

- Средства обнаружения

5

1 Извещатели для помещений

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначение | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначе- | действия | ние |  | ТУ |  |
|  | ние |  |  |  |  |  |
| 1 | Защита | Магнито- | Извещатель | Для открытой установки на плоские поверхности (кроме | ПГС2.409.000 | ОАО Рязанский |
|  | дверей, | контактный | охранный | стальных). Допустимый зазор между магнитом и дат- | ТУ | завод металлоке- |
|  | оконных |  | точечный маг- | чиком от 1 до 10 мм. Габаритные размеры 58х11х11 |  | рамических при- |
|  | рам |  | нитоконтактный | мм. Диапазон рабочих температур от – 50 до + 50 °С. |  | боров (РЗМКП), |
|  |  |  | ИО102-2 |  |  | г. Рязань |
| 2 |  |  | Извещатель | Малогабаритный. Три исполнения. Для открытой уста- | ПГС2.409.001 | ОАО РЗМКП, |
|  |  |  | охранный | новки на плоские поверхности (кроме стальных). Допус- | ТУ | г. Рязань |
|  |  |  | точечный маг- | тимый зазор между магнитом и датчиком от 1 до 10 мм. |  |  |
|  |  |  | нитоконтактный | Габаритные размеры 30х6,5х13 мм. Диапазон рабочих |  |  |
|  |  |  | ИО102-4 | температур от – 50 до + 50 °С. |  |  |
| 3 |  |  | Извещатель | Для скрытой установки в элементы (кроме стальных) ох- | ПГС2.409.002 | ОАО РЗМКП, |
|  |  |  | охранный | раняемой конструкции. Три исполнения. Допустимый | ТУ | г. Рязань |
|  |  |  | точечный маг- | зазор между магнитом и датчиком от 1 до 10 мм. |  |  |
|  |  |  | нитоконтакт- | Габаритные размеры Ø11,5х27,5 мм. Диапазон рабочих |  |  |
|  |  |  | ный | температур от – 50 до + 50 °С. |  |  |
|  |  |  | ИО102-5 |  |  |  |
| 4 |  |  | Извещатель | Для скрытой установки в элементы стальных конст- | ПГС2.409.007 | ООО НПП |
|  |  |  | охранный | рукций (двери). Допустимый зазор между магнитом и | ТУ | "Магнито- |
|  |  |  | точечный маг- | датчиком от 1 до 7 мм. Габаритные размеры Ø11,5х27,5 |  | контакт", |
|  |  |  | нитоконтакт- | мм. Диапазон рабочих температур от – 50 до + 50 °С. |  | г. Рязань |
|  |  |  | ный |  |  |  |
|  |  |  | ИО102-6 |  |  |  |

6

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия | ние |  | ТУ | тель |
| 5 | Защита | Магнито- | Извещатель ох- | Малогабаритный. Для скрытой установки в элементы | ПГС2.409.002 | ОАО РЗМКП, |
|  | дверей, | контакт- | ранный точеч- | (кроме стальных) охраняемой конструкции. Допустимый | ТУ | г. Рязань |
|  | оконных | ный | ный магнито- | зазор между магнитом и датчиком от 1 до 10 мм. Габа- |  |  |
|  | рам |  | контактный | ритные размеры Ø7,5х21 мм. Диапазон рабочих темпера- |  |  |
|  |  |  | ИО102-15/1 | тур от – 50 до + 50 °С |  |  |
| 6 |  |  | Извещатель | Малогабаритный. Три исполнения. Для открытой уста- | ПГС2.409.000 | ОАО РЗМКП, |
|  |  |  | охранный маг- | новки на плоские поверхности (кроме стальных). Допус- | ТУ | г. Рязань |
|  |  |  | нитоконтакт- | тимый зазор между магнитом и датчиком от 1 до 10 мм. |  |  |
|  |  |  | ный | Габаритные размеры 35х10х10 мм. Диапазон рабочих |  |  |
|  |  |  | ИО102-16/2 | температур от – 50 до + 50 ºС (для исполнения 01), от – |  |  |
|  |  |  |  | 50 до + 75 ºС (для исполнений 02,03) |  |  |
| 7 |  |  | Извещатель | Для открытой установки на плоские поверхности сталь- | ФИАК. | ООО НПКФ |
|  |  |  | охранный точеч- | ных ворот. Допустимый зазор между магнитом и дат- | 425212.004 ТУ | "Комплект- |
|  |  |  | ный магнито- | чиком |  | стройсервис", |
|  |  |  | контактный | от 1 до 30 мм. Габаритные размеры датчика – |  | г. Рязань |
|  |  |  | ИО102-20 | 150×13×40 мм (литера А) или 62×31×30 мм (литера Б), |  |  |
|  |  |  |  | магнита – 62×31×30 мм. Диапазон рабочих температур от |  |  |
|  |  |  |  | −50 до +50 °С. Выпускается извещатель в пластиковом |  |  |
|  |  |  |  | (литера П) или алюминиевом (литера М) корпусе. |  |  |
| 8 |  |  | Извещатель | Для открытой установки на плоские поверхности сталь- | ПАШК.425119. | ООО НПП |
|  |  |  | охранный точеч- | ных ворот. Допустимый зазор между магнитом и дат- | 008 ТУ | "Магнито- |
|  |  |  | ный магнито- | чиком |  | контакт", |
|  |  |  | контактный | от 1 до 25 мм (исполнения 00, 04). Габаритные размеры |  | г. Рязань |
|  |  |  | ИО102-26 | 130×30×20 мм. Диапазон рабочих температур от −50 до |  |  |
|  |  |  | "Аякс" | +50 °С. |  |  |

|  |  |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Защита | Магнито- | Извещатель | Для скрытой установки в элементы конструкций, предме- | ЯЛКГ.425113. | ОАО "РЗМКП", |
|  | дверей, | контакт- | охранный | ты, экспонаты. С литерой "М" – для стальных конст- | 002 ТУ | г. Рязань |
|  | оконных | ный | точечный маг- | рукций, с литерой "Д" – для деревянных, пластиковых, |  |  |
|  | рам |  | нитоконтактный | алюминиевых. Одноблочное исполнение (без отдельно- |  |  |
|  |  |  | ИО102-31 | го управляющего магнита). Изменение состояния гер- |  |  |
|  |  |  |  | кона происходит при приближении/удалении стальной |  |  |
|  |  |  |  | конструкции (двери) или стальной пластины размерами |  |  |
|  |  |  |  | не менее 10×10×0,5 мм. Допустимый зазор между из- |  |  |
|  |  |  |  | вещателем и управляющим элементом конструкции – |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 5 мм. Габаритные размеры Ø19х12 мм. Диапа- |  |  |
|  |  |  |  | зон рабочих температур от -50 до +50 °С. |  |  |
| 10 | Защита | Активный | Извещатель | Максимальная дальность 100 м. Коэффициент запаса | ЯЛКГ.425151. | ЗАО "СПЭК", |
|  | внутреннего | ИК | охранный | по оптическому сигналу при макс. дальности - не ме- | 004 ТУ | г. Санкт- |
|  | периметра, |  | линейный | нее 10. Высокая устойчивость к засветке от освети- |  | Петербург |
|  | ловушки, |  | оптико- | тельных приборов и солнечного света. Наличие дис- |  |  |
|  | барьеры |  | электронный | танционного контроля. Два режима работы обы- |  |  |
|  |  |  | ИО209-18 | чый/интеллектуаль-ный, возможность отключения ин- |  |  |
|  |  |  | «СПЭК-9» | дикации. 4 рабочие частоты. Напряжение питания 10 – |  |  |
|  |  |  |  | 18 В. Диапазон рабочих температур от -30 до +55 °С |  |  |
| 11 |  |  | Извещатель | Максимальная дальность 125 м. Коэффициент запаса | ДКЯГ.425151. | ЗАО "СПЭК", |
|  |  |  | охранный | по оптическому сигналу при макс. дальности - не менее | 005 ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | линейный | 25. |  | Петербург |
|  |  |  | оптико- | Взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты |  |  |
|  |  |  | электронный | "взрывонепроницаемая оболочка" и уровнем взрывоза- |  |  |
|  |  |  | ИО209-22 | щиты "взрывобезопасный". Маркировка взрывозащиты |  |  |
|  |  |  | «СПЭК-11» | "1ExdIIBT5X". Наличие дистанционного контроля. |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания 10 – 27 В. Диапазон рабочих тем- |  |  |
|  |  |  |  | ператур от - 40 до +55 °С |  |  |

8

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
| 12 | Защита | Пассивный | Извещатель ох- | Максимальная дальность действия – 20 м. Зона обнаруже- | НГКБ. | ЗАО НТЦ |
|  | внутренне- | ИК | ранный | ния – линейная. Угол обзора в горизонтальной плоскости - 7º. | 425152.011 | "ТЕКО", |
|  | го перимет- |  | линейный | Высота установки 2,5 м. Напряжение питания 8 – 15 В. Ток | ТУ | г. Казань |
|  | ра, ловуш- |  | оптико- | потребления не более 12 мА. Диапазон рабочих температур |  |  |
|  | ки, барьеры |  | электронный | от - 30 до +50 ˚С. Микропроцессорная обработка сигнала. |  |  |
|  |  |  | ИО 209-24 | Предусмотрена возможность отключения светового инди- |  |  |
|  |  |  | "Астра-5" | катора. Регулировка чувствительности. Режимы: «Память |  |  |
|  |  |  | исполнение В | тревоги», «Определение конфигурации зоны обнаруже- |  |  |
|  |  |  |  | ния». |  |  |
| 13 |  |  | Извещатель | Дальность действия до 20 м. Высота установки 2,3 м. Зона | ЯЛКГ | ЗАО |
|  |  |  | охранный | обнаружения – линейная. Угол обзора зоны обнаружения в | 425152.008 | "Риэлта", |
|  |  |  | линейный | горизонтальной плоскости – 6°. Сферическая линза обес- | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | печивает отсутствие искажений в зоне обнаружения. На- |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | пряжение питания 10 - 15 В. Ток потребления 20 мА. Мик- |  |  |
|  |  |  | ИО209-20 | ропроцессорная обработка сигнала, высокая помехоустой- |  |  |
|  |  |  | "Фотон-10А" | чивость. Контроль напряжения питания. Термокомпенса- |  |  |
|  |  |  |  | ция чувствительности. Диапазон рабочих температур от - |  |  |
|  |  |  |  | 30 до + 50 ºС. |  |  |
| 14 |  |  | Извещатель | Дальность действия до 20 м. Высота установки 2,3 м. Зона | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | обнаружения – линейная. Угол обзора зоны обнаружения в | 425152.012 | "Риэлта", |
|  |  |  | линейный | горизонтальной плоскости – 6°. Сферическая линза обес- | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | печивает отсутствие искажений в зоне обнаружения. Диа- |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | пазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С. Электропита- |  |  |
|  |  |  | ИО209-21 | ние и передача извещения по ШС, напряжение питания 8 – |  |  |
|  |  |  | "Фотон-15А" | 72 В, ток потребления не более 0,5 мА. |  |  |

|  |  |  |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Защита | Пассивный | Извещатель | Дальность действия - 20 м. Высота установки 2,3 м. Ли- | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  | внутренне- | ИК | охранный | нейная зона обнаружения. Угол обзора зоны обнаружения | 425152.013 | "Риэлта", |
|  | го пери- |  | линейный | в горизонтальной плоскости – 6°. Сферическая линза обес- | ТУ | г. Санкт- |
|  | метра, ло- |  | оптико- | печивает отсутствие искажений в зоне обнаружения. Напря- |  | Петербург |
|  | вушки, |  | электронный | жение питания 10 - 15 В. Ток потребления 25 мА. Микро- |  |  |
|  | барьеры |  | ИО209-27 | процессорная обработка сигнала, высокая помехоустойчи- |  |  |
|  |  |  | "Фотон-16А" | вость. Наличие активного ИК-канала антимаскирования. |  |  |
|  |  |  |  | Контроль напряжения питания. Термокомпенсация чувст- |  |  |
|  |  |  |  | вительности. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 |  |  |
|  |  |  |  | ºС. |  |  |
| 16 | Защита | Электро- | Извещатель ох- | Самоклеющаяся алюминиевая фольга шириной 10 мм, | ЯЛКГ.425119 | ООО |
|  | стекол | контактный | ранный линей- | толщиной 14 мкм. Для обычных стекол в деревянных ра- | .001ТУ | "Фольга", |
|  |  |  | ный электрокон- | мах. |  | Новосибир- |
|  |  |  | тактный |  |  | ская обл. |
|  |  |  | ИО201-1 |  |  | Г. Бердск-4 |
|  |  |  | "Фольга-С" |  |  |  |
| 17 |  | Ударно- | Извещатель ох- | Обнаруживает любые виды разрушения обычного стекла. | Дв2.403. | ОАО |
|  |  | контакт- | ранный поверх- | Реагирует на появление в стекле трещины длиной от | 057 ТУ | РЗМКП, |
|  |  | ный | ностный ударно- | 20 см. Работает в неотапливаемых помещениях. Состоит из |  | г. Рязань |
|  |  |  | контактный | блока обработки сигналов (БОС) и 5 датчиков разрушения |  |  |
|  |  |  | ИО303-4 | стекла (ДРС). Питается по ШС ППК с постоянным на- |  |  |
|  |  |  | "Окно-5" | пряжением от 10 до 30 В или пульсирующим с амплитудой |  |  |
|  |  |  |  | от 15 до 30 В и выдает извещение о тревоге увеличением |  |  |
|  |  |  |  | потребляемого тока с остаточным напряжением не более |  |  |
|  |  |  |  | 5,2 В. Потребляемый ток в дежурном режиме 40 мкА. |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная площадь стекла, контролируемая ком- |  |  |
|  |  |  |  | плектом ДРС, 20 м2. Диапазон рабочих температур от - 40 |  |  |
|  |  |  |  | до + 50 оС. |  |  |

10

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозна- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назнаение. | действия | ние |  | чение ТУ | витель |
| 18 | Защита | Ударно- | Извещатель | Обнаруживает любые виды разрушения обычного и защищенного | ПАШК. | ООО |
|  | стекол | контакт- | охранный по- | полимерной пленкой (классов А1–А3) стекол. Реагирует на появление | 425114.001 | НПП |
|  |  | ный | верхностный | в стекле трещины длиной от 20 см. Работает в неотапливаемых по- | ТУ | "Магни- |
|  |  |  | ударно- | мещениях. Состоит из БОС и 15 ДРС. Питается от источника посто- |  | то- |
|  |  |  | контактный | янного тока напряжением от 9 до 17 В, имеет релейный выход, мик- |  | контакт", |
|  |  |  | ИО303-6 | ропроцессорную обработку сигналов, возможность управления ре- |  | г. Рязань |
|  |  |  | "Окно-6" | жимами индикации, автоматическое самотестирование с перио- |  |  |
|  |  |  |  | дической индикацией. Максимальная контролируемая комплектом |  |  |
|  |  |  |  | ДРС площадь стекла: обычного – 60 м2; защищенного пленкой – 34 |  |  |
|  |  |  |  | м2. Диапазон рабочих температур от - 40 до + 50 °С. Потребляемый |  |  |
|  |  |  |  | ток – 25 мА. |  |  |
| 19 |  | Совмещен- | Извещатель | Блокировка остекленных конструкций на разрушение и открывание. | ПАШК. | ООО НПП |
|  |  | ный удар- | охранный | Макс. охраняемая площадь 120 м2 - для обычного стекла; 67,5 м2 – для | 425138.00 | "Магнито- |
|  |  | ноконтакт- | поверхност- | защищенного пленкой. Возможность подключения до 30 датчиков | 2 ТУ | контакт", |
|  |  | ный и маг- | ный совме- | разбивания стекла и до 30 датчиков перемещения конструкции типа |  | г. Рязань |
|  |  | нитокон- | щенный | ИО102. Автоматический контроль электропитания и линий соединения. |  |  |
|  |  | тактный | ИО 315-3/2 | Защита от несанкционированного вскрытия. Напряжение питания от 9 |  |  |
|  |  |  | "Орбита-1М" | до 17 В. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С |  |  |
| 20 |  | Акусти- | Извещатель | Обнаруживает разрушение обычного, закаленного, узорчатого, арми- | СПНК.425 | ЗАО |
|  |  | ческий | охранный | рованного, трехслойного, защищенного полимерной пленкой (классов | 132.001 | "Аргус- |
|  |  |  | поверхност- | А1–А3) стекол. Имеет режим тестирования, двухцветную индикацию | ТУ | Спектр", |
|  |  |  | ный | режимов работы, тестовых воздействий и помех, дискретную регули- |  | г. Санкт- |
|  |  |  | звуковой | ровку чувствительности, возможность изменения ориентации микро- |  | Петербург |
|  |  |  | ИО329-3 | фона относительно корпуса. Максимальная дальность действия 6 м. |  |  |
|  |  |  | "Арфа" | Минимальная контролируемая площадь стекла 0,05 м2. Напряжение |  |  |
|  |  |  |  | питания постоянного тока от 9,5 до 16 В. Потребляемый ток 20 мА. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 20 до + 50 °С. |  |  |

|  |  |  |  | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Защита | Акусти- | Извещатель | Обнаруживает разрушение обычного, закалённого, узорчатого, арми- | НГКБ. | ЗАО НТЦ |
|  | стекол | ческий | охранный | рованного, трёхслойного, защищённого полимерной плёнкой (классов | 425132.007 | "ТЕКО", |
|  |  |  | поверхност- | А1-А3) стекол. Имеет двухцветную индикацию режимов работы, тес- | ТУ | г. Казань |
|  |  |  | ный звуковой | товых воздействий и помех, регулировку чувствительности. Макси- |  |  |
|  |  |  | ИО 329-5 | мальная дальность действия 6 м. Минимальная контролируемая пло- |  |  |
|  |  |  | "Астра-С" | щадь стекла 0,1 м2. Напряжение питания постоянного тока от 8 до 15 |  |  |
|  |  |  |  | В. Потребляемый ток 12 мА. Диапазон рабочих температур от - 20 до + |  |  |
|  |  |  |  | 50 ºС. |  |  |
| 22 |  |  | Извещатель | Обнаруживает разрушение обычного, закаленного, узорчатого, ар- | СМЕУ. | ООО |
|  |  |  | охранный | мированного, трехслойного, защищенного полимерной пленкой | 425132.001 | «Системы |
|  |  |  | поверхност- | (классов А1–А3) стекол, стеклоблоков, однокамерных и двухкамер- | ТУ | охраны» |
|  |  |  | ный | ных стеклопакетов. Имеет режим тестирования на объекте, двух- |  | г. Рыбинск |
|  |  |  | звуковой | цветную индикацию режимов работы, тестовых воздействий и по- |  |  |
|  |  |  | ИО329-6 | мех, дискретную регулировку чувствительности. Работает в одном |  |  |
|  |  |  | "Стекло-1М" | помещении с ультразвуковыми извещателями. Макс. дальность дей- |  |  |
|  |  |  |  | ствия 6 м. Мин. контролируемая площадь: стекла – 0,1 м2; лицевой |  |  |
|  |  |  |  | поверхности стеклоблока – 0,05 м2. Напряжение питания постоянно- |  |  |
|  |  |  |  | го тока от 9 до17 В. Потребляемый ток 20 мА. Диапазон рабочих |  |  |
|  |  |  |  | температур от - 10 до + 45 ºС. |  |  |
| 23 |  |  | Извещатель | Обнаруживает разрушение обычного, закаленного, узорчатого, ар- | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | мированного, трехслойного, защищенного полимерной пленкой | 425132.004 | "Риэлта", |
|  |  |  | поверхност- | (классов А1–А3), стекол и стеклоблоков. Имеет режим тестирования | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | ный | на объекте, трехцветную индикацию режимов работы, тестовых воз- |  | Петер- |
|  |  |  | звуковой | действий и помех, дискретную регулировку чувствительности, вклю- |  | бург |
|  |  |  | ИО329-4 | чаемый режим регистрации разрушения стекла после выпадения его |  |  |
|  |  |  | "Стекло-3" | осколков. Работает в одном помещении с ультразвуковыми извещате- |  |  |
|  |  |  |  | лями. Макс. дальность действия 6 м. Мин. контролируемая площадь: |  |  |
|  |  |  |  | стекла 0,1 м2; лицевой поверхности стеклоблока - 0,05 м2. Напряжение |  |  |
|  |  |  |  | питания постоянного тока от 9 до17 В. Потребляемый ток 22 мА. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 20 до + 45 ºС. |  |  |

12

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия | ние |  | ние ТУ | витель |
| 24 | Защита | Пьезо- | Извещатель | Обнаруживает попытку разрушения: бетонных стен и перекрытий; | ЯЛКГ. | ОАО |
|  | стен, | электри- | охранный | кирпичных стен; деревянных конструкций; фанеры; ДСП; типовых | 425116.001 | "Завод |
|  | пола, | ческий | поверхност- | металлических сейфов и шкафов. Имеет многоступенчатый режим | ТУ | "Красное |
|  | потолка, |  | ный вибра- | тестирования для различных видов охраняемых конструкций, трех- |  | Знамя", |
|  | сейфов |  | ционный | цветную индикацию режимов работы и помеховых воздействий, авто- |  | г. Рязань |
|  |  |  | ИО313-2 | матический контроль соединительных линий. Состоит из БОС и 10 |  |  |
|  |  |  | "Грань-2М" | датчиков сигналов вибрации (ДСВ). Макс. площадь, контролируемая |  |  |
|  |  |  |  | одним ДСВ, при установке на: бетонной, кирпичной, конструкции – 15 |  |  |
|  |  |  |  | м2; деревянной конструкции – 7,5 м2; сейфе – 8 м2. Напряжение питания |  |  |
|  |  |  |  | постоянного тока от 10 до 17 В. Потребляемый ток в дежурном режиме |  |  |
|  |  |  |  | – 75 мА; в тревожном режиме - 135 мА. Диапазон рабочих температур от |  |  |
|  |  |  |  | -10 до +50 оС. |  |  |
| 25 |  |  | Извещатели | Обнаруживает попытку разрушения: бетонных стен и перекрытий; | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранные | кирпичных стен; деревянных конструкций; фанеры; ДСП; металли- | 425139.003 | "Риэлта" |
|  |  |  | поверхност- | ческих сейфов, шкафов, дверей, банкоматов. Имеет многоступенча- | ТУ | г.Санкт- |
|  |  |  | ные вибра- | тый режим тестирования для различных видов охраняемых конст- |  | Петербург |
|  |  |  | ционные | рукций, трехцветную индикацию режимов работы и помеховых воз- |  |  |
|  |  |  | ИО313-5/1 | действий. Имеет два варианта исполнения: |  |  |
|  |  |  | "Шорох-2", | - одноблочный ("Шорох-2"); |  |  |
|  |  |  | ИО313-5/2 | - многоблочный ("Шорох-2-10"), состоящий из блока обработки сигналов |  |  |
|  |  |  | "Шорох-2- | (БОС) и 10 датчиков вибрации (ДВ). |  |  |
|  |  |  | 10" | Максимальная, контролируемая одним ДВ площадь при установке на: |  |  |
|  |  |  |  | - бетонной, кирпичной или деревянной конструкции 12 м2; |  |  |
|  |  |  |  | - металлическом шкафе, двери, банкомате – 6 м2; |  |  |
|  |  |  |  | - засыпном или бронированном сейфе – 3 м2. Напряжение питания |  |  |
|  |  |  |  | постоянного тока от 9 до 17 В. Потребляемый ток в дежурном режи- |  |  |
|  |  |  |  | ме 25 мА ("Шорох-2"), 50 мА ("Шорох-2-10"). Диапазон рабочих тем- |  |  |
|  |  |  |  | ператур от −30 до +50 °С. БОС и ДВ имеют защиту вскрытия корпса. |  |  |

13

| 26 | Защитная | Пассив- | Извещатель ох- | Максимальная дальность действия – 10 м. Зона обнаружения | НГКБ. | ЗАО НТЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штора | ный ИК | ранный | поверхностная типа «вертикальный занавес». Угол обзора в го- | 425152.011 | "ТЕКО", |
|  |  |  | поверхностный | ризонтальной плоскости - 7º. Высота установки 2,5 м. Напряже- | ТУ | г. Казань |
|  |  |  | оптико- | ние питания 8 – 15 В. Ток потребления не более 12 мА. Диапа- |  |  |
|  |  |  | электронный | зон рабочих температур от – 30 до +50 ˚С. Микропроцессорная |  |  |
|  |  |  | ИО 309-11 | обработка сигнала. Предусмотрена возможность отключения |  |  |
|  |  |  | "Астра-5" | светового индикатора. Регулировка чувствительности. Режимы: |  |  |
|  |  |  | исполнение Б | «Память тревоги», «Определение конфигурации зоны обнару- |  |  |
|  |  |  |  | жения». |  |  |
| 27 |  |  | Извещатель | Дальность действия -8 м (в режиме большой дальности при вы- | ТУ4372- | ЗАО |
|  |  |  | охранный | соте установки от 2,0 до 5,0 м), 4,5 м (в режиме малой дальности | 070- | "Аргус- |
|  |  |  | поверхностный | при высоте установки от 1,0 до 3,0 м) | 23072522- | Спектр", |
|  |  |  | оптико- | Зона обнаружения поверхностная типа «вертикальный занавес». | 2006 | г. Санкт- |
|  |  |  | электронный | Угол обзора зоны обнаружения в вертикальной плоскости 90º, в |  | Петербург |
|  |  |  | ИО 309-19 | горизонтальной плоскости 16º. Напряжение питания 8,5 – 16 В. |  |  |
|  |  |  | "Икар-4" | Ток потребления 10 мА. Диапазон рабочих температур от минус |  |  |
|  |  |  |  | 30 до +50 ˚С. Контроль работоспособности. Предусмотрена воз- |  |  |
|  |  |  |  | можность отключения светового индикатора, четыре плоскости |  |  |
|  |  |  |  | крепления извещателя. При вскрытии корпуса выдает извеще- |  |  |
|  |  |  |  | ние о несанкционированном доступе. |  |  |
| 28 |  |  | Извещатель | Дальность действия – 10 м. Зона обнаружения поверхностная. | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | Угол зоны обзора в вертикальной плоскости – 135º, не менее. | 425152.014 | "Аргус- |
|  |  |  | поверхностный | Высота установки от 2,0 до 3,5 м. Микропроцессорная обработка | ТУ | Спектр", |
|  |  |  | оптико- | сигнала, контроль напряжения питания, температурная компенса- |  | г. Санкт- |
|  |  |  | электронный | ция. Напряжение питания 10-16 В. Ток потребления – 15 мА. |  | Петербург |
|  |  |  | ИО 309-16 | Диапазон рабочих температур от –30 до +50 ˚С. Обеспечивает |  |  |
|  |  |  | «Икар-5Б» | отсутствие ложных срабатываний при нахождении в помещении |  |  |
|  |  |  |  | домашних животных весом до 20 кг. При вскрытии корпуса |  |  |
|  |  |  |  | выдает извещение о несанкционированном доступе. Предусмот- |  |  |
|  |  |  |  | рена возможность отключения светового индикатора. |  |  |

14

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | витель |
| 29 | Защитная | Пассив- | Извещатель | Дальность действия до 10 м. Высота установки 2,3 м. Угол об- | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  | штора | ный ИК | охранный | зора зоны обнаружения в вертикальной плоскости 100°. Сфери- | 425152.008 | "Риэлта" |
|  |  |  | поверхностный | ческая линза обеспечивает отсутствие искажений в зоне обна- | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | ружения. Зона обнаружения типа "вертикальный занавес". |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | Электропитание 10 – 15 В, ток потребления не более 20 мА. |  |  |
|  |  |  | ИО309-9 | Чувствительность изменяется переключателем. Диапазон ра- |  |  |
|  |  |  | "Фотон-10Б" | бочих температур от - 30 до + 50 °С. |  |  |
| 30 |  |  | Извещатель | Дальность действия до 10 м. Высота установки 2,3 м. Зона об- | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | наружения типа "вертикальный занавес". Угол обзора зоны | 425152.008 | "Риэлта" |
|  |  |  | поверхностный | обнаружения в вертикальной плоскости 90°. Сферическая линза | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | обеспечивает отсутствие искажений в зоне обнаружения. |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | Электропитание 10 – 15 В, ток потребления не более 20 мА. |  |  |
|  |  |  | ИО309-9 | Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С. |  |  |
|  |  |  | "Фотон-10БМ" |  |  |  |
| 31 |  |  | Извещатели | Дальность действия до 15 м. Высота установки 2,3 м. | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранные по- | Зона обнаружения типа «вертикальный занавес». Угол обзора | 425152.010 | «Риэлта», |
|  |  |  | верхностные | зоны обнаружения в вертикальной плоскости 100°. Диапазон | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | рабочих температур от минус 30 до +50° С. Электропитание |  | Петербург |
|  |  |  | электронные | «Фотон-12Б» осуществляется от источника питания напряжени- |  |  |
|  |  |  | ИО309-17/3 | ем 12В; «Фотон-12-1Б» - по ШС напряжением 8 - 30 В. Ток по- |  |  |
|  |  |  | «Фотон-12Б» | требления «Фотон-12Б» - 15мА; «Фотон-12-1Б» - 0,3 мА. |  |  |
|  |  |  | ИО309-17/4 |  |  |  |
|  |  |  | «Фотон-12-1Б» |  |  |  |

|  |  |  |  | 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Защитная | Пассив- | Извещатель | Дальность действия до 10 м. Высота установки 2,3 м. Сплош- | ЯЛКГ | ЗАО |
|  | штора | ный ИК | охранный | ная зона обнаружения типа "вертикальный занавес". Угол об- | 425152.012 | "Риэлта" |
|  |  |  | поверхностный | зора зоны обнаружения в вертикальной плоскости 100°. Сфе- | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | рическая линза обеспечивает отсутствие искажений в зоне об- |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | наружения. |  |  |
|  |  |  | ИО309-10 | Электропитание и передача извещения по ШС, напряжение |  |  |
|  |  |  | "Фотон-15Б" | питания 8 – 72 В, ток потребления не более 0,5 мА. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур – от минус 30 до + 50 °С. |  |  |
| 33 |  |  | Извещатель | Дальность действия до 15 м. Высота установки 2,3 м. Угол | ЯЛКГ | ЗАО |
|  |  |  | охранный | обзора зоны обнаружения в вертикальной плоскости 100°. | 425152.013 | "Риэлта", |
|  |  |  | поверхностный | Сферическая линза обеспечивает отсутствие искажений в зоне | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | обнаружения. Зона обнаружения типа "вертикальный занавес". |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | Наличие активного канала антимаскирования. |  |  |
|  |  |  | ИО309-14 | Электропитание 10 – 15 В, ток потребления не более 25 мА. |  |  |
|  |  |  | "Фотон-16Б" | Чувствительность изменяется переключателем. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С. |  |  |
| 34 |  |  | Извещатели | Сплошная зона обнаружения типа "вертикальный занавес", | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранные | направляется сверху вниз. Установка над дверьми, окнами и | 425152.006 | "Риэлта", |
|  |  |  | поверхностные оп- | др. проемами. Высота установки – от 2,3 до 5 м. Угол 70° в | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | тико-электронные | вертикальной плоскости. Кронштейн для регулировки рас- |  | Петербург |
|  |  |  | ИО309-7 | стояния от стены. |  |  |
|  |  |  | "Фотон-Ш" | Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С. |  |  |
|  |  |  | ИО309-7/А | Электропитание "Фотон-Ш" осуществляется от источника пита- |  |  |
|  |  |  | "Фотон-Ш-1" | ния напряжением 12 В; "Фотон-Ш-1" - по ШС с напряжением 8 - |  |  |
|  |  |  |  | 30 В. Ток потребления «Фотон-Ш» - 10 мА, «Фотон-Ш-1» - 0,3 |  |  |
|  |  |  |  | мА. Температурная компенсация в «Фотон-Ш». |  |  |
|  |  |  |  | Возможность изменения чувствительности в «Фотон-Ш-1». |  |  |

16

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | витель |
| 35 | Защита | Пассив- | Извещатель | Максимальная дальность действия – 12 м. Зона обнаружения | НГКБ. | ЗАО НТЦ |
|  | внутрен- | ный ИК | охранный объем- | объемная. Размер зоны 12 × 12 м. Угол обзора в горизонталь- | 425152.011 | "ТЕКО", |
|  | него объ- |  | ный оптико- | ной плоскости – 90º. Высота установки 2,5 м. Напряжение пита- | ТУ | г. Казань |
|  | ема |  | электронный | ния 8 – 15 В. Ток потребления не более 12 мА. Диапазон рабо- |  |  |
|  |  |  | ИО409-10 | чих температур от минус 30 до +50 ˚С. Микропроцессорная |  |  |
|  |  |  | "Астра-5" | обработка сигнала. Предусмотрена возможность отключения |  |  |
|  |  |  | исполнение А | светового индикатора. Регулировка чувствительности. Режи- |  |  |
|  |  |  |  | мы: «Память тревоги», «Определение конфигурации зоны об- |  |  |
|  |  |  |  | наружения». |  |  |
| 36 |  |  | Извещатель | Дальность действия до 12 м. Объемная зона обнаружения: три | НГКБ. | ЗАО НТЦ |
|  |  |  | охранный | яруса, две антисаботажные зоны. Размер зоны – 12х12 м. На- | 425152. | "ТЕКО", |
|  |  |  | объемный оптико- | пряжение питания от 10 до 15 В, ток потребления 15 мА. Мик- | 005 ТУ | г. Казань |
|  |  |  | электронный | ропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения пи- |  |  |
|  |  |  | ИО409-25 | тания, температурная компенсация, режим «память тревоги», |  |  |
|  |  |  | "Астра-511" | изменение чувствительности. Диапазон рабочих температур от |  |  |
|  |  |  |  | - 30 до + 50 ºС |  |  |
| 37 |  |  | Извещатель ох- | Максимальная дальность действия – 10 м, минимальная – 2 м. | НГКБ. | ЗАО НТЦ |
|  |  |  | ранный объемный | Зона обнаружения объемная. Угол зоны обзора в горизонталь- | 425152. | "ТЕКО", |
|  |  |  | оптико- | ной плоскости – 90º. Высота установки от 2,35 до 2,5 м. На- | 028 ТУ | г. Казань |
|  |  |  | электронный | пряжение питания 8-15 В. Ток потребления – 9 мА. Диапазон |  |  |
|  |  |  | ИО 409-42 | рабочих температур от + 5 до +50 ˚С. Обеспечивает отсутствие |  |  |
|  |  |  | "Астра-512" | ложных срабатываний при нахождении в помещении домаш- |  |  |
|  |  |  |  | них животных весом до 20 кг. При вскрытии корпуса выдает |  |  |
|  |  |  |  | извещение о несанкционированном доступе. Предусмотрена |  |  |
|  |  |  |  | возможность отключения светового индикатора. Режимы: |  |  |
|  |  |  |  | «Память тревоги», «Определение конфигурации зоны обнару- |  |  |
|  |  |  |  | жения». |  |  |

|  |  |  |  | 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Защита | Пассив- | Извещатели охран- | Устанавливается на потолке помещения. Дальность действия | НГКБ | ЗАО НТЦ |
|  | внутрен- | ный ИК | ные объемные | 4,5 м при высоте установки 3,6 м для исп. А | 425152. | "ТЕКО", |
|  | него |  | оптико- | Дальность действия 6,5 м при высоте установки 5 м для исп. Б. | 013 ТУ | г. Казань |
|  | объема |  | электронные | Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – |  |  |
|  |  |  | ИО409-15/1 | 360°. Напряжение питания 7,5-15 В. Ток потребления 11 мА. |  |  |
|  |  |  | "Астра-7"исп.А | Диапазон рабочих температур от - 30 до + 40 ºС. |  |  |
|  |  |  | ИО409-15/2 |  |  |  |
|  |  |  | "Астра-7"исп.Б |  |  |  |
| 39 |  |  | Извещатель | Дальность действия до 10 м. Объемная зона обнаружения: три | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | яруса, две антисаботажные зоны. Высокая плотность зон в зо- | 425125. | "Риэлта", |
|  |  |  | объемный оптико- | не обнаружения. Размер зоны – 10х12 м. Диапазон рабочих | 007 ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | электронный | температур для «Фотон-9» - от 0 до + 50 °С, для «Фотон-9М» - |  | Петер- |
|  |  |  | ИО409-8 | от минус 30 до + 50 °С. Напряжение питания от 10 до 15 В, ток |  | бург |
|  |  |  | "Фотон-9" | потребления 15 мА. Изменение чувствительности. |  |  |
|  |  |  | ИО409-48 |  |  |  |
|  |  |  | "Фотон-9М" |  |  |  |
| 40 |  |  | Извещатель | Зона обнаружения 12х10 м. Угол обзора зоны обнаружения в | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | горизонтальной плоскости – 90°. Напряжение питания от 10 | 425152.008 | "Риэлта", |
|  |  |  | объемный оптико- | до15 В. Ток потребления 20 мА. Микропроцессорная обра- | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | электронный | ботка сигнала, высокая помехоустойчивость. Контроль напря- |  | Петер- |
|  |  |  | ИО 409-12 | жения питания. Термокомпенсация чувствительности. Отсут- |  | бург |
|  |  |  | «Фотон-10» | ствие искажений в зоне обнаружения за счет использования |  |  |
|  |  |  | ИО 409049 | сферической линзы. Диапазон рабочих температур от -30 до |  |  |
|  |  |  | «Фотон-10М» | +50 °С. Возможность изменения чувствительности для «Фо- |  |  |
|  |  |  |  | тон-10». Температурная компенсация. |  |  |

18

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | витель |
| 41 | Защита | Пассив- | Извещатели | Дальность действия до 12 м. Объемная зона обнаружения: три | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  | внутрен- | ный ИК | охранные объем- | яруса, антисаботажная зона. Размер зоны – 12х10 м. Угол обзора | 425152.010 | "Риэлта", |
|  | него |  | ные оптико- | зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – 90°. Электро- | ТУ | г. Санкт- |
|  | объема |  | электронные | питание "Фотон-12" - от источника постоянного тока напряже- |  | Петербург |
|  |  |  | ИО409-17/1 | нием 12 В; "Фотон-12-1" – электропитание и передача извеще- |  |  |
|  |  |  | «Фотон-12» | ния по ШС, напряжение питания 8 - 30 В. Ток потребления «Фо- |  |  |
|  |  |  | ИО409-17/2 | тон-12» - 15 мА, «Фотон-12-1» - 0,3 мА. Диапазон рабочих тем- |  |  |
|  |  |  | «Фотон-12-1» | ператур от минус 30 до + 50 °С. |  |  |
| 42 |  |  | Извещатель | Дальность действия до 12 м. Высота установки 2,3 м. Объемная | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | зона обнаружения: три яруса. Размер зоны – 12х10 м. Угол обзо- | 425152.012 | "Риэлта", |
|  |  |  | объемный | ра зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – 90°. Сфе- | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | рическая линза обеспечивает отсутствие искажений в зоне обна- |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | ружения. Электропитание и передача извещения по ШС, напря- |  |  |
|  |  |  | ИО409-23 | жение питания 8 – 72 В, ток потребления не более 0,5 мА. Диа- |  |  |
|  |  |  | "Фотон-15" | пазон рабочих температур от минус 30 до + 50 °С. |  |  |
| 43 |  |  | Извещатель ох- | Зона обнаружения 12х10 м. Угол обзора зоны обнаружения в | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | ранный | горизонтальной плоскости – 90°. Напряжение питания от 10 до | 425152.013 | "Риэлта", |
|  |  |  | объемный | 15 В. Ток потребления 25 мА. Микропроцессорная обработка | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | сигнала, высокая помехоустойчивость. Наличие активного кана- |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | ла антимаскирования. Контроль напряжения питания. Темпера- |  |  |
|  |  |  | ИО 409-30 | турная компенсация чувствительности. Отсутствие искажений в |  |  |
|  |  |  | «Фотон-16» | зоне обнаружения за счет использования сферической линзы. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от -30 до +50 °С. |  |  |

19

| 44 | Защита | Пассив- | Извещатель ох- | Дальность действия до 12 м. Высота установки -2,3 м. | ЯЛКГ. | ЗАО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутрен- | ный ИК | ранный объем- | Объемная зона обнаружения. Размер зоны – 12х10 м. Угол | 425152.015 | "Риэлта", |
|  | него объ- |  | ный оптико- | обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – 90°. | ТУ | г. Санкт- |
|  | ема |  | электронный | Сферическая линза обеспечивает отсутствие искажений в зоне |  | Петербург |
|  |  |  | ИО409-36 | обнаружения. Извещатель имеет возможность подтверждения |  |  |
|  |  |  | "Фотон-17" | обнаружения нарушителя по видеоканалу. Напряжение питания |  |  |
|  |  |  |  | 10 – 15 В, ток потребления 150 мА. Диапазон рабочих температур |  |  |
|  |  |  |  | от - 30 до + 50 ºС. Видеокамера: черно-белый сигнал, угол обзо- |  |  |
|  |  |  |  | ра в горизонтальной плоскости 63º, разрешающая способность 350 |  |  |
|  |  |  |  | ТВЛ. |  |  |
| 45 |  |  | Извещатель ох- | Дальность действия до 10 м. Высота установки -2,3 м. | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | ранный объем- | Объемная зона обнаружения. Размер зоны – 10х10 м. Угол | 425152.017 | "Риэлта", |
|  |  |  | ный оптико- | обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – 90°. | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | электронный | Сферическая линза обеспечивает отсутствие искажений в зоне |  | Петербург |
|  |  |  | ИО409-41 | обнаружения. Напряжение питания 10 – 15 В, ток потребления |  |  |
|  |  |  | "Фотон-19" | 10 мА. Диапазон рабочих температур – от минус 30 до + 50 ºС. |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечивает отсутствие ложных срабатываний при нахожде- |  |  |
|  |  |  |  | нии в помещении домашних животных весом до 10 кг. При |  |  |
|  |  |  |  | вскрытии корпуса выдает извещение о несанкционированном |  |  |
|  |  |  |  | доступе. Предусмотрена возможность отключения светового |  |  |
|  |  |  |  | индикатора. |  |  |
| 46 |  |  | Извещатели ох- | Высота установки (установка на потолке) – от 2,3 до 5 м. | ТУ 4372- | ЗАО |
|  |  |  | ранные объемные | Угол 90° в вертикальной плоскости. Объемная конусная зона. | 025- | "Аргус- |
|  |  |  | оптико- | Диапазон рабочих температур от -30 до + 50 °С. | 23072522- | Спектр", |
|  |  |  | электронные | Напряжение питания от 9,5 до 16 В, ток потребления 16 мА. Два | 01 | г. Санкт- |
|  |  |  | ИО 409-20 | варианта исполнения: "А" - с датчиком вскрытия; "Б" - без дат- |  | Петер- |
|  |  |  | «Икар-1А», | чика вскрытия. |  | бург |
|  |  |  | ИО 409-20/1 |  |  |  |
|  |  |  | «Икар-1Б» |  |  |  |

|  |  |  |  | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | витель |
| 47 | Защита | Пассив- | Извещатель | Дальность действия – 12 м. Зона обнаружения объемная. Угол | ТУ4372- | ЗАО |
|  | внутренне- | ный ИК | охранный | зоны обзора в горизонтальной плоскости – 90º, не менее. | 051- | "Аргус- |
|  | го объема |  | объемный оптико- | Напряжение питания 9-16 В. Ток потребления – 12 мА. Диа- | 23072522- | Спектр", |
|  |  |  | электронный | пазон рабочих температур от –30 до +50 ˚С. При вскрытии | 2003 | г. Санкт- |
|  |  |  | ИО 409-33 | корпуса выдает извещение о несанкционированном доступе. |  | Петербург |
|  |  |  | «Икар-3» | Предусмотрена возможность изменения чувствительности, |  |  |
|  |  |  |  | отключение светового индикатора, возможность использова- |  |  |
|  |  |  |  | ния дополнительных линз (поверхностной и линейной). |  |  |
| 48 |  |  | Извещатели | Дальность действия – 12 м. Зона обнаружения объемная. Угол | ТУ 4372- | ЗАО |
|  |  |  | охранные | зоны обзора в горизонтальной плоскости не менее 90°. Две до- | 030- | "Аргус- |
|  |  |  | объемные | полнительные линзы. Размер поверхностной зоны обнаруже- | 23072522- | Спектр", |
|  |  |  | оптико- | ния 8х1,2 м, линейной – 18х2,5 м. Комбинированная оптика. | 2002 | г. Санкт- |
|  |  |  | электронные | Возможность регулировки чувствительности. |  | Петер- |
|  |  |  | ИО 409-26/1 | Напряжение питания от 9 до 16 В. Ток потребления 12 мА. |  | бург |
|  |  |  | «Икар-2А», | Диапазон рабочих температур от –30 до +50 °С. |  |  |
|  |  |  | ИО 409-26/2 | «Икар-2А» при вскрытии корпуса выдает извещение о несанк- |  |  |
|  |  |  | «Икар-2Б» | ционированном доступе. |  |  |
| 49 |  |  | Извещатель ох- | Дальность действия – 10 м. Зона обнаружения объемная. Угол | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | ранный объем- | зоны обзора в горизонтальной плоскости – 90º, не менее. Вы- | 425152.014 | "Аргус- |
|  |  |  | ный оптико- | сота установки от 2,0 до 3,5 м. Микропроцессорная обработка | ТУ | Спектр", |
|  |  |  | электронный | сигнала, контроль напряжения питания, температурная ком- |  | г. Санкт- |
|  |  |  | ИО 409-34 | пенсация, регулировка чувствительности. |  | Петер- |
|  |  |  | «Икар-5А» | Напряжение питания 10-16 В. Ток потребления – 16 мА. Диа- |  | бург |
|  |  |  |  | пазон рабочих температур от –30 до +50 ˚С. Обеспечивает от- |  |  |
|  |  |  |  | сутствие ложных срабатываний при нахождении в помещении |  |  |
|  |  |  |  | домашних животных весом до 20 кг. При вскрытии корпуса |  |  |
|  |  |  |  | выдает извещение о несанкционированном доступе. Преду- |  |  |
|  |  |  |  | смотрена возможность изменения чувствительности, отключе- |  |  |
|  |  |  |  | ние светового индикатора. |  |  |

21

| 50 | Защита | Ультразву- | Извещатель | Извещатель предназначен для охраны небольших замкнутых | ЯЛКГ. | ЗАО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутренне- | ковой | охранный | объемов (витрин, шкафов, киотов и т.п.) размером от 0,05 до | 415133.002 | "Риэлта", |
|  | го объема |  | объемный | 1 м3 . Диапазон обнаруживаемых скоростей от 0,02 до 1 м/с. | ТУ | г.Санкт- |
|  |  |  | ультразвуко- | Максимальное расстояние между излучателем и приемником |  | Петербург |
|  |  |  | вой | 1,5 м. Возможность совместной работы нескольких извещате- |  |  |
|  |  |  | ИО408-3 | лей в одном охраняемом объеме. Автоматический контроль |  |  |
|  |  |  | «Витрина» | соединительных линий, исправности излучателя и приемника, |  |  |
|  |  |  |  | а также попытки их маскирования или отключения. Диапазон |  |  |
|  |  |  |  | рабочих температур от +5 до +40 °С. Напряжение питания |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 15 В. |  |  |
| 51 |  |  | Извещатель | Предназначен для охраны помещений объемом до 250 м3. Об- | ЯЛКГ. | ЗАО НВП |
|  |  |  | охранный | наруживает движение нарушителя и открытый очаг пламени | 425133.003 | "Болид" |
|  |  |  | объемный | площадью более 0,1 м2. Максимальная дальность действия 10 | ТУ |  |
|  |  |  | ультразвуко- | м. Дискретная регулировка размеров зоны обнаружения. Диа- |  |  |
|  |  |  | вой | пазон обнаруживаемых скоростей от 0,3 до 2 м/с. Возможна |  |  |
|  |  |  | ИО408-5 | совместная работа в одном помещении нескольких извещате- |  |  |
|  |  |  | "Эхо-5" | лей. Микропроцессорная обработка, автоматическое самотес- |  |  |
|  |  |  |  | тирование, защита от саботажа и вскрытия, контроль питания |  |  |
|  |  |  |  | и акустической обстановки. Диапазон рабочих температур |  |  |
|  |  |  |  | от − 10 до +50 °С. Напряжение питания от 9 до 17 В. |  |  |
| 52 |  | Радиовол- | Извещатель | Дальность от 2 до 16 м. Контролируемая площадь 90 м2. На- | ТУ 4372- | ЗАО |
|  |  | новый | охранный | пряжение питания 10,2 - 15 В, ток потребления 16 мА. Микро- | 001- | "Аргус- |
|  |  |  | объемный | процессорная обработка сигнала, контроль напряжения пита- | 23072522 - | Спектр", |
|  |  |  | радиоволно- | ния. Работа при включенном люминесцентном освещении (не | 93 | г. Санкт- |
|  |  |  | вый | ближе 8 м до ламп). Допускает скрытую установку за конст- |  | Петербург |
|  |  |  | ИО407-5/4 | рукциями из радиопрозрачных материалов. Диапазон рабочих |  |  |
|  |  |  | "Аргус-2" | температур от - 30 до + 50 °С. При вскрытии корпуса выдает |  |  |
|  |  |  |  | извещение о несанкционированном доступе. Предусмотрена |  |  |
|  |  |  |  | возможность отключения светового индикатора. |  |  |

|  |  |  |  | 22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначе- | Изготови- |
| п/п. | назначение | действия | ние |  | ние ТУ | тель |
| 53 | Защита | Радиовол- | Извещатель | Дальность от 2 до 7,5 м. Контролируемая площадь до 25 м2. На- | СПНК.4372 | ЗАО |
|  | внутренне- | новый | охранный | пряжение питания 10,2 - 15 В, ток потребления не более 30мА. | 14.003-93 | "Аргус- |
|  | го объема |  | объемный | Допускает скрытую установку за конструкциями из радиопро- | ТУ | Спектр", |
|  |  |  | радиоволно- | зрачных материалов. Диапазон рабочих температур от - 30 |  | г. Санкт- |
|  |  |  | вый | до + 50 °С |  | Петербург |
|  |  |  | ИО407-12 |  |  |  |
|  |  |  | "Аргус-3" |  |  |  |
| 54 |  |  | Извещатель | Дальность от 2 до 15 м. Контролируемая площадь до 90 м2. | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | Питание по ШС с постоянным напряжением от 5,5 до 65 В или | 425143.001 | "Аргус- |
|  |  |  | объемный | пульсирующим, амплитудой не менее 12 В. Не требуется от- | ТУ | Спектр", |
|  |  |  | радиоволно- | дельного блока питания. Ток потребления 1 мА. Извещение о |  | г. Санкт- |
|  |  |  | вый | тревоге – увеличение или уменьшение тока в ШС. Диапазон |  | Петербург |
|  |  |  | ИО307-2 | рабочих температур от –30 до +50 °С. |  |  |
|  |  |  | "Волна-5" |  |  |  |
| 55 |  | Комбини- | Извещатель | Дальность от 3 до 12 м, угол обзора в горизонтальной плос- | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  | рованный | охранный | кости - 90°. Защита от маскирования. | 425148. | "Аргус- |
|  |  | (СВЧ+ИК) | комбиниро- | Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения | 003 ТУ | Спектр", |
|  |  |  | ванный | питания. Адаптация к помеховой обстановке в помещении, |  | г. Санкт- |
|  |  |  | ИО414-1 | работа при включенном люминесцентном освещении (не |  | Петербург |
|  |  |  | "Сокол-2" | ближе 3 м до ламп). Напряжение питания 10 - 15 В, ток по- |  |  |
|  |  |  |  | требления не более 30 мА. Автоматический контроль работо- |  |  |
|  |  |  |  | способности ИК и СВЧ-каналов. |  |  |
|  |  |  |  | Термокомпенсация чувствительности ИК-канала. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 30 до +50 °С. |  |  |
|  |  |  |  | При вскрытии корпуса выдает извещение о несанкциониро- |  |  |
|  |  |  |  | ванном доступе. Предусмотрена возможность отключения |  |  |
|  |  |  |  | световых индикаторов. |  |  |

|  |  |  |  | 23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Защита | Комбини- | Извещатель | Предназначен для охраны отдельных предметов в присутст- | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  | внутренне- | рованный | охранный | вии персонала и посетителей. Потолочный, высота установки | 425148.004 | "Аргус- |
|  | го объема | (СВЧ+ИК) | объемный | от 2,5 до 5 м. Угол зоны обнаружения не менее 90º. Площадь | ТУ | Спектр" |
|  |  |  | комбиниро- | зоны обнаружения не менее 50 м2 при высоте установки 4 м. |  | г. Санкт- |
|  |  |  | ванный | Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряже- |  | Петербург |
|  |  |  | ИО414-3 | ния питания. Адаптация к помеховой обстановке в помеще- |  |  |
|  |  |  | "Сокол-3" | нии, работа при включенном люминесцентном освещении |  |  |
|  |  |  |  | (не ближе 1 м до ламп). Напряжение питания 10-15 В, ток |  |  |
|  |  |  |  | потребления не более 30 мА. Автоматический контроль ра- |  |  |
|  |  |  |  | ботоспособности ИК и СВЧ-каналов. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С. |  |  |
|  |  |  |  | При вскрытии корпуса выдает извещение о несанкциониро- |  |  |
|  |  |  |  | ванном доступе. Предусмотрена возможность отключения |  |  |
|  |  |  |  | световых индикаторов. |  |  |
| 57 | Защита | Совмещен- | Извещатель | Совмещает два независимых канала обнаружения: акустиче- | НГКБ. | ЗАО НТЦ |
|  | стекол и | ный | охранный | ский (АК) и инфракрасный (ИК). АК регистрирует разрушение | 425159.001 | "ТЕКО", |
|  | внутренне- | акустичес- | объемный | обычного, закаленного, узорчатого, армированного, трехслой- | ТУ | г. Казань |
|  | го объема | кий и ИК | совмещен- | ного и защищенного плёнкой (классов А1–А3) стекол, ИК – |  |  |
|  |  |  | ный | проникновение нарушителя в охраняемое помещение. |  |  |
|  |  |  | ИО 415-2 | Устанавливается на стене охраняемого помещения. |  |  |
|  |  |  | «Астра-621» | Имеет дискретную регулировку чувствительности акустического |  |  |
|  |  |  |  | и ИК каналов. |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная дальность действия: АК – 6 м; ИК – 12 м. |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная контролируемая АК площадь стекла – 0,1 м2. |  |  |
|  |  |  |  | Угол обзора зоны обнаружения ИК в горизонтальной плоскости - |  |  |
|  |  |  |  | 90°. Напряжение питания постоянного тока – от 10 до15 В. |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемый ток – 15 мА. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от – 20 до + 50 оС. |  |  |
|  |  |  |  | Размер зоны обнаружения ИК канала 12х12 м. |  |  |

|  |  |  |  | 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изготови- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | тель |
| 58 | Защита | Совмещен- | Извещатели | Два независимых канала обнаружения: АК и ИК. АК регист- | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  | стекол и | ный аку- | охранные | рирует разрушение обычного, закаленного, узорчатого, ар- | 425138.001 | "Риэлта", |
|  | внутренне- | стический и | поверхностные | мированного, трехслойного, защищённого плёнкой (классов | ТУ | г. Санкт- |
|  | го объема | пассивный | совмещенные | А1–А3) стекол и стеклоблоков, однокамерных и двухкамер- |  | Петербург |
|  |  | ИК | ИО 315-1 | ных стеклопакетов, ИК – проникновение нарушителя в охра- |  |  |
|  |  |  | «Орлан», | няемое помещение. |  |  |
|  |  |  | ИО 315-1/1 | Кронштейн в комплекте поставки. Дискретная регулировка |  |  |
|  |  |  |  | чувствительности. Максимальная дальность действия: АК – |  |  |
|  |  |  | «Орлан-Ш» | 6 м; минимальная, контролируемая АК-каналом, площадь |  |  |
|  |  |  |  | листового стекла 0,1 м2, лицевой поверхности стеклоблока – |  |  |
|  |  |  |  | 0,05 м2. |  |  |
|  |  |  |  | Зона обнаружения ИК-канала: «Орлан» - объемная, даль- |  |  |
|  |  |  |  | ность 12 м, угол обзора в горизонтальной плоскости – 90°; |  |  |
|  |  |  |  | «Орлан-Ш» – поверхностная типа "вертикальный занавес" |  |  |
|  |  |  |  | дальность 10 м. Напряжение питания от 10 до15 В. Потреб- |  |  |
|  |  |  |  | ляемый ток 35 мА. Диапазон рабочих температур от - 20 |  |  |
|  |  |  |  | до + 45 оС. |  |  |
| 59 |  |  | Извещатель | Два независимых канала обнаружения: АК и ИК. АК регист- | ТУ 4372- | ЗАО |
|  |  |  | охранный | рирует разрушение обычного, закаленного, узорчатого, ар- | 015- | "Аргус- |
|  |  |  | поверхностный | мированного, трехслойного и защищенного плёнкой (клас- | 23072522- | Спектр", |
|  |  |  | совмещенный | сов А1–А3) стекол, ИК – проникновение нарушителя в ох- | 00 | г. Санкт- |
|  |  |  | ИО 315-2 | раняемое помещение. В исполнении "А" - два реле, датчик |  | Петербург |
|  |  |  | "Сова-2" | вскрытия и термокомпенсация ИК, в исполнении "Б" – одно |  |  |
|  |  |  |  | реле. Имеет режим тестирования, двухцветную индикацию |  |  |
|  |  |  |  | режимов работы и тестовых воздействий, дискретную регу- |  |  |
|  |  |  |  | лировку чувствительности АК и ИК. Максимальная даль- |  |  |
|  |  |  |  | ность действия: АК – 6 м; ИК – 12 м. Минимальная, контро- |  |  |
|  |  |  |  | лируемая АК, площадь |  |  |

|  |  |  |  | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стекла 0,05 м2. Угол обзора зоны обнаружения ИК в гори- |  |  |
|  |  |  |  | зонтальной плоскости – 90°. Две дополнительные линзы. |  |  |
|  |  |  |  | Размер поверхностной зоны обнаружения 8х10 м, линейной- |  |  |
|  |  |  |  | 18х2,5 м. Напряжение питания постоянного тока от 10 до 16 |  |  |
|  |  |  |  | В. Потребляемый ток в исполнении "А" – 35 мА; в исполне- |  |  |
|  |  |  |  | нии "Б" – 25 мА. Диапазон рабочих температур от – 20 до |  |  |
|  |  |  |  | + 50 оС. |  |  |
| 60 | Защита | Совмещен- | Извещатель | Совмещает два независимых канала обнаружения: АК и ИК. | ТУ 4372- | ЗАО |
|  | стекол и | ный аку- | охранный | АК регистрирует разрушение обычного, закаленного, узор- | 015- | "Аргус- |
|  | внутренне- | стический | поверхностный | чатого, армированного, трехслойного и защищенного плён- | 23072522- | Спектр", |
|  | го объема | и пассив- | совмещенный | кой (классов А1–А3) стекол, ИК – проникновение наруши- | 00 | г. Санкт- |
|  |  | ный ИК | ИО 315-3 | теля в охраняемое помещение. |  | Петербург |
|  |  |  | "Сова-3" | Устанавливается на потолке помещения. В исполнении "А" - |  |  |
|  |  |  |  | два реле, датчик вскрытия и термокомпенсация ИК, в испол- |  |  |
|  |  |  |  | нении "Б" – одно реле. |  |  |
|  |  |  |  | Имеет режим тестирования, двухцветную индикацию режи- |  |  |
|  |  |  |  | мов работы и тестовых воздействий, дискретную регулиров- |  |  |
|  |  |  |  | ку чувствительности АК и регулировку ИК. |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная дальность действия: АК – 6 м; ИК – 5 м (мак- |  |  |
|  |  |  |  | симальная высота установки). Минимальная, контролируе- |  |  |
|  |  |  |  | мая АК, площадь стекла – 0,05 м2. Угол обзора зоны обна- |  |  |
|  |  |  |  | ружения ИК в горизонтальной плоскости – 360°; в верти- |  |  |
|  |  |  |  | кальной плоскости – 100°. |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания постоянного тока от 10 до 16 В. По- |  |  |
|  |  |  |  | требляемый ток в исполнении "А" – 35 мА, в исполнении |  |  |
|  |  |  |  | "Б" – 25 мА. Диапазон рабочих температур от - 20 до + 50 оС. |  |  |

26

| № | Основное | Принцип | Наимено- | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия | вание |  | ние ТУ | витель |
| 61 | Защита | Совме- | Извещатель | Совмещает два канала обнаружения: АК и ИК. Предназначен для | НГКБ. | ЗАО НТЦ |
|  | стекол и | щенный | охранный | установки на потолке высотой до 3,6 м. Обнаруживает разруше- | 425159.003 | «Теко», |
|  | внутренне- | акусти- | объемный | ние обычного, закалённого, узорчатого, армированного, трёхслой- | ТУ | г. Казань |
|  | го объема | ческий и | совмещен- | ного, защищённого полимерной плёнкой (классов А1-А3) стекол. |  |  |
|  |  | ИК | ный | Минимальная контролируемая площадь стекла 0,1 м2. Дальность |  |  |
|  |  |  | ИО 415-1 | действия АК – 6 м. ИК обнаруживает проникновение в охраняемое |  |  |
|  |  |  | «Астра-8» | помещение. Зона обнаружения ИК – до 9 м в диаметре. Ток по- |  |  |
|  |  |  |  | требления не более 15 мА. Диапазон рабочих температур от – 20 |  |  |
|  |  |  |  | до + 50 ºС. Напряжение питания от 8 до 15 В. Имеет режим тести- |  |  |
|  |  |  |  | рования, регулировку чувствительности АК, индикацию режимов |  |  |
|  |  |  |  | работы и тестовых воздействий. |  |  |
| 62 | Защита | Емкостный | Извеща- | Охрана картин в местах их экспозиции, в том числе в период | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  | отдельных |  | тель | доступа посетителей, а также для охраны металлических пред- | 425121.003 | «Аргус- |
|  | и групп |  | охранный | метов (шкафов, сейфов и т. п.). | ТУ | Спектр» |
|  | предметов |  | поверхно- | Микропроцессорная обработка сигнала, контроль напряжения |  | г. Санкт- |
|  |  |  | стный ем- | питания и целостности соединительных линий. |  | Петер- |
|  |  |  | костный | Автонастройка и адаптация к климатическим изменениям емко- |  | бург |
|  |  |  | ИО305-5 | сти чувствительных элементов. |  |  |
|  |  |  | «Вернисаж» | Выходы для включения камеры видеонаблюдения и звукового |  |  |
|  |  |  |  | оповещения. |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная чувствительность - 0,25 м. Ступенчатая регули- |  |  |
|  |  |  |  | ровка чувствительности. |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная емкость охраняемых предметов до 5000 пФ, что |  |  |
|  |  |  |  | позволяет охранять картины общей площадью до 40 м2 или от |  |  |
|  |  |  |  | пяти до восьми сейфов. |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания от 10 до 16 В, ток потребления не более 20 |  |  |
|  |  |  |  | мА. Диапазон рабочих температур от - 10 до + 50 ˚С. |  |  |
|  |  |  |  | Предусмотрена возможность отключения светового индикатора. |  |  |

27

1.2 Извещатели для открытых площадок

| № | Основное | Принцип | Наимено- | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначе- | действия | вание |  | ние | витель |
|  | ние |  |  |  | ТУ |  |
| 63 | Защита | Радиовол- | Извещатели | Предназначены для охраны материальных ценностей, раз- | ЯЛКГ.425144 | ЗАО |
|  | открытых | новой | охранные | мещенных на открытых площадках или в помещениях. | .001 ТУ | «Аргус- |
|  | площадок |  | объемные | Дальность действия от 10 до 30 м устанавливается с точно- |  | Спектр», |
|  |  |  | радиоволно- | стью ±2 м. Максимальная площадь обнаружения – не менее |  | г. Санкт- |
|  |  |  | вые | 400 м2. Диапазон обнаруживаемых скоростей – от 0,2 до 5,0 |  | Петербург |
|  |  |  | ИО407-14 | м/с. Обнаружительная способность не зависит от траектории |  |  |
|  |  |  | «Фон-3», | (направления) движения нарушителя в зоне обнаружения. |  |  |
|  |  |  | ИО407-14/2 | Устойчивы к движению а/м транспорта за зоной обнаруже- |  |  |
|  |  |  | «Фон-3Т» | ния и к вибрации металлических предметов в зоне. Допус- |  |  |
|  |  |  |  | кают наличие в зоне обнаружения травы, отдельных кустов и |  |  |
|  |  |  |  | на границе зоны - отдельных деревьев. Имеют ближнюю зону |  |  |
|  |  |  |  | нечувствительности, которая обеспечивает устойчивость к |  |  |
|  |  |  |  | пролету птиц. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 40 до + 65 °С для «Фон-3» |  |  |
|  |  |  |  | и от -55 до + 65 °С для «Фон-3Т» |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления – не более |  |  |
|  |  |  |  | 100 мА. Масса 2 кг. |  |  |
|  |  |  |  | Для настройки дальности действия и контроля работоспо- |  |  |
|  |  |  |  | собности используется блок программирования. |  |  |

28

| 64 | Защита от- | Радиовол- | Извещатели | Охрана открытых площадок с ограждением или | ЯЛКГ.425144. | ЗАО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крытых | новый | охранные | помещений размером до 12×8 м. Площадь обнаруже- | 001 ТУ | «Аргус- |
|  | площадок |  | объемные | ния до 30 м2, объем до 200 м3. Максимальная дальность |  | Спектр» |
|  |  |  | радиоволновые | +2 |  | г. Санкт- |
|  |  |  | ИО407-14/1 | действия – 12 −1 м, минимальная дальность действия – |  | Петербург |
|  |  |  | «Фон-3/1», | (4 ± 1) м устанавливается с точностью ±1 м. Диапазон |  |  |
|  |  |  | ИО407-14/3 | обнаруживаемых скоростей – от 0,2 до 5,0 м/с. Обна- |  |  |
|  |  |  | «Фон-3Т/1» | ружительная способность не зависит от траектории |  |  |
|  |  |  |  | (направления) движения нарушителя в зоне обнаруже- |  |  |
|  |  |  |  | ния. Устойчивы к движению а/м транспорта за зоной |  |  |
|  |  |  |  | обнаружения и к вибрации металлических предметов в |  |  |
|  |  |  |  | зоне. Допускают наличие в зоне обнаружения травы, |  |  |
|  |  |  |  | отдельных кустов и на границе зоны – отдельных де- |  |  |
|  |  |  |  | ревьев. Имеет ближнюю зону нечувствительности, ко- |  |  |
|  |  |  |  | торая обеспечивает устойчивость к пролету птиц. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 40 до + 65 °С для |  |  |
|  |  |  |  | «Фон-3/1» и от -55 до + 65 °С для «Фон-3Т/1» |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления – не |  |  |
|  |  |  |  | более 100 мА. Масса 2 кг. |  |  |
|  |  |  |  | Для настройки дальности действия и контроля работо- |  |  |
|  |  |  |  | способности используется блок программирования. |  |  |
| 65 | Защита | Активный | Извещатель | Зона обнаружения – линейная, один луч. | ЯЛКГ.425151 | ЗАО |
|  | периметра | ИК | охранный линей- | Чувствительность 130 мс. Дальность 75 м. | .002 ТУ | "СПЭК", |
|  |  |  | ный оптико- | Напряжение питания от 10 до 30 В, ток потребления |  | г. Санкт- |
|  |  |  | электронный | 40 мА. Изменение чувствительности. Дистанционный |  | Петербург |
|  |  |  | ИО209-14/1 | контроль функционирования. Диапазон рабочих тем- |  |  |
|  |  |  | «Вектор-СПЭК- | ператур от - 40 до + 55 °С. |  |  |
|  |  |  | 75» |  |  |  |

29

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
| 66 | Защита | Активный | Извещатели ох- | Зона обнаружения – линейная. Чувствительность – 100 | ТУ 4372-007- | ЗАО |
|  | периметра | ИК | ранные линейные | мс. | 27492215 - 98 | "СПЭК", |
|  |  |  | оптико- | Два варианта исполнения: "2" - два луча; "6" - шесть |  | г. Санкт- |
|  |  |  | электронные | лучей. Дальность: от 0,4 до 10 м на открытых площад- |  | Петербург |
|  |  |  | ИО209-16/1 | ках, от 0,4 до 30 м в помещении. Дистанционный кон- |  |  |
|  |  |  | "СПЭК-7-2" | троль функционирования. Напряжение питания от 10 |  |  |
|  |  |  | ИО209-16/2 | до 30 В, ток потребления 100 мА. Диапазон рабочих |  |  |
|  |  |  | "СПЭК-7-6" | температур от - 40 до + 55ºС. |  |  |
| 67 |  |  | Извещатель | Дальность действия до 300 м. Зона обнаружения - ли- | ДКЯГ.425151. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | нейная, сдвоенный ИК-луч. Чувствительность 100 мс. | 001 ТУ | "СПЭК", |
|  |  |  | линейный | Напряжение питания от 18 до 30 В, ток потребления: |  | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | извещателя – 150 мА, цепей подогрева - 380 мА. |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | Изменение чувствительности. Дистанционный кон- |  |  |
|  |  |  | ИО209-17 | троль функционирования. Микропроцессорная обра- |  |  |
|  |  |  | «СПЭК-8» | ботка сигнала. Автоматическое включение подогрева. |  |  |
|  |  |  |  | Возможность создания 4-х лучевого барьера. 4 рабочих |  |  |
|  |  |  |  | частоты. Диапазон рабочих температур от - 55 до |  |  |
|  |  |  |  | + 70ºС |  |  |
| 68 |  |  | Извещатель | Зона обнаружения – линейная. Количество лучей – 2. | ЯЛКГ.425151. | ЗАО |
|  |  |  | охранный | Максимальная дальность 150 м. Коэффициент запаса | 005 ТУ | "СПЭК", |
|  |  |  | линейный | по оптическому сигналу при макс. дальности – не ме- |  | г. Санкт- |
|  |  |  | оптико- | нее 300. Наличие дистанционного контроля. |  | Петербург |
|  |  |  | электронный | Напряжение питания 18 – 30 В. Ток потребления до |  |  |
|  |  |  | ИО 209-23 | 500 мА. Диапазон рабочих температур от - 55 до |  |  |
|  |  |  | «СПЭК-1112» | +55 °С. Изменение чувствительности. Автоматическое |  |  |
|  |  |  |  | включение подогрева. |  |  |

30

| 69 | Защита | Активный | Извещатель ох- | Зона обнаружения – линейная, один луч. Состав: блок | ЯЛКГ.425151. | ЗАО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | периметра | ИК | ранный линей- | приемопередатчика, световозвращатель. Дальность дейст- | 006 ТУ | «СПЭК» |
|  |  |  | ный оптико- | вия: от 0,5 до 10 м на открытых площадках; от 0,5 до 30 м |  | г. Санкт- |
|  |  |  | электронный | в закрытом помещении. Чувствительность – 100 мс. На- |  | Петербург |
|  |  |  | ИО207-29 | пряжение питания от 10 до 30 В, ток потребления – 60 мА. |  |  |
|  |  |  | «СПЭК-1113» | Микропроцессорная обработка сигнала. Изменение чув- |  |  |
|  |  |  |  | ствительности. Возможность создания 5-ти лучевого |  |  |
|  |  |  |  | барьера. Диапазон рабочих температур от - 40 до +55ºС. |  |  |
| 70 |  | Радиовол- | Извещатели ох- | Формирование зоны обнаружения между блоками пере- | ЯЛКГ.425142 | ЗАО |
|  |  | новой | ранные линейные | датчика и приемника. Длина зоны обнаружения 10 – 200 м | . | «Фирма |
|  |  |  | радиоволновые: | (Радий-2"), 10-100 м ("Радий-2/1"), 5-30 м ("Радий 2/2"), | 001 ТУ | «Юмирс», |
|  |  |  | ИО207-4 | 10-300 м ("Радий 2/3"). Ширина зоны обнаружения не |  | г. Пенза |
|  |  |  | "Радий-2", | более 5 м, высота зоны обнаружения не менее 2,5 м при |  |  |
|  |  |  | ИО207-4/1 | максимальной длине 30 м. Зона отторжения от инженер- |  |  |
|  |  |  | "Радий-2/1", | ных ограждений до оси, соединяющей блоки передатчи- |  |  |
|  |  |  | ИО207-4/2 | ка и приемника не менее 2,5 м. Травяной покров не бо- |  |  |
|  |  |  | "Радий-2/2", | лее 0,3 м, снежный покров не более 0,5 м. Диапазон ра- |  |  |
|  |  |  | ИО207-4/3 | бочих температур от - 40 до + 50 °С. |  |  |
|  |  |  | "Радий-2/3" |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Извещатель | Формирование зоны обнаружения между блоками пере- | ЮСДП.42514 | ЗАО |
|  |  |  | охранный | датчика и приемника. Длина зоны обнаружения 5 – 50 м. | 2.050 ТУ | «Фирма |
|  |  |  | линейный ра- | Ширина и высота соответственно не более 5,0 м и не |  | «Юмирс», |
|  |  |  | диоволновый: | менее 2,5 м при максимальной длине зоны. Неровности |  | г. Пенза |
|  |  |  | ИО207-5 | почвы в зоне обнаружения - не более + 0,3 м, травяной |  |  |
|  |  |  | "Радий-ДМ" | покров не более 0,3 м, снежный покров |  | не более 0,5 м. |  |  |
|  |  |  |  | При установке не требует точной юстировки по углу |  |  |
|  |  |  |  | места и азимуту. Высокая помехоустойчивость к вибра- |  |  |
|  |  |  |  | ции, колебаниям растительности в виде мелких кустов |  |  |
|  |  |  |  | или травы, движению мелких животных и птиц. Диапа- |  |  |
|  |  |  |  | зон рабочих температур от - 40 до +65 °С. |  |  |

31

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | витель |
| 72 | Защита | Радио- | Извещатель | Предназначен для работы в городских условиях. | ТУ 4372-040- | ЗАО |
|  | периметра | волновой | охранный | Формирует узкую зону обнаружения между передатчиком и | 23072522-2003 | «Аргус- |
|  |  |  | линейный | приемником. Длина зоны обнаружения от 10 до 100 м. Ши- |  | Спектр», |
|  |  |  | радиоволновый | рина зоны не более 2 м. Высота – не менее 1,2 м. |  | г. Санкт- |
|  |  |  | ИО207-7 | Диапазон обнаруживаемых скоростей от 0,1 до 7,0 м/с. |  | Петербург |
|  |  |  | «Линар» | Устойчив к движению а/м транспорта и групп людей парал- |  |  |
|  |  |  |  | лельно оси зоны обнаружения на расстоянии не менее 2 м. |  |  |
|  |  |  |  | Зашита от электромагнитного излучения (помеха) на рабо- |  |  |
|  |  |  |  | чей частоте извещателя за счет передачи своего индивиду- |  |  |
|  |  |  |  | ального кода. Для настройки дальности, юстировки, коди- |  |  |
|  |  |  |  | ровки и контроля работоспособности используется блок на- |  |  |
|  |  |  |  | стройки. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 40 до + 65 °С. Напряже- |  |  |
|  |  |  |  | ние питания от 10 до 30 В. Ток потребления – 80 мА. |  |  |
| 73 | Защита | Радио- | Извещатель | Предназначен для работы в городских условиях. | ТУ 4372-040- | ЗАО |
|  | периметра | волновой | охранный | «Линар 200» – извещатель универсального применения, по- | 23072522-2003 | «Аргус- |
|  |  |  | линейный | зволяют охранять участок периметра длиной от 10 до 200 м, |  | Спектр», |
|  |  |  | радиоволновый | имеет режимы работы как с узкой, так и с широкой зоной |  | г. Санкт- |
|  |  |  | ИО207-7/1 | обнаружения, режим обнаружения ползущего человека. Че- |  | Петербург |
|  |  |  | «Линар 200» | тыре режима работы: |  |  |
|  |  |  |  | -режим «Линар» позволяет охранять периметр длиной от 10 |  |  |
|  |  |  |  | до 100 м при пересечении его человеком в полный рост или |  |  |
|  |  |  |  | согнувшись. Ширина зоны не более 2 м. Высота – не менее |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 м; |  |  |
|  |  |  |  | - режимы «200 у» и «200 ш» позволяют охранять участок |  |  |
|  |  |  |  | периметра длиной от 100 до 200 м при пересечении его че- |  |  |
|  |  |  |  | ловеком в полный рост или согнувшись. В режиме «200 ш» |  |  |

32

извещатель имеет значения ширины зоны обнаружения не более 4 м и высоту не менее 1,6 м;

- режим «50 ш» » позволяет охранять участок периметра длиной от 39 до 49 м при пересечении его человеком в пол-ный рост, согнувшись или ползком (перекатыванием). Диапазон обнаруживаемых скоростей от 0,1 до 7,0 м/с. Ус-тойчив к движению а/м транспорта и групп людей за зоной обнаружения. Зашита от электромагнитного излучения (по-меха) на рабочей частоте извещателя за счет передачи своего индивидуального кода. Для настройки дальности, юстиров-ки, кодировки и контроля работоспособности используется блок настройки. Диапазон рабочих температур от - 40 до +

65 °С. Напряжение питания от 10 до 30 В. Ток потребления –

80 мА.

33

- Объектовые средства

34

2.1 Приемно-контрольные приборы

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | тель |
| 74 | Защита | Контроль | Прибор приемно- | Четырехшлейфный прибор, 2 пультовых реле, программи- | ТУ 4372- | НПО |
|  | малых | шлейфа по | контрольный и | рование параметров работы ШС, встроенный аккумулятор, | 011- | «Сибир- |
|  | объектов | постоян- | управления охран- | взятие/снятие с использованием ключей «Touch Memory» , | 11858298- | ский Арсе- |
|  | и квартир | ному току | но-пожарный | управление электромагнитным замком. Возможность элек- | 01 | нал», |
|  |  |  | ППКОП | тропитания извещателей по ШС. |  | г.Новоси- |
|  |  |  | “Гранит-4” |  |  | бирск |
| 75 |  |  | Прибор приемно- | Двухшлейфный прибор; 2 реле ПЦН; возможность вклю- | ЯЛКГ. | ЗАО |
|  |  |  | контрольный ох- | чения извещателей с питанием по шлейфу; встроенная ак- | 425511.002 | "Риэлта", |
|  |  |  | ранно-пожарный | кумуляторная батарея; управление световыми и звуковыми | ТУ | г. Санкт- |
|  |  |  | ППКОП0104059- | оповещателями; управление электромеханическим замком; |  | Петербург |
|  |  |  | 2-2 | взятие/снятие шлейфов с использованием ключей «Touch |  |  |
|  |  |  | «Дюна-1» | Memory» или с кнопок. |  |  |
| 76 |  |  | Прибор приемно- | Одношлейфный квартирный прибор с питанием от СПИ. | ТУ 4372- | ЗАО "Ар- |
|  |  |  | контрольный ох- | Работает совместно с СПИ "Нева-10М", "Центр-КМ-01", | 012- | гус- |
|  |  |  | ранный | "Фобос". Контроль проникновения на охраняемый объект с | -23072522 - | Спектр", |
|  |  |  | ППКО01059-1-4 | помощью геркона и индикатора, установленных за преде- | 99 | г. Санкт- |
|  |  |  | "Прима" | лами охраняемого объекта. Диапазон рабочих температур |  | Петербург |
|  |  |  |  | от - 30 до + 50 °С |  |  |
| 77 |  |  | Прибор приемно- | Контроль трех шлейфов сигнализации с передачей извеще- | ТУ 4372- | ЗАО "Ар- |
|  |  |  | контрольный | ний на ПЦН путем размыкания контактов реле (исп.1), ме- | 024- | гус- |
|  |  |  | охранный | тодом высокочастотного уплотнения по занятым телефон- | -23072522 - | Спектр", |
|  |  |  | ППКО0104059-3-1 | ным линиям, оснащенных системами "Атлас-3", "Атлас-6", | 01 | г. Санкт- |
|  |  |  | (исполнение 1) | или "Фобос-ТР" (исп.2); возможность работы с электрокон- |  | Петербург |
|  |  |  | ППКО0104050639 | тактными и магнитоконтактными извещателями и извеща- |  |  |
|  |  |  | -3-1 (исполнение 2) | телями с релейным выходом; электропитание от внешнего |  |  |
|  |  |  | "Прима-3" | источника 12 В. Диапазон рабочих температур от - 30 до |  |  |
|  |  |  |  | + 50 °С. Управление со встроенной клавиатуры. |  |  |

35

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозна- | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | чение ТУ | тель |
| 78 | Защита | Контроль | Прибор прием- | Одношлейфный прибор; возможность работы с извещателями, пи- | СПНК. | ЗАО "Ар- |
|  | малых | шлейфа по | но-контроль- | тающимися по ШС; два исполнения – со встроенным аккумулято- | 425513.00 | гус- |
|  | объектов | постоян- | ный охранно- | ром на 24 ч работы и без него; выход на питание извещателей 12 В, | 7 ТУ | Спектр", |
|  | и квартир | ному току | пожарный | 150 мА; релейный выход на ПЦН; выходы управления оповеще- |  | г. Санкт- |
|  |  |  | ППКОП0104059- | нием. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С |  | Петербург |
|  |  |  | 1-3 «Нота» |  |  |  |
| 79 |  |  | Прибор приемно- | Двухшлейфный прибор обеспечивает подключение внешних | ТУ 4372- | ЗАО "Ар- |
|  |  |  | контрольный | оповещателей, возможность работы с извещателями питающи- | 029- | гус- |
|  |  |  | охранно- | мися по ШС, автоматическое перевзятие; встроенный аккумуля- | 23072522- | Спектр", |
|  |  |  | пожарный | тор на 24 часа работы, выход на питание извещателей 12 В, 120 мА. | 2002 | г. Санкт- |
|  |  |  | ППКОП0104059 | Простота программирования, наличие встроенного звукового сиг- |  | Петербург |
|  |  |  | -2-1 | нализатора, возможность управления прибором с помощью элек- |  |  |
|  |  |  | «Нота-2» | тронных ключей «Touch Memory». Имеет один выход на ПЦН. |  |  |
|  |  |  |  | Возможность передачи извещений методом автодозвона при уста- |  |  |
|  |  |  |  | новке платы УОО-АВ исп.2. Диапазон рабочих температур от - 30 |  |  |
|  |  |  |  | до + 50 оС. |  |  |
| 80 |  | Контроль | Прибор прием- | Трехшлейфный прибор обеспечивает: | ТУ 4372- | ЗАО |
|  |  | шлейфов по | но- | - 3 режима работы (охрана, проход пользователей, закрыто); | 052- | "Аргус- |
|  |  | постоянно- | контрольный | - тип карт доступа - EM Marin; | 23072522- | Спектр", |
|  |  | му току, | охранно- | - возможность подключения биометрического считывателя – | 2004 | г. Санкт- |
|  |  | ограниче- | пожарный с | шифрустройства ШУ024-1; |  | Петербург |
|  |  | ние доступа | контролем и | - программирование прибора при помощи мастер-карты. |  |  |
|  |  | в помеще- | управлением | Программируемые параметры: |  |  |
|  |  | ние | доступом | - типы шлейфов; |  |  |
|  |  |  | ППКОП | - тактика постановки на охрану; |  |  |
|  |  |  | 0104059-3-2 | - режим работы реле ПЦН; |  |  |
|  |  |  | «Дуэт» | - статус карты (мастер-карта, ответственная карта, системная |  |  |
|  |  |  |  | карта); |  |  |
|  |  |  |  | - время удержания замка в открытом состоянии (1-5-8 сек.). |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от -30 до +50 ºС |  |  |

|  |  |  |  | 36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Защита | Контроль | Прибор приемно- | Одношлейфный прибор. Возможность работы с изве- | АЦДР. | ОАО |
|  | малых | шлейфа по | контрольный охран- | щателями питающимися по ШС; два исполнения - с | 425513.011 | "Радий", |
|  | объектов | постоянно- | но-пожарный | аккумуляторной батареей 2 Ач и без нее; релейный вы- | ТУ | г. Касли, |
|  | и квартир | му току | ППКОП0104059-1-4 | ход на ПЦН, выходы управления оповещением и |  | Челябин- |
|  |  |  | "Сигнал-ВКА" | АСПТ, выход на питание извещателей 12 В, 150 мА |  | ская обл. |
| 82 |  |  | Прибор приемно- | Одношлейфный прибор. Возможность работы с изве- | АЦДР. | ОАО |
|  |  |  | контрольный | щателями, питающимися по шлейфу. Имеет два выхода | 425513. | "Радий", |
|  |  |  | охранно-пожарный | на ПЦН – релейный и открытый коллектор; два выхода | 001-01 ТУ | г. Касли |
|  |  |  | ППКОП0104059-1- | управления оповещателями; выход на питание извеща- |  | Челябин- |
|  |  |  | 1/01 | телей 12 В, 40 мА |  | ская обл. |
|  |  |  | "Сигнал-ВКП" |  |  |  |
| 83 |  |  | Прибор приемно- | Четырехшлейфный прибор. Охранный и пожарный ре- | АЦДР. | ОАО |
|  |  |  | контрольный | жимы работы. Возможность работы с извещателями, | 425513. | "Радий", |
|  |  |  | охранно-пожарный | питающимися по шлейфу. Возможность работы с СПИ | 007 ТУ | г. Касли, |
|  |  |  | ППКОП0104059-4- | "Фобос-3", "Фобос-ТР", "Атлас-3", "Атлас-6". Имеет |  | Челябин- |
|  |  |  | 1/05 | встроенный аккумулятор, четыре релейных выхода на |  | ская обл. |
|  |  |  | "Сигнал-ВК-4" | ПЦН; два выхода управления оповещателями; выход на |  |  |
|  |  |  | (исполнение 05) | питание извещателей 12 В, 200 мА. |  |  |
| 84 |  |  | Прибор приемно- | Четырехшлейфный прибор. Возможность работы с из- | АЦДР.4255 | ОАО |
|  |  |  | контрольный охран- | вещателями, питающимися по шлейфу. Имеет четыре | 13.001 ТУ | "Радий", |
|  |  |  | но-пожарный | релейных выхода на ПЦН; два выхода управления опо- |  | г. Касли, |
|  |  |  | ППКОП0104059-4- | вещателями; выход на питание извещателей 12 В, 100 |  | Челябин- |
|  |  |  | 1/03 | мА |  | ская обл. |
|  |  |  | "Сигнал-ВК4П" |  |  |  |
| 85 |  |  | Прибор приемно- | Шестишлейфный прибор с возможностью питания из- | АЦДР.42513 | ОАО |
|  |  |  | контрольный | вещателей, взятия под охрану с помощью ключей | .006 ТУ | "Радий", |
|  |  |  | охранно-пожарный | «Touch Memory» (карт Proximity) или внешнего шиф- |  | г.Касли. |
|  |  |  | ППКОП0104059-6-1 | рустройства. Имеет три выхода на ПЦН. |  | НВП |
|  |  |  | "Сигнал-ВК-6" |  |  | «Болид», |
|  |  |  |  |  |  | г. Королев |

37

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозна- | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | чение ТУ | тель |
| 86 | Защита | Контроль | Прибор приемно- | Четырехшлейфный прибор; возможность работы с извещате- | СПНК. | ЗАО |
|  | малых | шлейфа по | контрольный ох- | лями, питающимися по ШС; два или четыре релейных выхо- | 425513. | "Аргус- |
|  | объектов | постоян- | ранно-пожарный | да на ПЦН; возможность работы с СПИ "Атлас-3", "Атлас-6"; | 004 ТУ | Спектр", |
|  | и квартир | ному току | ППКОП0104050639- | «Фобос-ТР», встроенный аккумулятор на 24 часа работы; два |  | г. Санкт- |
|  |  |  | 4/1 | релейных выхода управления оповещателями; выход на пита- |  | Петербург |
|  |  |  | "Аккорд" | ние извещателей 12 В, 150 мА; выход RS-232; блок выносных |  |  |
|  |  |  | (исполнение 1) | индикаторов, возможность управления с шифрустройства. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С |  |  |
| 87 | Защита |  | Прибор приемно- | Восьмишлейфный прибор; возможность работы с извещате- | СПНК. | ЗАО |
|  | средних |  | контрольный | лями питающимися по ШС; четыре релейных выхода на | 425513. | "Аргус- |
|  | объектов |  | охранно- | ПЦН; возможность работы с "Атлас-3", "Атлас-6", «Фобос- | 004 ТУ | Спектр", |
|  |  |  | пожарный | ТР»; встроенный аккумулятор на 24 часа работы; два релей- |  | г. Санкт- |
|  |  |  | ППКОП0104050639- | ных выхода управления оповещателями; выход на питание из- |  | Петербург |
|  |  |  | 4/2 | вещателей 12 В, 150 мА; электронный протокол событий; блок |  |  |
|  |  |  | "Аккорд" | выносных индикаторов, возможность управления с шифроуст- |  |  |
|  |  |  | с расширением | ройства. Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С |  |  |
|  |  |  | (исполнение 2) |  |  |  |
| 88 |  |  | Прибор приемно- | Четырехшлейфный прибор; возможность работы с извеща- | ТУ 4372- | ЗАО |
|  |  |  | контрольный | телями, питающимися по ШС; два релейных выхода на | 065- | "Аргус- |
|  |  |  | охранно- | ПЦН; встроенный аккумулятор 2,2 Ач на 24 часа работы; | 23072522- | Спектр", |
|  |  |  | пожарный | подключение внешнего звукового (12 В, 0,5 А) и светового | 2005 | г. Санкт- |
|  |  |  | ППКОП0104050 | оповещателя (12 В, 0,1 А), релейных выходов управления |  | Петербург |
|  |  |  | 639-4-1/1 | оповещателями; выход на питание извещателей 12 В, 120 мА; |  |  |
|  |  |  | "Аккорд" | управление взятием/снятием с помощью переключателя и |  |  |
|  |  |  | (исполнение 3) | ключей «Touch Memory». Возможность передачи извещений |  |  |
|  |  |  |  | методом автодозвона при установке платы УОО-АВ исп.2. |  |  |
|  |  |  |  | Работа в СПИ "Атлас-20" и "Фобос-3" (с модулем сопряже- |  |  |
|  |  |  |  | ния МС-3.00). Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С |  |  |

|  |  |  |  | 38 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Защита | Контроль | Прибор при- | Количество охранных и пожарных ШС - 8 или 16, возмож- | ТУ 4372-067- | ЗАО |
|  | средних | шлейфа по | емно- | ность работы с извещателями с питанием по ШС, автоном- | 23072522- | "Аргус- |
|  | объектов | постоян- | контрольный | ная работа или в составе ППКОП "Аккорд-512", управление | 2005 | Спектр", |
|  |  | ному току | охранно- | световыми и звуковыми оповещателями, питание извещате- |  | г. Санкт- |
|  |  |  | пожарный | лей напряжением 12 В, управление прибором с помощью |  | Петер- |
|  |  |  | ППКОП | электронных ключей "Touch Memory", пультов ПУ (с ЖКИ |  | бург |
|  |  |  | 0104050639- | индикацией) и ПУЛ (со светодиодной индикацией) или с |  |  |
|  |  |  | 8/16-1 | помощью ПК, расширение входов/выходов и функций с по- |  |  |
|  |  |  | «Спектр-8» | мощью встраиваемых в корпус модулей, программирование |  |  |
|  |  |  |  | с помощью ПУ или ПК, встроенный источник резервного |  |  |
|  |  |  |  | питания, 4 релейных выхода на ПЦН, возможность работы в |  |  |
|  |  |  |  | СПИ "Атлас-20", "Фобос-ТР", "Атлас-3" и "Атлас-6" и РСПИ |  |  |
|  |  |  |  | "Аргон". Диапазон рабочих температур от -30 до +50 ºС. |  |  |
| 90 |  |  | Прибор при- | Количество подключаемых охранных и пожарных ШС - 23, | ТУ 4372- | ЗАО |
|  |  |  | емно- | возможность работы с извещателями питающимися по ШС, | 02023072522- | "Аргус- |
|  |  |  | контрольный | автономная работа и в составе ППКОП «Аккорд-512», управ- | 00 | Спектр", |
|  |  |  | охранно- | ление внешним световым и звуковым оповещателями до 50 В |  | г. Санкт- |
|  |  |  | пожарный | при токе до 2 А, управление и программирование конфигу- |  | Петер- |
|  |  |  | «Аккорд-20» | рации с помощью встроенной клавиатуры, с пультов управ- |  | бург |
|  |  |  | (БРОП-23) | ления центрального (ПУЦ) и локального (ПУЛ), или с помо- |  |  |
|  |  |  |  | щью ПК, 3 релейных выхода на ПЦН. Электропитание от |  |  |
|  |  |  |  | внешнего источника постоянного тока с напряжением 12 В. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 °С |  |  |
| 91 |  |  | Прибор при- | Контроль двадцати четырех шлейфов охранной или пожар- | ТУ 4372-018- | НПО |
|  |  |  | емно- | ной сигнализации; 3 пультовых реле, программирование па- | 11858298-01 | «Сибир- |
|  |  |  | контрольный | раметров работы ШС, встроенный аккумулятор, выходы на |  | ский Ар- |
|  |  |  | охранно- | звуковой и световой оповещатели, взятие/снятие каждого |  | сенал», |
|  |  |  | пожарный | ШС с отдельной кнопки на приборе. Возможность электро- |  | г.Новоси- |
|  |  |  | ППКОП | питания извещателей по ШС. |  | бирск |
|  |  |  | «Гранит-24» |  |  |  |

39

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | витель |
| 92 | Защита | Контроль | Прибор прием- | Двадцатишлейфный прибор. Возможность работы с извеща- | АЦДР.425513 | ОАО |
|  | средних | шлейфа по | но- | телями, питающимися по шлейфу. Питание от внешнего ис- | .005 ТУ | "Радий", |
|  | объектов | постоянно- | контрольный | точника 12/24 В. Имеет три релейных выхода на ПЦН; два |  | г. Касли, |
|  |  | му току | охранно- | выхода управления оповещателями; двухпроводный магист- |  | Челябин- |
|  |  |  | пожарный | ральный интерфейс RS-485 для подключения к ПКУ или |  | ская обл. |
|  |  |  | ППКОП01040 | компьютеру и объединения в сеть. Повышенная защищен- |  |  |
|  |  |  | 65-20-1 | ность шлейфа от саботажа. |  |  |
|  |  |  | "Сигнал-20" |  |  |  |
|  |  |  | (испол. 02)* |  |  |  |
| 93 |  | Контроль | Прибор прием- | Количество подключаемых охранных и пожарных ШС – до | БФЮК. | ЗАО |
|  |  | радиальных | но- | 32, количество разделов- до 8, количество релейных выходов | 425513.001 | "Риэлта", |
|  |  | шлейфов | контрольный | -до 11, количество подключаемых клавиатур трех типов –до | ТУ | г. Санкт- |
|  |  | модулями | охранно- | 16. Объем памяти до 500 событий. Вывод данных на прин- |  | Петер- |
|  |  | прибора, | пожарный | тер. Наличие модуля автодозвона для передачи информации |  | бург |
|  |  | объединен- | ППКОП01030 | на ПЦО с индикацией подтверждения связи. Защита аккуму- |  |  |
|  |  | ными ад- | 40516139-8/32- | лятора от глубокого разряда. Наличие выносной индикации, |  |  |
|  |  | ресной ли- | 1 | управление звуковыми, световыми оповещателями. Наличие |  |  |
|  |  | нией | "Ладога"** | резервной линии связи. Расширенный диапазон питающих |  |  |
|  |  |  |  | напряжений. Вожможность передачи извещений по занятым |  |  |
|  |  |  |  | линиям СПИ «Атлас-3/6», «Фобос-ТР», «Заря». Наличие бло- |  |  |
|  |  |  |  | ка расширения для работы с радиоканальными извещателями |  |  |
|  |  |  |  | до 96 шт. |  |  |

*Дополнительное оборудование к прибору "Сигнал-20" – пульт контроля и управления С2000 (АЦДР.426469.005 ТУ).

- Дополнительное оборудование: БРШС-ВВ, БРШС-НВ, БРРПС, БВД, МАД, МЗА, БВИ, БСКТС, КВ-М, КВ-С, КВ-СД, БВУ, БРШС-РК, РК-ИК (6 исп.), РК-МК (4 исп.), РК-ПД, РК-КТС

|  |  |  |  | 40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Защита | Контроль | Прибор приемно- | Контроль до 80 зон (64 адресных, или радиоканаль- | БФЮК. | ЗАО |
|  | средних | адресных | контрольный ох- | ных); 32 независимых раздела; блочная структура по- | 425513.001 | "Риэлта", |
|  | объектов | извещателей | ранно-пожарный | строения; работа при коротком замыкании адресного | ТУ | г. Санкт- |
|  |  | и радиальных | ППКОП | шлейфа; более 10 типов зон; до 16 клавиатур; возмож- |  | Петербург |
|  |  | ШС по двух- | 010304059-8/80-2 | ность управления внешними оповещателями, програм- |  |  |
|  |  | проводной | "Ладога - А"* | мирование с ПК, видеорегистрация и удаленная пере- |  |  |
|  |  | линии связи |  | дача видеоизображений с 6 видеокамер. Наличие блока |  |  |
|  |  |  |  | расширения для работы с радиоканальными извещате- |  |  |
|  |  |  |  | лями. Подключение до 4-х адресных блоков питания, |  |  |
|  |  |  |  | контролируемых по интерфейсу. Выход RS232. Объе- |  |  |
|  |  |  |  | динение до 4-х приборов. Возможность охраны взры- |  |  |
|  |  |  |  | воопасных помещений с помощью блока расширения |  |  |
|  |  |  |  | «Ладога-Ех» |  |  |
| 95 |  | Контроль зон | Прибор приемно- | Прибор на 6 основных зон с возможностью расширения | ЯЛКГ. | АО МЗЭП, |
|  |  | по радиаль- | контрольный ох- | до 30 зон, из них 8 проводных и 16 радиоканальных до- | 425513.001 | г. Москва |
|  |  | ным шлей- | ранно-пожарный | полнительных. | ТУ |  |
|  |  | фам и радио- | "Виста-101В" | Переключатель систем видеонаблюдения (4 входа, 2 |  |  |
|  |  | каналу | с дополнительн. | выхода). |  |  |
|  |  |  | оборудованием** |  |  |  |

- Дополнительное оборудование: БСПК-А, МППЗУ-А, ИК-А, ИКШС-А, КВ-А, БРШС- А (2 исп.), БРВ-А (3 исп.), БВИ-А, МАШ, видеорегистратор «Ладога-V6» исп.1, БРШС-РК, РК-ИК (6 исп.), РК-МК (4 исп.), РК-ПД, РК-КТС, ПД-А, БП-А (2 исп.), БСИ-А, ПД-А-1, БПИ-А-1, МАД-А, УПС-А, ПП-А, БРШС-Ех, «Фотон-18», «Шорох-Ех», «Стекло-Ех», «Фотон-Ш-Ех», МК-Ех, СТГ-Ех, СТЗ-Ех.

- Дополнительное оборудование к прибору "Виста-101В": 61391, 61281, 58271, 58271BD, 58041, 58811L, 58811M, 58811H, 58001TM, 58021, 58161, 58171, 42041, 42191, 42291, 58901, 702, 710RD, модуль Vista View-100.

|  |  |  |  | 41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изготови |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | тель |
| 96 | Централи- | Контроль | Прибор | Исполнение-«Антей AS006K», 4 шлейфа сигнализа- | ТУ 4372- | ФГУ НИЦ |
|  | зованная | ШС, переда- | приемно- | ции. Информативность - 20 типов сообщений. Встроен- | 008- | «Охрана» |
|  | охрана на | ча тревожных | контрольный ох- | ный ЖКИ и клавиатура. Управление с клавиатуры, ра- | 46786135- | г. Балаши- |
|  | участках | и служебных | ранно-пожарный | диобрелоков, электронных ключей iButton. Передача | 2004 | ха, Москов- |
|  | электрон- | извещений | "Антей" | сообщений по телефонной линии в формате IDContact. |  | ская об- |
|  | ных АТС, | посредством |  | Возможность объединения до 20 УОО в локальную |  | ласть |
|  | оптоволо- | коммутируе- |  | группу с целью резервирования связи по телефонной |  |  |
|  | конных ка- | мого теле- |  | линии (связь в локальной группе - по сети электропита- |  |  |
|  | бельных | фонного со- |  | ния). Возможность использовать встроенный контроль |  |  |
|  | соединений | единения по |  | телефонной линии СПИ «Фобос» без дополнительного |  |  |
|  | и аппарату- | общегород- |  | оборудования. Возможность тестирования и самодиаг- |  |  |
|  | ры цифро- | ской сети |  | ностики.Встроенный аккумулятор. |  |  |
|  | вого уплот- | связи и/или |  | Исполнение-«Антей AS006G» До 19 шлейфов сигна- |  |  |
|  | нения | сети GSM |  | лизации (из них 7 встроенных). Информативность - 32 |  |  |
|  |  |  |  | типа сообщений. Возможность подключения радиорас- |  |  |
|  |  |  |  | ширителя и/или проводного расширителя зон охраны. |  |  |
|  |  |  |  | Выносная клавиатура с ЖКИ индикатором. Управление |  |  |
|  |  |  |  | с клавиатуры, радиобрелоков, электронных ключей |  |  |
|  |  |  |  | iButton. Передача сообщений по телефонной линии |  |  |
|  |  |  |  | и/или сети GSM в форматах IDContact, ADEMCO Express, |  |  |
|  |  |  |  | Престо. Возможность передачи SMS на мобильный те- |  |  |
|  |  |  |  | лефон пользователя. Встроенное многофункциональное |  |  |
|  |  |  |  | программируемое реле. Возможность тестирования и |  |  |
|  |  |  |  | самодиагностики. Встроенный аккумулятор. |  |  |

42

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
| 97 | Защита | Контроль зон | Прибор приемно- | 9 радиальных шлейфов; расширение 78 зон по двух- | ЯЛКГ. | АО МЗЭП, |
|  | крупных | по радиальным | контрольный ох- | проводной линии и/или по радиоканалу | 425513.002 | г. Москва |
|  | объектов | шлейфам, | ранно-пожарный | Переключатель систем видеонаблюдения (4 входа, 2 | ТУ |  |
|  |  | двухпроводной | "Виста-501В" | выхода). |  |  |
|  |  | линии и радио- | с дополнитель- |  |  |  |
|  |  | каналу | ным оборудо- |  |  |  |
|  |  |  | ванием* |  |  |  |
| 98 |  | Передача | Прибор приемно- | Контроль 68 шлейфов сигнализации (4 радиальных | СПНК.425612 | ЗАО |
|  |  | сообщений | контрольный | ШС и 64 ШС, подключаемых через оконечные уст- | . | "Аргус- |
|  |  | по сети 220 В | охранно- | ройства); четыре исполнения оконечных объектовых | 001 ТУ | Спектр", |
|  |  | или по выде- | пожарный | устройств УОО; работа по сети в пределах одной |  | г. Санкт- |
|  |  | ленной линии | адресный | трансформаторной подстанции до трех приборов с |  | Петербург |
|  |  |  | ППКОП0104061- | различными частотными литерами или по выделен- |  |  |
|  |  |  | 68-1 | ной линии в условиях сильных электромагнитных |  |  |
|  |  |  | "Сеть" | помех; четыре релейных выхода на ПЦН; возмож- |  |  |
|  |  |  |  | ность работы с приборами "Атлас-3", "Атлас-6"; |  |  |
|  |  |  |  | встроенный аккумулятор на 24 часа работы; два ре- |  |  |
|  |  |  |  | лейных выхода управления оповещателями; выходы |  |  |
|  |  |  |  | на питание извещателей 12 В, выход RS-232. Диапа- |  |  |
|  |  |  |  | зон рабочих температур пультового устройства от +1 |  |  |
|  |  |  |  | до +50 оС, оконечных устройств от -30 до +50 |  |  |
|  |  |  |  | оС.(УОО исп. 1, работающее по выделенной линии, |  |  |
|  |  |  |  | от – 40 до + 55 оС, со степенью защиты оболочки |  |  |
|  |  |  |  | IP55 по ГОСТ 14254-96 - для периметра и открытых |  |  |
|  |  |  |  | площадок) |  |  |

- Дополнительное оборудование к прибору "Виста-501В": 61391, 61281, 58271, 58271BD, 58041, 58811L, 58811M, 58811H, 58001TM, 58021, 58161, 58171, 42081, 41901WH, 42041, 42971, 41001SM, 41391, 41911, 42751, 42091U, 58901, 702, 710RD, контроллер последовательного интерфейса КПИ

(АЦДР.426469.001 ТУ), который обеспечивает программирование прибора с компьютера и протоколирование информации, модуль Vista View-100.

43

2.2 Интегрированные системы безопасности

(комплексы технических средств безопасности,

комбинированные системы безопасности)

- настоящее время в целях повышения технической оснащенности охраняемых объектов активно внедряются интегрированные системы безопасности (ИСБ). Данные системы включают в себя: совместно функционирующие те-левизионные системы наблюдения, системы контроля и управления доступом, охранную и пожарную сигнализацию, а

также ряд дополнительных подсистем , обеспечивающих защиту от различных видов угроз, возникающих на объектах. Область применения ИСБ - обеспечение комплексной безопасности больших, средних и особо важных объектов. Использование ИСБ позволит подразделениям вневедомственной охраны решить на новом качественном уров-не задачи по обеспечению безопасности граждан и охраны собственности.

- данный Бюллетень включены ИСБ отечественного производства, выпускаемые серийно, имеющие сертификаты соответствия ЦСА ОПС МВД России и органа по сертификации ГУГПС МЧС России, прошедшие подконтрольную экс-плуатацию на объектах и экспертизу в НИЦ «Охрана» МВД России.

44

| № | Основное | Структура | Наименование | Характеристики | Обозна- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | системы |  |  | чение | витель |
|  |  |  |  |  | ТУ |  |
| 99 | Обеспе- | Адресная, распре- | Комплекс, со- | Реализация подсистем: охранной, тревожной, | САКИ. | ООО |
|  | чение | деленная микро- | стоящий из при- | пожарной, технологической сигнализации; | 425513.101 | «Сигма - |
|  | ком- | процессорная сис- | бора приемно- | цифрового охранного телевидения и аудиокон- | ТУ | Интегри- |
|  | плексной | тема с аппаратно- | контрольного ох- | троля; контроля и управления доступом; управле- |  | рованные |
|  | безопас- | программным спо- | ранно-пожарного | ния исполнительными устройствами, технологи- |  | Системы», |
|  | ности | собом интегра- | ППКОПУ | ческим оборудованием и пожаротушением. |  | г. Москва |
|  | средних, | ции. Имеет мо- | 01059-1000-3 | Аппаратная интеграция подсистем. |  |  |
|  | крупных | дульную архитек- | «Рубеж-08» и | Встроенный язык программирования «Рубеж |  |  |
|  | и особо | туру, обеспечива- | его модифика- | Скрипт» для реализации произвольной логики ра- |  |  |
|  | важных | ет реализацию | ций, программ- | боты прибора. |  |  |
|  | объектов | различной топо- | ного обеспече- | Информационная емкость прибора – 1000. |  |  |
|  |  | логии линий связи | ния и допол- | Количество пользователей (на один прибор) – |  |  |
|  |  | (радиальная, | нительного | 5000. При объединении приборов на ПЭВМ инфор- |  |  |
|  |  | кольцевая, древо- | оборудования* | мационная емкость системы не ограничена. Ин- |  |  |
|  |  | видная) |  | терфейсы для подключения ПЭВМ и принтера. |  |  |
|  |  |  |  | Количество автоматизированных рабочих мест – |  |  |
|  |  |  |  | не ограничено. |  |  |

- Дополнительное оборудование к ППКОП «Рубеж-08»: контроллеры шлейфов сигнализации СКШС-01, СКШС-02, СКШС-03-4, СКШС-03-8, СКШС-04; контроллер исполнительных устройств СКИУ-01, СКИУ-02; сетевой контроллер универсальный СКУ-020 (ППКОП Р-020); пульт управления объ-ектовый ПУО-02; пульт управления оператора ПУ-02; контроллер адресных устройств СКАУ-01; сетевой контроллер СК-01; устройства считывания кода УСК-02Н, УСК-02А, УСК-02С, УСК-02К, УСК-02КС, биометрический считыватель ШУ024-2; блок индикации БИС-01; контроллер линей-ных блоков СКЛБ-01; блоки линейные ЛБ-06, ЛБ-06К, ЛБ-07; блок ретрансляции БРЛ-03; преобразователь интерфейса ПИ-01; контроллер прием-ника радиобрелоков СКУСК-01Р; блоки интерфейсные БИ-01, БИ-02; блоки защиты линии БЗЛ-01, БЗЛ-02, БЗЛ-03; контроллер управления пожаро-тушением СКУП-01; пульт пожарный объектовый ППО-01, пульт пожарный диспетчерский ППД-01; источники бесперебойного питания ИБП-1200, ИБП-2400, ИБП-1224, ИБП-12(А), ИБП-24(А); платы видеоввода РМВидео-4, РМВидео-16-50; РМВидео-16-50А; плата аудиоввода РМАудио-4.

Программное обеспечение: ПО «Рубеж-08», «Рубеж AV-Монитор», специальное программное обеспечение «Secutel», «Лазурь», «Лазурь-М».

45

| № | Основное | Структура | Наименование | Характеристики | Обозна- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | системы |  |  | чение | витель |
|  |  |  |  |  | ТУ |  |
| 100 | Обеспечение | Адресная, распреде- | Комплекс, со- | Число автоматизированных рабочих мест в | АЦДР. | ЗАО НВП |
|  | комплексной | ленная, построенная | стоящий из пуль- | системе до 32. Число разделов до 64 000. | 425513.006 | «Болид» |
|  | безопасности | по модульному прин- | та контроля и | Число пользователей до 100 000. | ТУ | г. Королев |
|  | средних, | ципу с возможностью | управления | Число пультов контроля и управления, под- |  | Моск. обл. |
|  | крупных | автономной работы | "С2000", про- | ключаемых к одному компьютеру, до 127. |  |  |
|  | и особо | модулей, с защищен- | граммного обес- | Общее количество ШС – до 16 000. |  |  |
|  | важных | ным протоколом об- | печения и допол- | Количество пользовательских паролей до 511. |  |  |
|  | объектов | мена по каналу связи | нительного обо- | Количество видеокамер на один компьютер до |  |  |
|  |  | между пультом и мо- | рудования* | 32. Программирование конфигурационных |  |  |
|  |  | дулями, с аппаратно- | "Орион" | параметров блоков, как с пульта, так и с |  |  |
|  |  | программным спосо- |  | компьютера. |  |  |
|  |  | бом интеграции, обес- |  | Длина линии интерфейса RS-485 до 4000 м |  |  |
|  |  | печивает различную |  | (с одним усилителем – до 6000 м). |  |  |
|  |  | топологию интер- |  | Длина линии интерфейса для связи пульта с |  |  |
|  |  | фейсных линий связи |  | принтером или компьютером до 20 м |  |  |
|  |  | (магистральная двух- |  | (с усилителем/преобразователем интерфей- |  |  |
|  |  | проводная, радиаль- |  | сов – до 3000 м). |  |  |
|  |  | ная, кольцевая, древо- |  |  |  |  |
|  |  | видная) |  |  |  |  |

- Дополнительное оборудование к пульту "С2000": пульт светодиодный "С2000-КС"; приемно-контрольные приборы: "Сигнал-20", "Сигнал-20П",

С2000-4; контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ"; адресные расширители и извещатели: "С2000-АР1", "С2000-АР2", "С2000-АР8", "С2000-ИК", "С2000-СТ"; адресный релейный блок "С2000-СП2"; клавиатура "С2000-К"; блок индикации "С2000-БИ"; релейный блок "С2000-СП1"; контроллер доступа "С2000-2"; считыватели: "Считыватель-2", "С2000-Proxy"; информатор телефонный "С2000-ИТ"; преобразователи и повторители интерфейса: "ПИ-ГР", "С2000-ПИ".

Программное обеспечение: АРМ "Орион", ПО видеоподсистемы с платами видеоввода изображения и мультиплексорами видеоканалов.

46

| № | Основное | Структура | Наименова- | Характеристики | Обозна- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | системы | ние |  | чение ТУ | витель |
| 101 | Защита круп- | Контроль | Прибор при- | Контроль 8 радиальных шлейфов (расширение до 512 | ТУ 4372- | ЗАО |
|  | ных объектов | радиальных | емно- | шлейфов, при объединении приборов на ПЭВМ информа- | 0202307252 | "Аргус- |
|  |  | шлейфов | контрольный | ционная емкость системы – до 2048 шлейфов); 4 релейных | 2-00 | Спектр", |
|  |  | блоками при- | охранно- | выхода на ПЦН (расширение до 36 релейных выходов); 2 |  | г. Санкт- |
|  |  | бора, объеди- | пожарный | силовых реле (расширение до 96 силовых реле). Длина |  | Петербург |
|  |  | ненными ад- | ППКОП | двухпроводной адресной линии до 1000 м, управление с |  |  |
|  |  | ресной двух- | 0104050639- | центрального пульта, локальных пультов, считывателей |  |  |
|  |  | проводной | 512-1 | или компьютера, электропитание от сети 220 В, от встро- |  |  |
|  |  | линией связи | "Аккорд-512"* | енного аккумулятора или от внешнего источника пита- |  |  |
|  |  |  |  | ния; возможность работы с СПИ "Атлас-3", "Атлас-6", |  |  |
|  |  |  |  | «Фобос-ТР», «Атлас-20»; возможность передачи извеще- |  |  |
|  |  |  |  | ний методом автодозвона с помощью УОО-АВ исп.3; |  |  |
|  |  |  |  | широкие возможности программирования. Расширители |  |  |
|  |  |  |  | на 8 ШС - БРОП, БРОП8/12, БРП, "Спектр-8"; на 16 ШС |  |  |
|  |  |  |  | – "Спектр-8"; на 23 ШС – "Аккорд-20. Возможность Ин- |  |  |
|  |  |  |  | теграции с ВОРС «Стрелец». Диапазон рабочих темпера- |  |  |
|  |  |  |  | тур от - 30 до + 50 °С |  |  |
| 102 |  |  | Прибор при- | До 200 шлейфов сигнализации, до 50 адресных блоков | ТУ 4372- | НПК |
|  |  |  | емно- | типа: А-06, А-07, А-08, А-09, УЛ-01, ИЗЛ-01, АКП, МИ- | 007- | "Союзспе- |
|  |  |  | контрольный | 50, до 100 каналов управления. Длина линии связи между | 14342501- | цавтомати- |
|  |  |  | охранно- | прибором и адресным блоком до 1600 м. Связь с компью- | 99 | ка", |
|  |  |  | пожарный | тером по RS-232. Возможность подключения видеонаб- |  | г. Москва |
|  |  |  | ППКОП01059 | людения и контроля доступа. Управление с встроенной |  |  |
|  |  |  | -42/126-1 | клавиатуры считывателей или компьютера. Память со- |  |  |
|  |  |  | "Кодос А-20" | бытий – 7500. Число паролей пользователей – 256. |  |  |

- Дополнительное оборудование к прибору «Аккорд-512»: ПУЦ, ПУЛ, БРОП, БРОП-8/12, БРОП-23(«Аккорд-20»), БРП, БРПЦН, БРРВ, БВИ, МВУ, МВУ-2, БВИ-64, БСПКА, БЛГР, БУП, АРМ «Аккорд-512», «Спектр-8», ВОРС «Стрелец». УОО-АВ (исполнение 3), БВУ исп.01, СКУД «Кронверк», считыватель биометрический – шифрустройство ШУ-024-1

47

2.3 Домофоны с функцией охраны

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение ТУ | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  |  | тель |
| 103 | Централизо- | Контроль | Система | Контроль 100 оконечных устройств. 3 ШС в каж- | ШЛИГ.425621. | ОАО |
|  | ванная и ло- | радиальных | охранной | дом оконечном устройстве. | 001 ТУ | "Радий", |
|  | кальная ох- | шлейфов | сигнализации с | Максимальная длинна линии связи 1000 м. |  | г. Касли |
|  | рана квартир | блоками | функцией | Автоматическая тактика взятия/снятия с охраны |  | Челябин- |
|  | жилых до- | прибора, | домофона | при помощи ключей "Touch memory". |  | ская обл. |
|  | мов с воз- | объединен- | СОС | Основное питание от сети переменного тока на- |  |  |
|  | можностью | ными ад- | "Спрут-100" | пряжением 187 – 242 В (100 Вт). |  |  |
|  | использова- | ресной | "Спрут-100М" | Резервное питание от источника постоянного тока |  |  |
|  | ния функций | многопро- |  | напряжением 12 В (4 А). |  |  |
|  | домофона | водной ли- |  | Совмещение охранных и домофонных функций. |  |  |
|  |  | нией связи |  | Передача информации о состоянии системы и |  |  |
|  |  |  |  | охраняемых квартир в формате телеграмм изде- |  |  |
|  |  |  |  | лия "Сигнал-ВК-4 исп. 05" по занятой телефон- |  |  |
|  |  |  |  | ной линии на пульт централизованной охраны |  |  |
|  |  |  |  | (ПЦО), где установлена СПИ "Фобос-3" (для |  |  |
|  |  |  |  | «Спрут-100»). |  |  |
|  |  |  |  | Передача полной информации о состоянии систе- |  |  |
|  |  |  |  | мы и охраняемых квартир на АРМ СПИ "Фобос- |  |  |
|  |  |  |  | 3", двухсторонний обмен с СПИ "Атлас-20" или |  |  |
|  |  |  |  | "Приток-А" в зависимости от используемого блока |  |  |
|  |  |  |  | передачи сообщений (для «Спрут-100М»). |  |  |

48

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
| 104 | Централизо- | Контроль | Прибор | Контроль до 1024 ШС трех типов - охранного, | ЯЛКГ. | ООО |
|  | ванная и ло- | радиальных | приемно- | тревожного и пожарного. Охрана до 8 подъездов. | 425513.007 ТУ | «Элтис- |
|  | кальная ох- | шлейфов | контрольный | Электропитание извещателей по ШС током до |  | Техника» |
|  | рана квартир | блоками | охранно- | 5 мА. |  | г.Санкт- |
|  | многоподъ- | прибора, | пожарный | Выдача раздельных извещений “Тревога”, «Вы- |  | Петербург |
|  | ездных жи- | объединен- | ППКОП | зов милиции», «Пожар», «Авария» размыкани- |  |  |
|  | лых домов с | ными ад- | 0312149-1024-1 | ем контактов 4-х реле ПЦН. |  |  |
|  | возможно- | ресной | «Форпост» | Автоматическая тактика постановки и снятия |  |  |
|  | стью исполь- | многопро- |  | ШС с охраны. |  |  |
|  | зования | водной ли- |  | Электропитание объектовых устройств по ма- |  |  |
|  | функций до- | нией связи |  | гистральному интерфейсу. Низкий ток потреб- |  |  |
|  | мофона |  |  | ления. |  |  |
|  |  |  |  | Ведение электронного протокола всех событий |  |  |
|  |  |  |  | происходящих в системе, с записью в энергоне- |  |  |
|  |  |  |  | зависимую память. |  |  |
|  |  |  |  | Гибкое наращивание емкости прибора. |  |  |
|  |  |  |  | Контроль исправности всех блоков и линий свя- |  |  |
|  |  |  |  | зи прибора с выдачей адреса неисправного блока. |  |  |
|  |  |  |  | Функции домофона (открывание двери подъез- |  |  |
|  |  |  |  | да по коду или ключу, аудиоканал квартира- |  |  |
|  |  |  |  | дверь подъезда, автоматическая подсветка кла- |  |  |
|  |  |  |  | виатуры в темное время суток). |  |  |
|  |  |  |  | Работа с видеоподсистемой, обеспечивающей |  |  |
|  |  |  |  | коммутацию видеосигнала от 4-х видеокамер, в |  |  |
|  |  |  |  | том числе от встроенной в блок вызова, с пере- |  |  |
|  |  |  |  | дачей видеоизображения в квартиры (до 100) и |  |  |
|  |  |  |  | на пульт консьержа. |  |  |

49

2.4 Источники электропитания

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
| 105 | Питание | Источник | Малогабаритный | Малогабаритный источник питания; напряже- | БФЮК.43653 | ЗАО "Риэл- |
|  | извещателей | питания с | источник питания | ние 12 В, ток 0,05 А; напряжение сети пере- | 1.001 ТУ | та", |
|  |  | возможно- | МИП-Р | менного тока 187 – 242 В; диапазон рабочих |  | г. Санкт- |
|  |  | стью под- |  | температур от –30 до + 50 ºС. |  | Петербург |
|  |  | ключения |  |  |  |  |
| 106 |  | резервного | Малогабаритный | Малогабаритный источник питания; напряже- | БФЮК.4365 | ЗАО "Риэл- |
|  |  | питания | источник питания | ние 12 В, ток 0,16 А; напряжение сети переменно- | 31.001 ТУ | та", |
|  |  |  | МИП-Р-1 | го тока 187 – 242 В; диапазон рабочих температур |  | г. Санкт- |
|  |  |  |  | от –30 до + 50 ºС. |  | Петербург |
| 107 |  | Источник | Малогабаритный | Малогабаритный источник питания; напряже- | СПНК.43653 | ЗАО "Ар- |
|  |  | питания со | блок питания | ние 12 В, ток 0,12 А (исп.1) и 0,24 (исп. | 1.001 ТУ | гус-Спектр", |
|  |  | встроенным | МБП-12 (исп.1) | 2).Встроенный аккумулятор 1,2 Ач; напряже- |  | г. Санкт- |
|  |  | аккумулято- | МБП-12 (исп.2) | ние сети переменного тока 180 – 242 В; инди- |  | Петербург |
|  |  | ром |  | кация состояния и подзаряд аккумулятора. |  |  |
|  |  |  |  | Выходы контроля исправности основного и |  |  |
|  |  |  |  | резервного питания. Диапазон рабочих темпе- |  |  |
|  |  |  |  | ратур от - 30 до + 50 °С |  |  |
| 108 | Питание из- |  | Резервный источник | Металлический корпус, напряжение 12В, ток | АЦДР.43653 | ЗАО НВП |
|  | вещателей и |  | питания | до 3А (исп.1), 2А (исп.2), 8А (исп.5). Аккуму- | 4.001 ТУ | “Болид”, г. |
|  | приборов |  | «РИП-12» (исп. 1), | лятор 12В, 17Ач (исп.1, исп.5), 7Ач (исп.2). |  | Королёв |
|  | приемно- |  | «РИП-12» (исп. 2), | Работа при напряжении сети переменного тока |  |  |
|  | контроль- |  | «РИП-12» (исп. 5) | от 187 до 242 В. Диапазон рабочих температур |  |  |
|  | ных |  |  | от -10 до +40 °С. |  |  |

50

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
| 109 | Питание из- | Источник | Резервный источник | Металлический корпус, напряжение 24В, ток | АЦДР.43653 | ЗАО НВП |
|  | вещателей и | питания со | питания | до 3А (исп.1), 1А (исп.2). Аккумулятор (2 | 4.002 ТУ | “Болид”, г. |
|  | приборов | встроенным | «РИП-24» (исп. 1), | шт.) 12В, 7Ач. Работа при напряжение сети |  | Королёв |
|  | приемно- | аккумулято- | «РИП-24» (исп. 2), | переменного тока от 187 до 242 В. Диапазон |  |  |
|  | контроль- | ром |  | рабочих температур от -10 до +40 °С. |  |  |
| 110 | ных |  | Источник вторичного | Металлический корпус; напряжение 12 В, ток 1А, | ТУ 4372-003- | ЗАО "ПО |
|  |  |  | электропитания | 2А (исп.1), 4А(исп.2). Напряжение сети пере- | 51604047-99 | Бастион", |
|  |  |  | резервированный | менного тока от 187 В или 160 В (исп.1,2) до |  | г. Ростов на |
|  |  |  | "Скат-1200Д" | 242 В; аккумулятор 7 Ач или 7-12 Ач (исп.2). |  | Дону |
|  |  |  | "Скат-1200Д"(исп.1) | Диапазон рабочих температур от –10 до |  |  |
|  |  |  | "Скат-1200Д"(исп.2) | + 50 ºС. |  |  |
| 111 |  |  | Источник вторичного | Металлический корпус; напряжение 24 В, ток | ТУ 4372-003- | ЗАО "ПО |
|  |  |  | электропитания ре- | до 1 А. Напряжение сети переменного тока | 51604047-99 | Бастион", |
|  |  |  | зервированный | 187 – 242 В; аккумуляторы (2 шт.) по 4,5 Ач. |  | г. Ростов на |
|  |  |  | "Скат-2400М" |  |  | Дону |
| 112 |  |  | Источник вторичного | Металлический корпус; напряжение 24 В, ток | ТУ 4372-003- | ЗАО "ПО |
|  |  |  | электропитания резер- | до 2 А; 12 В, ток до 0,5 А. Напряжение сети | 51604047-99 | Бастион", г. |
|  |  |  | вированный | переменного тока 187 – 242 В; аккумуляторы |  | Ростов на |
|  |  |  | "Скат-2412" | (2 шт) по 7 Ач. Диапазон рабочих температур |  | Дону |
|  |  |  |  | от –10 до + 50 ºС. |  |  |
| 113 |  |  | Источник вторичного | Металлический корпус; напряжение 12 В, ток | ЯЛКГ.43653 | ЗАО «ПО |
|  |  |  | электропитания резер- | до 0,5 А. Аккумулятор 1,2 Ач. Работа при | 1.004 ТУ | Бастион» |
|  |  |  | вированный 12В/0,5А | напряжении сети переменного тока от 150 |  | г. Ростов-на- |
|  |  |  | "Аксай" | или от187 (исп.1) до 242 В. Диапазон рабочих |  | Дону |
|  |  |  | "Аксай" (исп. 1) | температур от –10 до + 50 ºС. |  |  |

51

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
| 114 | Питание из- | Источник | Источник вторичного | Напряжение 12 В, ток до 1 А. Аккумулятор 7 | ТУ 4372-002- | ООО |
|  | вещателей и | питания со | электропитания резер- | Ач. Работа при напряжении сети переменного | 56433581-02 | "Элтех- |
|  | приборов | встроенным | вированный | тока от 187 до 242 В. Диапазон рабочих тем- |  | сервис", |
|  | приемно- | аккумулято- | "Исток-12-1" | ператур от –5 до + 40 ºС. |  | г. Омск. |
|  | контрольных | ром |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Источник вторичного | Напряжение 12 В, ток до 2 А. Аккумулятор 7 | ТУ 4372-002- | ООО |
|  |  |  | электропитания | Ач. Работа при напряжении сети переменно- | 56433581-02 | "Элтех- |
|  |  |  | резервированный | го тока от 187 до 242 В. Диапазон рабочих |  | сервис", г. |
|  |  |  | "Исток-12-2" | температур от –5 до + 40 ºС. |  | Омск. |
| 116 |  |  | Блок питания | Напряжение 12 В, ток до 0,7 А (БП-12/0,7) и | ТУ 4372-038- | ЗАО |
|  |  |  | БП-12/0,7 | 2 А (БП-12/2). Аккумулятор 7 Ач (БП-12/0,7) | 23072522- | «Аргус- |
|  |  |  | БП-12/2 | и 17 Ач (БП-12/2). Работа при напряжении | 2003 | Спектр» |
|  |  |  |  | сети переменного тока от 170 до 242 В. Диа- |  | г. Санкт- |
|  |  |  |  | пазон рабочих температур от –30 до + 50 ºС. |  | Петербург |
|  |  |  |  | Индикация состояния сетевого напряжения, |  |  |
|  |  |  |  | АБ, цепей ее подключения и заряда. Ускорен- |  |  |
|  |  |  |  | ный заряд АБ. Дополнительные релейные вы- |  |  |
|  |  |  |  | ходы отображающие состояния сети, аккуму- |  |  |
|  |  |  |  | ляторной батареи, выход для сопряжения с |  |  |
|  |  |  |  | ППКОП «Аккорд-512» |  |  |

52

2.5 Средства оповещения

| № | Основное | Принцип дей- | Наименование | Характеристика | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | ствия |  |  | ТУ | тель |
| 117 | Звуковая | Пьезоэлектри- | Оповещатель | Звуковое давление 95…106 дБ на рас- | ЯЛКГ.425542. | ООО |
|  | сигнализа- | ческий | охранно-пожарный | стоянии 1 м; напряжение питания 12 В, | 001 ТУ | "Аврора- |
|  | ция |  | звуковой | ток 60 мA |  | БиНиБ", |
|  |  |  | О23 |  |  | г. Волгоград |
|  |  |  | "Свирель" |  |  |  |
| 118 |  |  | Оповещатели ох- | Звуковое давление не менее 85 дБ на | ТУ 4372-006- | ООО НТК |
|  |  |  | ранно-пожарные | расстоянии 1 м. Напряжение питания | 34813789-02 | "Интекс", |
|  |  |  | "Флейта-220В" | 220 В, потребляемая мощность 1 Вт |  | г. Омск. |
| 119 |  |  | Оповещатели | Звуковое давление не менее 85 дБ на | ТУ 4372-006- | ООО НТК |
|  |  |  | охранно-пожарные | расстоянии 1 м. Напряжение питания | 34813789-02 | "Интекс", |
|  |  |  | "Флейта-12В" | 12 В, потребляемая мощность 0,6 Вт |  | г. Омск. |
| 120 | Звуковая и | Пьезоэлектри- | Оповещатель охран- | Звуковое давление не менее 85 дБ на | ТУ 4372-006- | ООО НТК |
|  | световая | ческий, светоди- | но-пожарный ком- | расстоянии 1 м. Напряжение питания | 34813789-02 | "Интекс", |
|  | сигнализа- | одный индика- | бинированный | 220 В, потребляемая мощность 1 Вт |  | г. Омск. |
|  | ция | тор | "Октава-220В" | (звук), 2,7 Вт (свет) |  |  |
| 121 |  |  | Оповещатель ох- | Звуковое давление не менее 85 дБ на | ТУ 4372-006- | ООО НТК |
|  |  |  | ранно-пожарный | расстоянии 1 м. | 34813789-02 | "Интекс", |
|  |  |  | комбинированный | Напряжение питания 12 В, потребляемая |  | г. Омск. |
|  |  |  | "Октава-12В" | мощность 0,6 Вт (звук), 0,25 Вт (свет) |  |  |
| 122 | Световая | Светодиодный | Оповещатель | Напряжение питания 220 В переменно- | ЯЛКГ.425543. | НИЦ "Охра- |
|  | сигнализа- | индикатор | световой | го тока или 12 В постоянного тока, ток | 003 ТУ | на", |
|  | ция |  | О12-1 | 0,05 А |  | г. Балашиха, |
|  |  |  | "Маяк-1" |  |  | Московская |
|  |  |  |  |  |  | обл. |

53

2.6 Средства тревожной сигнализации

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. назначение действия |  |  | ТУ | витель |
| 123 | Передача | Формиро- | Радиосистема | Возможность применения до 480 радиопередатчиков на СПНК.425624. | ЗАО |
|  | тревожных | вание тре- | тревожной | один приемник. Два варианта исполнения РПД-КН: со | 001 ТУ | "Аргус- |
|  | извещений | вожного | сигнализации | встроенным датчиком падения или с подключением |  | Спектр", |
|  | по радио- | извещения | РСТС | шлейфа сигнализации. Крепление передатчика на рем- |  | г. Санкт- |
|  | каналу | по радио- | "Радиокнопка"* | не; фиксация тревоги на блоке выносных индикаторов, |  | Петербург |
|  |  | каналу |  | или индикаторах БОИ-6, БОИ-96, БВИ-64. Передача |  |  |
|  |  |  |  | извещений на ПЦН от РПУ или БОИ-6 или БОИ-96 с |  |  |
|  |  |  |  | помощью реле и на персональный компьютер по RS- |  |  |

232. Дальность действия на открытой местности со штатной антенной, без ретрансляции не менее 1,5км. Система способна с помощью РПД-РС и РПД-РР пере-давать извещения сформированные ППК «Прима-3» или "Аккорд" (исполнение 3), РРОП «Стрелец». При-менение РПД-РУ позволяет передавать тревожные из-вещения с точностью до адреса РПД. Дальность дейст-вия (до 15 км на открытой местности) системы может быть увеличена с помощью РПД-РР и направленных антенн. Используется для охраны различных объектов

  - людей. Диапазон рабочих температур передатчика от –20 до + 50 °С, приемника от -20 до + 50 °С

- В составе: РПУ - радиоприемное устройство; РПУ-А- выносное радиоприемное устройство;РПУ-АУ –уличное радиоприемное устройство; БОИ-6- блок обработки и индикации на 6 абонентов; БОИ-96- блок обработки и индикации на 96 абонентов; РПД-КН- радиопередающее уст-ройство; РПД-РК- радиопередающее устройство "Радиокукла"; РПД-РС- радиопередающее устройство стационарное; РПД-РР- радиопере-дающее устройство «Ретранслятор»; РПД-РУ- радиопередающее устройство «Радиоудлинитель»; БДА-блок дешифрации адреса.; РПД-РБ – радиобрелок.

54

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ |  |
| 124 | Передача | Формирова- | Устройство | Предназначен для дистанционной беспроводной пере- | АД1.400.001 | ЗАО НТЦ |
|  | тревожных | ние тревож- | беспроводной | дачи закодированных сигналов малогабаритных пере- | ТУ | «ТЕКО» |
|  | извещений | ного извеще- | охранной | дающих устройств (РПД) на радиоприемное устройство |  | г. Казань. |
|  | по радио- | ния по ра- | сигнализации | (РПУ), декодирования принятого сигнала и формирова- |  |  |
|  | каналу | диоканалу | «Астра-Р» | ния извещений при идентификации источника сигнала. |  |  |
|  |  |  |  | РПД осуществляет передачу закодированных сигналов |  |  |
|  |  |  |  | при нажатии кнопки на корпусе. РПУ идентифицирует |  |  |
|  |  |  |  | извещение свечением светодиода и индикатора услов- |  |  |
|  |  |  |  | ного номера РПД, срабатыванием реле. Рабочая частота |  |  |
|  |  |  |  | 433,920 МГц. Мощность передатчика до 10 мВт. Даль- |  |  |
|  |  |  |  | ность действия не менее 100 м на открытой местности. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от 0 до +40 °С. |  |  |
| 125 |  | Формирова- | Радиопередаю- | РПД-РК закамуфлировано в упаковке банкнот. Пере- | СПНК.425624. | ЗАО |
|  |  | ние тревож- | щее устройство | дача радиосигнала на радиоприемное устройство | 001 ТУ | "Аргус- |
|  |  | ного извеще- | "Радиокукла" | РСТС при перемещении или изменении положения |  | Спектр", |
|  |  | ния по радио- | РПД-РК в со- | устройства в пространстве. Максимальная дальность |  | г. Санкт- |
|  |  | каналу вне | ставе РСТС | действия не менее 300 м на открытой местности. Дли- |  | Петербург |
|  |  | зависимости | «Радиокнопка» | тельность эксплуатации без замены батарей – 30000 |  |  |
|  |  | от действия |  | час. Диапазон рабочих температур от - 5 до + 50 °С. |  |  |
|  |  | персонала |  |  |  |  |
| 126 | Тревожная | Магнито- | Ловушка ох- | Извещатель подачи тревожного сигнала на базе бан- | СП 09.00.000 | ООО |
|  | сигнализа- | контактный, | ранно- | ковской упаковки купюр достоинством 50 руб. | ТУ | "Септима", |
|  | ция | пиротехни- | сигнальная |  |  | г. Реутов, |
|  |  | ческий | "Кукла-Л" |  |  | Московская |
|  |  |  |  |  |  | обл. |

|  |  |  |  | 55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Тревожная | Магнито- | Ловушка охранно- | Извещатель подачи тревожного сигнала при | СП 10.00.000 | ООО |
|  | сигнализа- | контакт- | сигнальная | перемещении банковской упаковки купюр и | ТУ | "Септима", |
|  | ция | ный, пи- | «Миникредит-Л» | выброса дыма с задержкой 3…4 мин. |  | г. Реутов, |
|  |  | ротехни- | (банковская упаковка с |  |  | Московская |
|  |  | ческий | магнитоконтактным дат- |  |  | обл. |
|  |  |  | чиком, снаряженная дымом) |  |  |  |
| 128 |  | Контакт- | Извещатель | Для банковских билетов (банкнот) |  | АО МЗЭП, |
|  |  | ный | охранный |  |  | г. Москва |
|  |  |  | точечный 264 "Клипса" |  |  |  |
| 129 |  |  | Извещатель охранный | Кнопка с фиксацией | ЯЛКГ.425411. | НИЦ |
|  |  |  | ручной точечный элек- |  | 002 ТУ | "Охрана", |
|  |  |  | троконтактный |  |  | г. Балашиха, |
|  |  |  | ИО101-2 (КНФ-1) |  |  | Моск. обл. |
| 130 |  |  | Извещатели охранные | Кнопка. Подключается к приемно- | БВФК 437. | ООО |
|  |  |  | ручные электроконтакт- | контрольным приборам, которые реагиру- | 211.000 ТУ | «Элтех- |
|  |  |  | ные | ют на размыкание нормально-замкнутого |  | Сервис», |
|  |  |  | «ТРК-1» | контакта извещателя. ТРК-1С имеет свето- |  | г. Омск |
|  |  |  | «ТРК-1С» | вую индикацию сигнала тревоги. |  |  |
| 131 |  |  | Извещатель охранный | Педаль с фиксацией | ЯЛКГ.303659. | НИЦ |
|  |  |  | ножной точечный элек- |  | 002 ТУ | "Охрана", |
|  |  |  | троконтактный |  |  | г. Балашиха, |
|  |  |  | ИО101-3 (ПФ-1) |  |  | Моск. обл. |
| 132 |  |  | Малогабаритный контакт- | Эксплуатационная надежность, прочность | ПАШК.425119. | ООО НПП |
|  |  |  | ный извещатель (педаль) | конструкции за счет применения металличе- | 003 ТУ | "Магнито- |
|  |  |  | ИО 101-5/1 | ского корпуса. Отличается бесшумной рабо- |  | контакт", |
|  |  |  | "Черепаха-1" | той. Электропитание от ШС 10 - 72 В. Диа- |  | г. Рязань |
|  |  |  |  | пазон рабочих температур от –30 до +70 оС. |  |  |
| 133 |  | Магнито- | Комбинированная химло- | Извещатель в виде футляра под ювелирные | СП.11.00.000 | ООО "Септи- |
|  |  | контакт- | вушка | изделия для подачи тревожного сигнала и | ТУ | ма", г. Реутов, |
|  |  | ный | "Браслет-Л" | выброса дыма с задержкой на 3 минуты |  | Моск. обл. |

56

- Аппаратура централизованного наблюдения

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначе- | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия | ние |  | ние ТУ | тель |
| 134 | Централи- | Контроль | Автоматизи- | Автоматизированная система. Информационная емкость (на | ЯЛКГ. | ОАО |
|  | зованная | состояния | рованная | одно рабочее место дежурного оператора) – до 10000 объек- | 425618.002 | «Радий» |
|  | охрана по | сигнализа- | система пе- | тов, информативность – до 40 команд и сообщений. | ТУ | г. Касли |
|  | абонент- | ции по | редачи изве- | Особенности: |  | Челяб. обл. |
|  | ским лини- | переклю- | щений | - работа под управлением автоматизированных рабочих мест | ЯЛКГ. | ЗАО «ЭП |
|  | ям город- | чаемым и | КЦНОП049- | (АРМ) «Приток», «Заря», «Альтаир», «Эгида-2»; | 425618.001 | ЦНИТИ» |
|  | ских теле- | занятым | 2/2/240/7680-1 | - исключение квалифицированного обхода сигнализации за | ТУ | г. Ногинск |
|  | фонных | телефон- | «Альтаир» | счёт кодирования данных; |  | Моск. обл |
|  | сетей | ным лини- |  | - гибкая конфигурацию комплекса по требованию заказчика, |  |  |
|  |  | ям город- |  | включая тактику постановки объектов на охрану; |  |  |
|  |  | ских теле- |  | - гибкая настройка режимов охраны каждого объекта и режи- |  |  |
|  |  | фонных |  | мов работы каждого АРМ под необходимые потребности; |  |  |
|  |  | сетей |  | Станционное и объектовое оборудование: |  |  |
|  |  |  |  | Ретранслятор: модульное построение по открытой архитекту- |  |  |
|  |  |  |  | ре; количество устанавливаемых модулей – 12; |  |  |
|  |  |  |  | Тип и назначение модулей: |  |  |
|  |  |  |  | 1) ЛПП (Линейная плата для переключаемых на период охра- |  |  |
|  |  |  |  | ны линий) обеспечивает: |  |  |
|  |  |  |  | - совместимость со всеми типами объектового оборудования |  |  |
|  |  |  |  | систем передачи извещений «Фобос», «Фобос-А»; |  |  |
|  |  |  |  | - питание объектового оборудования от ретранслятора по або- |  |  |
|  |  |  |  | нентской линии связи; |  | ЗАО «ЭП |
|  |  |  |  | Повышенная имитостойкость с приборами серии «Набат». |  |  |
|  |  |  |  | Объектовое оборудование: | ЕИЯГ. | ЦНИТИ» |
|  |  |  |  | - устройство оконечное УО-А: один ШС, цепь контроля наряда; | 425633.001 | г. Ногинск |
|  |  |  |  | автоматизированная тактика взятия /снятия с помощью кла- | ТУ | Моск. обл. |
|  |  |  |  | виатуры; возможность включения в ШС токопотребляющих |  |  |
|  |  |  |  | извещателей; |  |  |

| 57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - устройство оконечное УО-2А: два ШС, цепь контроля на- ЕИЯГ. | ЗАО «ЭП |
| ряда; автоматизированная тактика взятия /снятия с помощью 425633.001 | ЦНИТИ» |
| клавиатуры; возможность включения в ШС токопотребляю- ТУ | г. Ногинск |
| щих извещателей; |  | Моск. обл. |
| - устройство оконечное «Редут-1»: один ШС, цепь контроля | ЕИЯГ. | ЗАО «ЭП |
| наряда; ручная тактика взятия /снятия; возможность включе- | 425633.002 | ЦНИТИ» |
| ния в ШС токопотребляющих извещателей; | ТУ | г. Ногинск |
| - устройство оконечное «Редут-2»: два ШС, цепь контроля ЕИЯГ. | Моск. обл. |
| наряда; ручная тактика взятия /снятия; возможность включе- 425633.004 | ЗАО «ЭП |
| ния в ШС токопотребляющих извещателей; | ТУ | ЦНИТИ» |
| - устройство оконечное «Редут-1С»: один ШС, цепь контро- | ЕИЯГ. | г. Ногинск |
| ля наряда; взятие с ПЦН, снятие с помощью ключей типа | 425633.003 | Моск. обл. |
| Touch Memory; возможность включения в ШС токопотреб- | ТУ | ЗАО «ЭП |
| ляющих извещателей; |  | ЦНИТИ» |
| - устройство оконечное «Редут-2С»: два ШС, цепь контроля | ЕИЯГ. | г. Ногинск |
| наряда; взятие с ПЦН, снятие с помощью ключей типа Touch | 425633.005 | Моск. обл. |
| Memory; возможность включения в ШС токопотребляющих | ТУ | ЗАО «ЭП |
| извещателей; |  | ЦНИТИ» |
| - устройство оконечное «Набат-ЛПП-2АТ»: два ШС, цепь | ЕИЯГ. | г. Ногинск |
| контроля наряда; автоматизированная тактика взятия /снятия | 425633.011 | Моск. обл. |
| с помощью ключей типа Touch Memory без автодозвона; воз- | ТУ | ЗАО «ЭП |
| можность включения в ШС токопотребляющих извещателей, |  | ЦНИТИ» |
| гарантированная имитостойкость; |  | г. Ногинск |
| - устройство оконечное «Набат-ЛПП-2АК»: два ШС, цепь | ЯЛКГ. | Моск. обл. |
| контроля наряда; автоматизированная тактика взятия /снятия | 425633.013 | ЗАО «ЭП |
| с помощью клавиатуры без автодозвона; возможность вклю- | ТУ | ЦНИТИ» |
| чения в ШС токопотребляющих извещателей; гарантирован- |  | г. Ногинск |
| ная имитостойкость. |  | Моск. обл. |

- ЛПЗ (Линейная плата для занятых на период охраны линий) контролирует состояние ШС, охраняемых по занятым на период охраны абонентским линиям ГТС. ЛПЗ обеспечивает:

58

- совместимость с объектовым оборудованием СПИ «Фобос-ТР», «Фобос-3», «Атлас-3», «Атлас-6», «Атлас-6/3»;

- высокую скорость формирования тревожных извещений (до 2 сек.) для всех типов объектового оборудования;

- автоматизированную тактику взятия /снятия, повышенную ими-тостойкость с приборами серии «Набат».

Объектовое оборудование:

| - устройство оконечное УО "Фобос-ТР": два ШС, цепь контроля на- | ЯЛКГ. | ЗАО «ЭП |
| --- | --- | --- |
| ряда, резервирование питания, возможность включения в ШС то- | 425632.001 | ЦНИТИ» |
| копотребляющих извещателей, возможность обеспечения извещате- | ТУ | г. Ногинск |
| лей от УО питанием +12 В, радиоканальная КТС; |  | Моск. обл. |
| - устройство оконечное УО 01061-1-3 "Фобос-ТР-К": имеет четыре | ЯЛКГ. | НИЦ «Ох- |
| исполнения: один ШС; два ШС; два ШС и тревожная радиокнопка. | 425612.001 | рана» |
| Все исполнения имеют: цепь контроля наряда, питание от внешне- | ТУ | г.Балашиха |
| го источника + 12 В, выносные встроенные световые индикаторы, | ЯЛКГ. | Моск. обл. |
| исполнение 00 - один ШС, ручная тактика постановки на охра- | 425632.004 |  |
| ну/снятие с охраны, возможность установки КТС; исполнение 01 | ТУ |  |
| - два ШС, ручная тактика постановки на охрану/снятие с охраны, |  |  |
| возможность установки КТС; исполнение 02 – два ШС, ручная |  |  |
| тактика постановки на охрану/снятие с охраны, радиоканальная |  |  |
| КТС – 12 шт. в ШС1 и ШС2, дальность действия брелока RR-1T, |  |  |
| RR-1TS до 200 м; исполнение 03 – два ШС, тревога ШС3, прину- |  |  |
| ждение ШС4, автоматизированное взятие, снятие с помощью Touch |  |  |
| Memory (до 7 ключей) или радиобрелока (до 8 шт.), радиоканаль- |  |  |
| ная КТС – 8 шт.; | АЦДР. | ОАО |
| - прибор ППКОП 0104059-4-1/05 «Сигнал ВК-4» (исполнение 05): |  |  |
| четыре ШС, цепь контроля наряда, контроль вскрытия передней | 425513.007 «Радий» |
| панели и состояния источника питания, резервирование питания, | ТУ | г. Касли |
| управление взятием/ /снятием с помощью считывателя и ключей |  | Челяб. обл. |
| типа Touch Memory, возможность включения в ШС токопотреб- |  |  |
| ляющих извещателей, возможность обеспечения извещателей от |  |  |

|  |  |  |  | 59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УОО питанием «+12 В», возможность подключения звукового и |  |  |
|  |  |  |  | светового оповещателей; |  |  |
|  |  |  |  | - устройства оконечные УО-1А, УО-1/1А: один ШС, цепь контро- | АЦДР. | ЗАО НВП |
|  |  |  |  | ля наряда, контроль напряжения в телефонной линии, сохранение | 425632.004 | «Болид» |
|  |  |  |  | телефонной связи на время охраны; питание от внешнего источ- | ТУ | г. Королев |
|  |  |  |  | ника "+ 12 В" - УО-1/1А, питание от сети ∼ 220 В или 12 В (без |  | Моск. обл. |
|  |  |  |  | резерва) - УО-1А; | АЦДР. | ЗАО НВП |
|  |  |  |  | - устройства оконечные УО-1Р, УО-1/1Р: один ШС с ручной (по |  |  |
|  |  |  |  | звонку на ПЦО) тактикой постановки на охрану/снятия с охраны. | 425632.005 | «Болид» |
|  |  |  |  | Защита от подмены устройства. Питание от сети переменного тока | ТУ | г. Королев |
|  |  |  |  | или внешнего источника питания 12 В. Питание УО1/1Р – 12В; |  | Моск. обл. |
|  |  |  |  | УО1Р - ∼ 220В или 12 В; | АЦДР. | ЗАО НВП |
|  |  |  |  | - устройство оконечное УО-2: два ШС с ручной (по звонку на |  |  |
|  |  |  |  | ПЦО) тактикой постановки на охрану/снятия с охраны. Цепь кон- | 425632.005 | «Болид» |
|  |  |  |  | троля наряда, контроль напряжения питания, вскрытия. Работа в | ТУ | г. Королев |
|  |  |  |  | двух режимах - охранной и пожарной сигнализации. Выбор спосо- |  | Моск. обл. |
|  |  |  |  | ба контроля шлейфов: охранный/пожарный с помощью перемы- |  |  |
|  |  |  |  | чек. Защита от подмены устройства. Питание от сети 220 В с ре- |  |  |
|  |  |  |  | зервированием от встроенного аккумулятора; | ШЛИГ. | ОАО |
|  |  |  |  | - устройство оконечное УО-3К: три ШС, цепь контроля наряда ав- |  |  |
|  |  |  |  | томатизированное взятие и снятие с помощью клавиатуры – 10 | 425632.002 | «Радий» |
|  |  |  |  | кодов и 10 ключей Touch Memory, контроль напряжения питания, | ТУ | г. Касли |
|  |  |  |  | принуждения, вскрытия, программирование задержки на выход, |  | Челяб. обл. |
|  |  |  |  | питание 12 В; | АЦДР. | ЗАО НВП |
|  |  |  |  | - устройства оконечные УО-2А, УО-2А-Р: два ШС, работа в трех |  |  |
|  |  |  |  | режимах: охранной, тревожной и пожарной сигнализации, автома- | 425632.006 | «Болид» |
|  |  |  |  | тическая с помощью ключей Touch Memory тактика постановки | ТУ | г. Королев |
|  |  |  |  | под охрану и снятия с охраны, идентификация хозоргана; возмож- |  | Моск. обл. |
|  |  |  |  | ность использования радиобрелока в качестве тревожной кнопки |  |  |
|  |  |  |  | (УО-2А-Р). Питание извещателей с номинальным напряжением |  |  |
|  |  |  |  | 12В, возможность подключения в ШС токопотребляющих изве- |  |  |
|  |  |  |  | щений, контроль напряжения в абонентской линии связи и напря- |  |  |

| 60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| жения аккумулятора при взятии под охрану; |  |  |
| - устройство оконечное УО «Орион»: передача извещений о состоя- | АЦДР. | ЗАО НВП |
| нии до 64 ШС от приборов «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000- | 425632.007 | «Болид» |
| 4», контроллера «С2000-КДЛ» по «занятой» телефонной линии; | ТУ | г. Королев |
| встроенные индикаторы работоспособности состояния обмена с |  | Моск. обл. |
| приборами системы «Орион», целостности абонентской линии |  |  |
| связи с ретрансляторами; |  |  |
| - устройство оконечное «Набат-Ф-4АКТ-18»: четыре ШС, работа в ЯЛКГ. | ЗАО «ЭП |
| трех режимах: охранной, тревожной и пожарной сигнализации, авто- 425633.008 | ЦНИТИ» |
| матическая с помощью ключей Touch Memory тактика постановки ТУ | г. Ногинск |
| под охрану и снятия с охраны или с клавиатуры, программирование |  | Моск. обл. |
| режимов работы, питание 12 В; |  |  |

  - МСФ (Модуль сопряжения с системами централизованного на-блюдения) служит для сопряжения ретранслятора КЦН «Альтаир»

- не выработавшими свой ресурс системами передачи извещений, находящимися в эксплуатации (СПИ «Фобос», «Фобос-А», «Фо-бос-ТР», «Фобос-3», «Нева-МД»).

Позволяет подключить две группы ретрансляторов перечисленно-го типа (до четырех в каждой группе) с целью объединения ретрансляторов СПИ «Фобос» и ретрансляторов КЦН «Альтаир», расположенных на разных АТС, на единый канал передачи дан-ных на ПЦН.

  - МДМ (модуль дополнительного модема) используют для обме-на данными по выделенным линиям связи между ретрансляторами КЦН «Альтаир», расположенными на разных АТС.

Обеспечивает обмен данными по выделенным линиям связи с ретрансляторами, не имеющими прямых проводов с пультом цен-трализованного наблюдения. Позволяет осуществить объединение произвольного количества универсальных ретрансляторов КЦН «Альтаир», расположенных на разных АТС, на единый канал пе-редачи данных на ПЦН.

61

| № | Основное | Принцип | Наимено- | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. назначе- | действия | вание |  | ние ТУ | витель |
|  | ние |  |  |  |  |  |
| 135 | Централи- | Контроль | Автомати- | Информационная ёмкость32000 объектов; информативность бо- | АИДВ. | ООО "НПО |
|  | зованная | состояния | зированная | лее 70 команд и сообщений. | 425612.002 | Ахтуба- |
|  | охрана по | сигнализа- | система | Особенности: функционирование в зоне действия до 10 АТС. | ТУ | Плюс", |
|  | абонентским ции по заня- передачи | Одновременная работа с 4 ПЦО, "горячее" резервирование кана- |  | г. Волж- |
|  | линиям | тым теле- | извещений | ла ПЦО-АТС, возможность охраны по одной телефонной линии |  | ский, Волго- |
|  | городских | фонным | "Ахтуба" | до 16-ти объектов, сохранение телефонной связи на время охра- |  | градская обл. |
|  | телефон- | линиям |  | ны, подтверждение процесса постановки объекта под охрану с |  |  |
|  | ных сетей |  |  | ПЦО, автоматически изменяемая скорость обмена информацией |  |  |
|  |  |  |  | между составными частями системы, компьютерная обработка |  |  |
|  |  |  |  | информации, программирование параметров ШС с ПЦО, работа |  |  |
|  |  |  |  | АРМ в операционной системе Windows; |  |  |

- объектовое оборудование:

  - устройство оконечное УОО-1Ш (ША): один ШС (кнопка тре-вожной сигнализации КТС); автоматизированное взятие/снятие с помощью ключа Touch Memory; возможность установки до 16 уст-ройств на одну телефонную линию. Питание УОО-1Ш – от внешнего источника 12 В, УОО-1ША – от сети 220 В, встроенный резервный источник. Аккумулятор 0,125 Ач.

  - устройство оконечное УОО-3Ш (ША): три охранно-пожарных ШС и шлейф КТС; автоматизированное взятие/снятие с помо-щью ключа Touch Memory; релейные выходы управления опо-вещателями. Питание УОО-3Ш – от внешнего источника +12…24 В, УОО-3ША – от сети 220 В, встроенный резервный источник.

  - устройство оконечное УОО-6Ш(ША): шесть охранно-пожарных ШС и ШС тревожной кнопки; автоматизированное взятие/снятие с помощью ключа Touch Memory. Питание УОО-6Ш

– от внешнего источника +12 В, УОО-6ША – от сети 220 В, встроенный резервный источник. Аккумулятор 1,2 Ач.

62

| № | Основное | Принцип | Наимено- | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначе- | действия | вание |  | ние ТУ | витель |
|  | ние |  |  |  |  |  |
| 136 | Централи- | Контроль | Автомати- | Информационная ёмкость: не менее 50000 объектов; имито- | ТУ 4372- | ЗАО |
|  | зованная | состояния | зированная | стойкий протокол между всеми устройствами системы, обес- | 017- | "Аргус- |
|  | охрана по | сигнализа- | система | печиваемый шифрованием на динамических ключах; | 230725522- | Спектр", |
|  | абонент- | ции по за- | передачи | полная автоматизация процессов «взятия» - «снятия»; модуль- | 00 | г. Санкт |
|  | ским лини- | нятым те- | извещений | ное построение ретрансляторов; |  | Петербург |
|  | ям город- | лефонным | СПИ010406 | -информативность: 32 команды и сообщения; |  |  |
|  | ских теле- | линиям и | 1-100-1 | Особенности: функционирование в зоне действия до 8 АТС, |  |  |
|  | фонных | радиокана- | "Атлас-20" | сохранение телефонной связи на время охраны, подтверждение |  |  |
|  | сетей | лу |  | процесса постановки объекта под охрану с ПЦО, программи- |  |  |
|  |  |  |  | рование параметров ШС с ПЦО, совместимость с объектовым |  |  |
|  |  |  |  | оборудованием «Атлас-3», «Атлас-6», «Фобос», «Фобос-ТР», |  |  |
|  |  |  |  | «Фобос-3»; работа АРМ в операционной системе Windows, |  |  |
|  |  |  |  | поддержка работы ретрансляторов "Фобос». |  |  |
|  |  |  |  | - объектовое оборудование: |  |  |
|  |  |  |  | 1) устройство оконечное объектовое ППКОП 0104050639-4-1/1 |  |  |
|  |  |  |  | "Аккорд": четыре ШС, цепь контроля наряда, контроль вскры- |  |  |
|  |  |  |  | тия корпуса и состояния источника питания, возможность под- |  |  |
|  |  |  |  | ключения к одной телефонной линии до 4-х УОО, резервиро- |  |  |
|  |  |  |  | вание питания, управление взятием/снятием с помощью вы- |  |  |
|  |  |  |  | носного считывателя и ключей типа Touch Memory, возмож- |  |  |
|  |  |  |  | ность включения в ШС токопотребляющих извещателей, воз- |  |  |
|  |  |  |  | можность обеспечения извещателей от УОО питанием "+12 В", |  |  |
|  |  |  |  | возможность подключения звукового и светового оповещателей; |  |  |
|  |  |  |  | 2) устройство оконечное "Прима-3А": три ШС, цепь контроля |  |  |
|  |  |  |  | наряда, встроенная клавиатура, питание от внешнего источни- |  |  |
|  |  |  |  | ка "+ 12 В", контроль вскрытия передней панели и состояния |  |  |
|  |  |  |  | источника питания, возможность подключения к одной теле- |  |  |
|  |  |  |  | фонной линии до 4-х УО. |  |  |

63

Режимы работы:

-«Атлас-20», «Фобос-3», «Атлас-3», «Атлас-6»,

-«Фобос-ТР»-по занятым линиям

-«Фобос», «Нева-10», «Центр-КМ» - по переключаемым лини-

ям (наличие релейного выхода);

- устройство оконечное - концентратор УО-К: возможность работы до 15 объектовых блоков по одной телефонной линии связи через концентратор (охрана малотелефонизированных объектов), контроль двух ШС и цепи контроля наряда на каж-дом блоке объектовом, контроль вскрытия передней панели концентратора, резервирование питания, управление взяти-ем/снятием объектовых блоков с помощью выносного считы-вателя и ключей типа Touch Memory;

- блок высокочастотного уплотнения (БВУ): контроль восьми сигнальных входов, состояния источников питания, цепи кон-троля наряда, управление взятием/снятием с помощью считы-вателя и ключей типа Touch Memory,

подключение к одной телефонной линии до 4-х БВУ

- БВУ исп.01 – передача извещений от 15 расширителей ППКОП «Аккорд 512», БВУ исп. 02 – передача извещений от ВОРС «Стрелец».

- ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8": контроль 8 или 16 ШС,

вскрытия корпуса, состояния источников основного и резерв-ного питания, управление прибором электронными ключами "Touch Memory", и выносными пультами (ПУЛ и ПУ), управ-ление звуковыми и световыми оповещателями, резервирование питания, питание извещателей по ШС или напряжением 12 В.

64

- ППКОП 0104050639-4-1/1 "Аккорд" вар.3.00 с модулем со-пряжения МС-3.00: контроль 4 ШС, вскрытия корпуса, состоя-ния источников основного и резервного питания, управление прибором электронными ключами "Touch Memory", управле-ние звуковыми и световыми оповещателями, резервирование питания, питание извещателей по ШС или напряжением 12 В.

- Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ (исполнение 5).

- устройства оконечные автоматического вызова пультовые УОП - АВ. и УОП - А В-GSM.

- оборудование ретрансляторов:

- блок ретранслятора Р0104061-20-1, – обслуживают 20 на-правлений (исп.01 – 8 направлений), до 8 блоков по одной вы-деленной линии на ПЦО. Питание 10-72В.

- ретрансляторы Р0104061-112-1 (Р112); Р0104061-224-1,

(Р224); Р0104061-448-1 (Р448); Р0104061-672-1 (Р672) обслу-живают соответственно 112, 224, 448, 672 направлений. Первый - настенного, остальные - напольного типа на основе 19-дюймового конструктива. До 1792 направлений по выде-ленной линии на ПЦО. Питание 36-72В.

- устройство сопряжения УС-10, обеспечивающее передачу из-вещений по Ethernet и GSM каналам. Питание 9 – 36 В.

65

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия | ние |  | ТУ | тель |
| 137 | Централи- | Контроль | Автоматизи- | Информационная ёмкость не менее 50000 объектов; имито- | ТУ 4372-017- | ОАО |
|  | зованная | состояния | рованная | стойкий протокол между всеми устройствами системы, | 230725522-00 | «Радий», |
|  | охрана по | сигнализации | система пе- | обеспечиваемый шифрованием на динамических ключах; |  | г. Касли |
|  | абонент- | по занятым | редачи изве- | полная автоматизация процессов «взятия»-«снятия»; мо- |  |  |
|  | ским лини- | телефонным | щений | дульное построение ретрансяторов; информативность 32 |  |  |
|  | ям город- | линиям в | СПИ0104061- | команды и сообщения; |  |  |
|  | ских теле- | надтональ- | 100-1 | Особенности: функционирование в зоне действия до 8 |  |  |
|  | фонных | ном диапазо- | "Атлас-20К" | АТС, сохранение телефонной связи на время охраны, под- |  |  |
|  | сетей | не частот по |  | тверждение процесса постановки объекта под охрану с |  |  |
|  |  | занятым те- |  | ПЦО, программирование параметров ШС с ПЦО, совмес- |  |  |
|  |  | лефонным |  | тимость с объектовым оборудованием «Атлас-3», «Атлас- |  |  |
|  |  | линиям |  | 6», «Фобос», «Фобос-ТР», «Фобос-3»; работа АРМ в опе- |  |  |
|  |  |  |  | рационной системе Windows, поддержка работы ретранс- |  |  |
|  |  |  |  | ляторов "Фобос». |  |  |
|  |  |  |  | - объектовое оборудование: |  |  |
|  |  |  |  | 1) устройство оконечное объектовое ППКОП 0104050639- |  |  |
|  |  |  |  | 4-1/1 "Аккорд": четыре ШС, цепь контроля наряда, кон- |  |  |
|  |  |  |  | троль вскрытия корпуса и состояния источника питания, |  |  |
|  |  |  |  | возможность подключения к одной телефонной линии до |  |  |
|  |  |  |  | 4-х УОО, резервирование питания, управление взяти- |  |  |
|  |  |  |  | ем/снятием с помощью выносного считывателя и ключей |  |  |
|  |  |  |  | типа Touch Memory, возможность включения в ШС токо- |  |  |
|  |  |  |  | потребляющих извещателей, возможность обеспечения из- |  |  |
|  |  |  |  | вещателей от УОО питанием "+12 В", возможность подклю- |  |  |
|  |  |  |  | чения звукового и светового оповещателей; |  |  |

66

- устройство оконечное "Прима-3А": три ШС, цепь кон-троля наряда, встроенная клавиатура, питание от внешнего источника "+ 12 В", контроль вскрытия передней панели и состояния источника питания, возможность подключения к одной телефонной линии до 4-х УО. Режимы работы: -«Атлас-20», «Фобос-3», «Атлас-3», «Атлас-6» -«Фобос-ТР»-по занятым линиям -«Фобос», «Нева-10», «Центр-КМ»-по переключаемым ли-ниям (наличие релейного выхода);

- устройство оконечное - концентратор УО-К: возможность работы до 15 объектовых блоков по одной телефонной линии связи через концентратор (охрана малотелефонизированных объектов), контроль двух ШС и цепи контроля наряда на каж-дом блоке объектовом, контроль вскрытия передней панели концентратора, резервирование питания, управление взяти-ем/снятием объектовых блоков с помощью выносного считы-вателя и ключей типа «Touch Memory»;

- блок высокочастотного уплотнения БВУ: контроль 8 сигнальных входов, состояния источников питания, цепи контроля наряда, управление взятием/снятием с помощью считывателя и ключей типа Touch Memory.

- БВУ исп.01 – трансляция на ПЦО извещений от 15 рас-ширителей ППКОП «Аккорд 512» или 7 расширителей ВОРС «Стрелец».

67

- оборудование ретрансляторов:

- блоки ретранслятора Р0104061-20-1/1 – обслуживают 20 направлений (исп.01 – 8 направлений), до 8 блоков по од-ной выделенной линии на ПЦО. Питание 10-72В.

- ретрансляторы Р0104061-112-1/1(Р112); Р0104061-224-1/1 (Р224); Р0104061-448-1/1(Р448); Р0104061-672-1/1(Р672)

обслуживают соответственно 112, 224, 448, 672 направле-ний. Первый настенного, остальные напольного типа на основе 19-дюймового конструктива. До 1792 направлений по выделенной линии на ПЦО. Питание 36-72В.

| 138 Централи- | Контроль со- | Автоматизи- | Информационная емкость (на одно рабочее место дежур- | БФЮК. | ЗАО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зованная | стояния сиг- | рованная | ного оператора)- до 96000 объектов, информативность-58 | 425162. | «Риэлта» |
| охрана по | нализации по | система пе- | команд и сообщений. | 001 ТУ | г. Санкт- |
| абонентским занятым теле- | редачи изве- | Особенности: |  | Петербург |
| линиям го- | фонным | щений | - обеспечение имитостойкости, возможность подключения |  |  |
| родских те- | линиям в над- «Заря»* | на одно АРМ ретрансляторов с нескольких АТС (до 10). Ра- |  |  |
| лефонных | тональном |  | бота в среде Windows 95/98/NT/2000. Работа в локальной се- |  |  |
| сетей | диапазоне |  | ти. Ведение информационной и графической баз данных, |  |  |
|  | частот |  | анализ архивов работы АРМ ДПУ; |  |  |

- сохранение телефонной связи на время охраны;

- программирование параметров объектовых устройств с ПЦН, возможно подключение оконечных объектовых уст-ройств, других изготовителей работающих по протоколам «Комета», «Атлас 3».

Станционное и объектовое оборудование:

1) Ретранслятор «Блок контролирующий Заря-20/120» (далее-БКЗ): количество контролируемых направлений- 20/120,

68

число БКЗ работающих через один канал связи до 16, для

связи БКЗ с ПЦО возможно использование цифровых кана-

лов, радиоканалов, модемов.

  - Устройство оконечное объектовое «Заря – ГК» предназна-чено для приема и передачи сообщений от прибора приемно-контрольного охранного «Заря-ИО». «Заря – ГК» контро-лирует до 50 «Заря–ИО» или ретрансляторов «Устройство сопряжения интерфейсов Заря-УСИ-2» (далее-«Заря-УСИ-2») и обеспечивает их резервное питание.

Контроль вскрытия передней панели и состояния источника питания.

  - Прибор приемно-контрольный охранный «Заря-ИО» ра-ботает совместно с «Заря-ГК», питание «Заря-ИО» осуще-ствляется от «Заря-ГК».

  - Прибор приемно-контрольный охранный «Заря-УО» (да-лее - «Заря-УО») работает по занятой телефонной линии непосредственно с БКЗ.

Оба ППКО имеют: 4 ШС, автоматизированное взятие/снятие

- брелка Touch Memory или с клавиатуры до 80 электрон-ных ключей или секретных кодов пользователей, режим тихой тревоги и тревога, принуждение, контроль состояния охраны, управление внешними устройствами (сирена, двер-ной замок), режим контроля доступа.

  - ППКОП «Ладога» совместно с ретрансляторами «Уст-ройство сопряжения интерфейсов Заря-УСИ-1» (далее УСИ-

  - для работы по занятым линиям непосредственно с БКЗ или «Устройство сопряжения интерфейсов Заря-УСИ-2» (да-лее УСИ-2) для подключения к «Заря-ГК» и охраны объек-тов средней и большой информативной емкости.

- Дополнительное оборудование к СПИ «Заря»: БСФ-0,1; БСН-0,1; МДЗ-18.

69

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозна- | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. назначение | действия | ние |  | чение ТУ | тель |
| 139 | Централи- | Контроль | Автоматизи- | Информационная ёмкость 5000 объектов; информативность 22 | МД2. | ООО |
|  | зованная | состояния | рованная | команды и сообщения. | 136003 ТУ "Элеста" |
|  | охрана по | сигнализа- | система пе- | Особенности: функционирование в зоне действия до 4 АТС, со- | МД2. | г. Санкт- |
|  | абонент- | ции по за- | редачи изве- | хранение телефонной связи на время охраны; совместимость с |  | Петербург |
|  | ским лини- | нятым те- | щений | абонентским комплектом "Комета-К", УО "Атлас-3", подтвер- | 136007 ТУ |  |
|  | ям город- | лефонным | «Юпитер» | ждение процесса постановки объекта под охрану с ПЦО, про- | МД2. |  |
|  | ских теле- | линиям |  | граммирование параметров ШС с ПЦО; |  |  |
|  | фонных |  |  | - объектовое оборудование: | 136008 ТУ |  |
|  | сетей |  |  | 1) устройство оконечное объектовое УОО "Юпитер": пять ШС, |  |  |
|  |  |  |  | резервирование питания, контроль вскрытия передней панели и |  |  |
|  |  |  |  | состояния источника питания, управление взятием/снятием с |  |  |
|  |  |  |  | помощью специальных брелоков и устройства взятия/снятия, |  |  |
|  |  |  |  | возможность обеспечения извещателей от УОО питанием +12 В, |  |  |
|  |  |  |  | возможность работы в режиме "Комета"; |  |  |

- абонентский комплект: возможность работы до 24 объектовых блоков по одной телефонной линии связи через концентратор (охрана малотелефонизированных объектов), контроль трех ШС на каждом блоке объектовом, контроль вскрытия передней па-нели концентратора, резервирование питания, управление взяти-ем/снятием объектовых блоков с помощью специальных брело-ков и устройства взятия/снятия, возможность работы в режиме "Ко-мета"

70

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
| 140 | Централи- | Контроль | Автоматизиро- | Информационная ёмкость до 160000 объектов. Информа- | ТУ 4372-001- | ЗАО |
|  | зованная | состояния | ванная система | тивность: 78 команд и сообщений. | 98139534-006 | "Авангард" |
|  | охрана | сигнализа- | передачи из- | Особенности: передача тревожных и служебных сообще- |  | г. Москва |
|  |  | ции на ох- | вещений | ний с помощью Ethernet -каналов, GSM-каналов сотовой |  |  |
|  |  | раняемых | "СОКОЛ" | связи; работа в локальной сети; разграничение доступа |  |  |
|  |  | объектах по |  | пользователей; ведение информационной и графической |  |  |
|  |  | каналам |  | баз данных, формирование истории и архивов в реальном |  |  |
|  |  | передачи |  | времени на всех ПЭВМ. Программное обеспечение СПИ |  |  |
|  |  | данных |  | "СОКОЛ". Работа в среде ОС WINDOWS XP. |  |  |
|  |  | Ethernet, |  | Возможности: |  |  |
|  |  | GSM |  | - автоматическая переадресация тревожных сообщений с |  |  |
|  |  |  |  | объектов на подведомственные оперативные службы; |  |  |
|  |  |  |  | - автоматическое уведомление пользователей о состоянии |  |  |
|  |  |  |  | объекта; |  |  |
|  |  |  |  | - прямое подключение к СПИ объектовых приборов, ра- |  |  |
|  |  |  |  | ботающих по протоколам GSM, Ethernet, находящихся |  |  |
|  |  |  |  | на любом расстоянии. |  |  |
|  |  |  |  | Станционное и объектовое оборудование |  |  |
|  |  |  |  | 1) ППКОП "Сокол-О4". 4х-зонный ППК, 2 релейных вы- |  |  |
|  |  |  |  | хода, до 8-ми клавиатур, до 8-ми пользователей, вынос- |  |  |
|  |  |  |  | ное устройство индикации. Защита от несанкциониро- |  |  |
|  |  |  |  | ванного вскрытия. Предусмотрена установка аккумуля- |  |  |
|  |  |  |  | тора 12В 7 Ач. Питание датчиков 12 В до 0,5 А. Ком- |  |  |
|  |  |  |  | плектуется модулями приемопередатчиков GSM, |  |  |
|  |  |  |  | Ethernet. Обеспечивает протоколы Сокол-GSM, Сокол- |  |  |
|  |  |  |  | NET. |  |  |
|  |  |  |  | 2) ППКОП "Сокол-О8". 8-зонный ППК, 2 релейных вы- |  |  |
|  |  |  |  | хода, до 8-ми клавиатур, до 31 пользователя, выносное |  |  |

71

устройства индикации. Защита от несанкционированного

вскрытия. Предусмотрена установка аккумулятора 12В

7 Ач. Питание датчиков 12 В до 0,6 А. Комплектуется

модулями приемопередатчиков GSM, Ethernet. Обеспе-

чивает протоколы Сокол-GSM, Сокол-NET.

- ППКОП "Сокол-8648". 8-зонный ППК с разбиением до 4-х групп, до 4-х клавиатур с бесконтактным считывате-лем, зоны с двумя оконечными сопротивлениями, двух-цветная индикация, два релейных выхода, сирена, про-граммируемый выход LED, порт RS-485, порт Ethernet, с резервированием по GSM.

- ППКОП "Сокол-8748". 8-зонный ППК с разбиением до 4-х групп, до 4-х клавиатур с бесконтактным считывате-лем, зоны с двумя оконечными сопротивлениями, двух-цветная индикация, два реле, сирена, программируемый выход LED. Резервирование канала связи по GSM (Ре-жимы работы GSM модуля: резервирование канала связи, дублирование канала связи, основной канал)

- ППКОП "Сокол-О16". 16-зонный ППК, 4 реле, до восьми клавиатур, до 31 пользователя, выносное устрой-ство индикации. Защита от несанкционированного вскрытия. Предусмотрена установка аккумулятора 12В 7 Ач. Питание датчиков 12 В до 1,2 А. Комплектуется мо-дулями приемопередатчиков GSM, Ethernet. Обеспечива-ет протоколы Сокол-GSM, Сокол-NET

72

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | тель |
| 141 | Централи- | Контроль | Автоматизиро- | Охрана до 100000 объектов и квартир, мониторинг транс- | ЛИПГ. | ООО |
|  | зованная | состояния | ванная система | портных средств, система контроля доступа, высокоскорост- | 425618.001 | «Охранное |
|  | охрана с | сигнализа- | передачи из- | ные имитостойкие каналы связи на участках АТС-объект, | ТУ | бюро |
|  | передачей | ции по те- | вещений | ПЦО-АТС, ПЦО-АТС-АТС, работающие по коммутируе- |  | Сократ» |
|  | информа- | лефонным | «Приток-А» | мым, некоммутируемым, оптоволоконным линиям связи. |  | г. Иркутск |
|  | ции по | линиям в |  | Связь между объектом охраны и АРМ ПЦО осуществляется |  |  |
|  | абонентски | надтональ- |  | по цифровым (оптоволоконным), телефонным линиям, по |  |  |
|  | м линиям | ном диапа- |  | радиоканалу, по каналам сотовой связи, корпоративным се- |  |  |
|  | городских | зоне частот, |  | тям. |  |  |
|  | телефонных | телефонным |  | Поддержка СПИ типа «Альтаир», «Фобос», «Фобос-3», «Фо- |  |  |
|  | сетей, по | линиям, пе- |  | бос-ТР», «Нева-10М», «Атлас-2М», систем информаторного |  |  |
|  | радиока- | реключае- |  | типа Антей, Виста, DSC. |  |  |
|  | налу, по | мым на пе- |  | Система включает в себя: |  |  |
|  | каналам | риод охра- |  | - АРМы ПЦО с поддержкой электронной карты города; |  |  |
|  | сотовой | ны, по ра- |  | - ретрансляторы «Приток-А» (исп.-01,-02,-03), «Приток-А-Ю», |  |  |
|  | связи, | диоканалу, |  | «Приток-А-Ф»; |  |  |
|  | корпоратив- | каналам |  | - блоки сопряжения БС; |  |  |
|  | ным сетям | сотовой |  | - контроллеры КСПИ; |  |  |
|  |  | связи, |  | - коммуникаторы TCP/IP ретрансляторов СПИ; |  |  |
|  |  | корпоратив |  | - серию приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных |  |  |
|  |  | ным сетям |  | ППКОП 011-8-1 «Приток-А-4(8)» (исп. -01, -02, -03, -041, |  |  |
|  |  |  |  | -042, -05, -06, -061, -064, -064-1, -010, -011, -ТСР), объекто- |  |  |
|  |  |  |  | вые коммуникаторы ППКОП-05, Приток-С-20, Приток- |  |  |
|  |  |  |  | Contact ID, -ТСР. Обеспечивают охрану объектов и транс- |  |  |
|  |  |  |  | портных средств с использованием линий связи городской |  |  |
|  |  |  |  | телефонной сети, УКВ-радиоканала, каналов сотовой связи, |  |  |
|  |  |  |  | корпоративных сетей и сетей Интернет. |  |  |
|  |  |  |  | - радиоканальную подсистему «Приток-А-Р» с радиомодемом |  |  |

73

|  |  |  |  | «Приток-РМ», радиоретранслятором «Приток-А-РР» и базо- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выми блоками «Приток-А-Р-БМ»; |  |  |
|  |  |  |  | - подсистему мониторинга специального, корпоративного и |  |  |
|  |  |  |  | личного автотранспорта «Приток-GPS», которая обеспечи- |  |  |
|  |  |  |  | вает прием навигационной информации от бортовых ком- |  |  |
|  |  |  |  | плектов, отображение электронной карты города (района) |  |  |
|  |  |  |  | на экране монитора, и местоположения, скорости и направ- |  |  |
|  |  |  |  | ления движения автомобилей. На автомобили, оборудован- |  |  |
|  |  |  |  | ные бортовыми комплектами Приток-GPS-БК-03 возможна |  |  |
|  |  |  |  | передача команд управления по сети сотовой связи стан- |  |  |
|  |  |  |  | дарта GSM. Программное обеспечение Приток-GPS (из со- |  |  |
|  |  |  |  | става КСА ПЦО Приток-А). Базовые модули Приток-GSM- |  |  |
|  |  |  |  | БМ, Приток-GPS-БМ, бортовые комплекты Приток-GPS- |  |  |
|  |  |  |  | БК-01(-02,-03). |  |  |
|  |  |  |  | - подсистему охраны по сетям Интернет «Приток-ТСР», |  |  |
|  |  |  |  | - подсистему оповещения и регистрации радио- и телефон- |  |  |
|  |  |  |  | ных переговоров «Приток-РТП» |  |  |
|  |  |  |  | - подсистему контроля доступа «Приток-СКД». |  |  |
| 142 | Централи- | Контроль | Автоматизиро- | Прием информации по радиоканалу от 160-ти охраняемых | ЯЛКГ. | ЗАО "ЭП |
|  | зованная | состояния | ванная система | объектов; дальность связи до 5 км (с ретранслятором – более | 425624. | ЦНИТИ", |
|  | охрана с | сигнализа- | передачи из- | 10 км); совместимость с объектовыми приборами СПИ | 006 ТУ | г. Ногинск, |
|  | передачей | ции по ра- | вещений | "Струна-2" и "Струна -3"; автоматизация процедуры "сда- |  | Моск. обл. |
|  | информа- | диоканалу с | "Струна-3М" | ча/снятие с охраны"; постоянный контроль радиоканала; со- |  |  |
|  | ции по | асинхрон- |  | вместимость с АРМ ДПУ "Фобос"; возможность установки |  | ФГУ НИЦ |
|  | радиока- | ным |  | ретранслятора РТ–20; работа с объектовым оборудованием: |  | «Охрана» |
|  | налу | адресным |  | "Струна-101","Струна-201", "Струна-401", "Струна-403", ПУ |  | г. Балашиха, |
|  |  | кодовым |  | "Гриф", "Струна-501", "Струна-801", "Струна-802", "Струна- |  | Моск.обл. |
|  |  | разделени- |  | 2001", "Струна-2002" |  |  |
|  |  | ем |  |  |  |  |

74

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия | ние |  | ние ТУ | витель |
| 143 | Централи- | Синхронная | Автоматизи- | Прием информации по радиоканалу от 1024 объектовых устройств, | ИЖВР. | ЗАО |
|  | зованная | адресная | рованная | к каждому из которых может быть подключено до 15 объектовых | 425624. | НПФ |
|  | охрана с | система с | система пе- | устройств с помощью малопроводной линии связи (суммарная ем- | 001 ТУ | "Инте- |
|  | передачей | инициали- | редачи изве- | кость – до 4096 объектов); двусторонняя связь ПЦН с объектовыми |  | грал+", |
|  | информа- | зацией об- | щений по ра- | устройствами в диапазоне частот 136…174 МГц. Постоянный кон- |  | г. Казань |
|  | ции по | мена от | диоканалу | троль радиоканала; автоматизация процедуры взятия/снятия с охра- |  |  |
|  | радиока- | ПЦН | "Струна-5" | ны при помощи ключа «Touch Memory» либо Proximity-карты. Ав- |  |  |
|  | налу |  |  | томатическое диагностирование и тестирование узлов системы в |  |  |
|  |  |  |  | процессе работы, автоматический контроль состояния ресурсов сис- |  |  |
|  |  |  |  | темы и доступа к ним. |  |  |
| 144 |  | Синхронно- | Автоматизи- | Прием информации по радиоканалу от 1280-ти охраняемых объек- | ЯЛКГ. | НИЦ |
|  |  | асинхронно | рованная сис- | тов; возможность подключения до 8-ми ретрансляторов с информаци- | 425644. | «Охрана» |
|  |  | адресная | тема | онной ёмкостью до 160 объектов; дальность связи до 5 км (с | 008 ТУ |  |
|  |  | система с | передачи | ретранслятором – более 15 км); два разрешённых диапазона рабочих |  |  |
|  |  | кодовым | извещений по | частот; совместимость с объектовым оборудованием РСПИ «Стру- |  |  |
|  |  | разделением | радиоканалу | на-2», «Струна-3», «Струна-3М»; автоматизация процедуры "поста- |  |  |
|  |  |  | "Струна-М" | новка/снятие с охраны"; постоянный контроль радиоканала; специа- |  |  |
|  |  |  |  | лизированный АРМ с функциями диагностики канала связи. |  |  |
|  |  |  |  | В состав РСПИ входит ретранслятор РТ-М, предназначен для: |  |  |
|  |  |  |  | приема, декодирования, исправления ошибок в цифровом коде и пе- |  |  |
|  |  |  |  | редачи на ПЦН обработанной информации от 160 охраняемых объ- |  |  |
|  |  |  |  | ектов РСПИ «Струна-3, 3М, М»: – РТ-М увеличивает дальность дей- |  |  |
|  |  |  |  | ствия РСПИ до 25-35 км при обеспечении прямой радиовидимости |  |  |
|  |  |  |  | между ПЦН и РТ-М. – РТ-М обеспечивает контроль шлейфа цело- |  |  |
|  |  |  |  | стности корпуса и состояния двух шлейфов сигнализации. |  |  |
|  |  |  |  | Электропитание РТ-М осуществляется от сети переменного тока |  |  |
|  |  |  |  | напряжением от 150 до 242 В частотой (50±1) Гц., имеется встроен- |  |  |
|  |  |  |  | ный резервный источник питания. Рабочий диапазон температур от |  |  |
|  |  |  |  | – 15 до +40 ºС. |  |  |

75

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | тель |
| 145 | Централи- | Синхронная | Система | Прием информации по радиоканалу от 4095 охраняемых объ- | БВФК. | ООО «НТК |
|  | зованная | адресная | передачи | ектов; двусторонняя связь ПЦН с объектовыми устройствами | 464339.001 | «Интекс», |
|  | охрана с | система с | извещений по | в диапазонах 140…174 МГц, 430…470 МГц; возможность | ТУ | г. Омск |
|  | передачей | инициали- | радиоканалу | адресного запроса о состоянии каждого из объектов. Посто- |  |  |
|  | информа- | зацией об- | "Иртыш-3Р" | янный контроль радиоканала. Дальность связи до 15 км. |  |  |
|  | ции по | мена от |  | Работа с объектовым оборудованием: «Иртыш-324», |  |  |
|  | радиока- | ПЦН |  | «Иртыш-325», «Иртыш-214», «Иртыш-424», «Иртыш-424Л», |  |  |
|  | налу |  |  | «Иртыш-112», «Иртыш-112Л», «Иртыш-113», «Иртыш-113Л». |  |  |
| 146 | Подсистема | Асинхрон- | Радиосистема | Дальность действия радиосистемы до 15 км без использова- | ТУ 4372- | ЗАО |
|  | радиока- | ная | передачи из- | ния ретрансляторов, и 25 км и более при использовании | 023- | «Аргус- |
|  | нального | адресная | вещений | ретрансляторов, повышенная надежность доставки извеще- | 23072522- | Спектр» |
|  | расширения | система с | "Аргон" | ний. Информационная емкость радиосистемы (количество | 00 | г. Санкт- |
|  | для СПИ | кодовым |  | адресов охраняемых объектов) - не менее 31000. |  | Петербург. |
|  | «Атлас-20» | разделением |  | Радиосистема содержит объектовые радиопередатчики "Ар- |  |  |
|  |  |  |  | гон", пультовой радиоприемник "Аргон РПУ" и ретрансля- |  |  |
|  |  |  |  | тор "Аргон РТР-1". Радиосистема обеспечивает передачу из- |  |  |
|  |  |  |  | вещений от ППКОП "Спектр-8" и ВОРС "Стрелец". |  |  |
| 147 | Централи- | Контроль | Устройство | Устройство оконечное, совместимое с БЛК "Атлас-3" и | ТУ 4372- | ООО |
|  | зованная | состояния | оконечное | ретранслятором "Атлас-6"; один шлейф сигнализации; со- | 001- | "Протект", |
|  | охрана по | сигнализа- | УО01061-1-2 | хранение телефонной связи на время охраны | 13116193 - | г. Чебокса- |
|  | абонентским | ции по теле- | "Атлас-6/3" |  | 95 | ры |
| 148 | линиям го- | фонным | Устройство | Устройство оконечное, совместимое с БЛК "Атлас-3" и | СПНК. | ЗАО |
|  | родских | линиям в | оконечное | ретранслятором "Атлас-6"; возможность питания по теле- | 437214.009 | "Аргус- |
|  | телефон- | надтональ- | абонентское | фонной линии от аппаратуры АТС без дополнительного ис- | ТУ | Спектр", |
|  | ных сетей | ном диапа- | УОО01061-1-3 | точника питания |  | г. Санкт- |
|  |  | зоне частот | "Атлас-3Т" |  |  | Петербург. |

76

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | тель |
| 149 | Объектовое | Контроль | Устройство | Устройство оконечное УО "Фобос-ТР" имеет два ШС, цепь | ЯЛКГ. | ЗАО "ЭП |
|  | оборудова- | состояния | оконечное | контроля наряда, резервирование питания, возможность вклю- | 425632.001 | ЦНИТИ", |
|  | ние | сигнали- | УО | чения в ШС токопотребляющих извещателей, возможность обес- | ТУ | г. Ногинск, |
|  |  | зации | "Фобос-ТР" | печения извещателей от УО питанием +12 В, радиоканальная |  | Моск. обл |
|  |  |  |  | КТС; |  |  |
|  |  |  | Устройства | Устройство оконечное УО 01061-1-3 "Фобос-ТР-К" обеспечивает | ЯЛКГ. | ФГУ НИЦ |
|  |  |  | оконечные | работу с СПИ "Фобос-ТР" и "Фобос-3". Выпускается в 4-х ис- | 425612.001 | «Охрана» |
|  |  |  | УО | полнениях: | ТУ |  |
|  |  |  | "Фобос-ТР-К" | 00 – один ШС, работа с охранными извещателями, возможность | ЯЛКГ. |  |
|  |  |  |  | включения в ШС кнопки тревожной сигнализации (КТС), ручная | 425632.004 |  |
|  |  |  |  | тактика взятия/снятия под охрану/с охраны; | ТУ |  |
|  |  |  |  | 01 – два ШС, работа с охранными извещателями, возможность |  |  |
|  |  |  |  | включения КТС в ШС1 или ШС2. Ручная тактика взятия /снятия |  |  |
|  |  |  |  | под охрану /с охраны; |  |  |
|  |  |  |  | 02 - два ШС, работа с охранными извещателями, возможность |  |  |
|  |  |  |  | использования в ШС1 радиоканальной КТС с радиобрелоками |  |  |
|  |  |  |  | типа RR-1T, RR-1TS – до 12 шт. дальность до 200 метров, ручная |  |  |
|  |  |  |  | тактика взятия /снятия под охрану /с охраны; |  |  |
|  |  |  |  | 03 – три ШС, для ШС1 и ШС2 работа с охранными извещателя- |  |  |
|  |  |  |  | ми, в ШС3 - возможность установки КТС либо функция форми- |  |  |
|  |  |  |  | рования извещения «Принуждение», автоматизированное взятие/ |  |  |
|  |  |  |  | снятие под охрану/с охраны при помощи ключей Touch Memory |  |  |
|  |  |  |  | (до 7 шт.) или радиобрелоков (до 8 шт. с функциями радиока- |  |  |
|  |  |  |  | нальных КТС); |  |  |
|  |  |  |  | Для всех исполнений: цепь контроля наряда, питание от внеш- |  |  |
|  |  |  |  | него источника +12В, выносные и встроенные световые инди- |  |  |
|  |  |  |  | каторы. |  |  |

77

|  | Объектовое | Контроль | Устройства | Устройства оконечные УО-1А, УО-1/1А: один ШС, цепь кон- | АЦДР. | НВП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудова- | состояния | оконечные | троля наряда, контроль напряжения в телефонной линии, со- | 425632.004 | «Болид» |
|  | ние | сигнали- | УО-1А, | хранение телефонной связи на время охраны; питание от | ТУ | г. Королев |
|  |  | зации | УО-1/1А | внешнего источника "+ 12 В" - УО-1/1А, питание от сети ∼ 220 |  | Моск.обл. |
|  |  |  |  | В или 12 В (без резерва) - УО-1А |  | ОАО «Ра- |
|  |  |  |  |  |  | дий» |
|  |  |  |  |  |  | г. Касли |
|  |  |  | Устройства | Устройства оконечные УО-1Р, УО-1/1Р: один ШС с ручной | АЦДР. | НВП |
|  |  |  | оконечные | (по звонку на ПЦО) тактикой постановки на охрану/ /снятия с | 425632.001 | «Болид» |
|  |  |  | УО-1Р, | охраны. Защита от подмены устройства. Питание от сети пе- | ТУ | г. Королев |
|  |  |  | УО-1/1Р | ременного тока или внешнего источника питания 12 В. Пита- |  | Моск.обл. |
|  |  |  |  | ние УО1/1Р – 12В; УО1Р - ∼ 220В или 12В. |  | ОАО |
|  |  |  |  |  |  | «Радий» |
|  |  |  |  |  |  | г. Касли |
|  |  |  | Устройство | Устройство оконечное УО-2: два ШС с ручной (по звонку на | АЦДР. | НВП |
|  |  |  | оконечное | ПЦО) тактикой постановки на охрану/снятия с охраны. Цепь кон- | 425632.002 | «Болид» |
|  |  |  | УО-2 | троля наряда, контроль напряжения питания, вскрытия. Работа | ТУ | г. Королев |
|  |  |  |  | в двух режимах - охранной и пожарной сигнализации. Выбор |  | Моск.обл. |
|  |  |  |  | способа контроля шлейфов: охранный/пожарный с помощью пе- |  |  |
|  |  |  |  | ремычек. Защита от подмены устройства. Питание от сети 220 |  |  |
|  |  |  |  | В с резервированием от встроенного аккумулятора. |  |  |
|  |  |  | Устройство | Устройство оконечное УО-3К: три ШС, цепь контроля наряда | ШЛИГ. | ОАО |
|  |  |  |  | автоматизированное взятие и снятие с помощью клавиатуры – |  |  |
|  |  |  | оконечное | 10 кодов и 10 ключей Touch Memory, контроль напряжения | 425632.002 | «Радий» |
|  |  |  | УО-3К | питания, принуждения, вскрытия, программирование задерж- |  | г. Касли |
|  |  |  |  | ки на выход. Питание 12 В. |  |  |

78

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | тель |
|  | Объектовое | Контроль | Устройства | Устройства оконечные УО-2А, УО-2А-Р, предназначены для | АЦДР. | НВП |
|  | оборудова- | состояния | оконечные | передачи извещений о состоянии 2-х шлейфов сигнализа- | 425632.006 | «Болид» |
|  | ние | сигнализа- | УО-2А, | ции на ретрансляторы СПИ "Фобос-3", комплекса «Альтаир». | ТУ | г. Королев |
|  |  | ции | УО-2А-Р, | Работа в трех режимах: охранной, тревожной и пожарной |  | Моск.обл. |
|  |  |  |  | сигнализации. «Автоматическая» с помощью ключей Touch |  |  |
|  |  |  |  | Memory тактика постановки под охрану и снятия с охраны, |  |  |
|  |  |  |  | идентификация хозоргана. |  |  |
|  |  |  |  | Распознавание и передача на ПЦО следующих состояний по- |  |  |
|  |  |  |  | жарного шлейфа сигнализации: «Неисправность», «Сработка |  |  |
|  |  |  |  | датчика», «Внимание», «Пожар» возможность использования |  |  |
|  |  |  |  | радиобрелока в качестве тревожной кнопки (УО-2А-Р). |  |  |
|  |  |  |  | Наличие выхода для питания извещателей с номинальным |  |  |
|  |  |  |  | напряжением 12В. Возможность подключения в ШС токо- |  |  |
|  |  |  |  | потребляющих извещений. |  |  |
|  |  |  |  | Контроль напряжения в абонентской линии связи и напряже- |  |  |
|  |  |  |  | ния аккумулятора при взятии под охрану. |  |  |
|  |  |  | Устройство | Устройство оконечное УО «Орион» предназначено для | АЦДР. | НВП |
|  |  |  | оконечное | трансформации извещений от приборов системы «Орион» |  | «Болид» |
|  |  |  |  |  | 425632.007 |  |
|  |  |  | УО «Орион» | на ретрансляторы СПИ «Фобос-3», комплекса «Альтаир». | ТУ | г. Королев |
|  |  |  |  | Передача извещений о состоянии до 64 ШС от приборов |  | Моск.обл. |
|  |  |  |  | «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-4», контроллера |  |  |
|  |  |  |  | «С2000-КДЛ» по «занятой» телефонной линии на ретранс- |  |  |
|  |  |  |  | лятор СПИ «Фобос-3» с модернизированной платой УЦР-М |  |  |
|  |  |  |  | (исп.02, исп.03). Встроенные индикаторы работоспособно- |  |  |
|  |  |  |  | сти, состояния обмена с приборами системы «Орион», це- |  |  |
|  |  |  |  | лостности абонентской линии связи с ретрансляторами |  |  |
|  |  |  |  | СПИ «Фобос-3». |  |  |
|  |  |  |  | Контроль напряжения источника питания и передача об |  |  |
|  |  |  |  | аварии источника и его восстановлении. |  |  |

79

| Объектовое | Контроль | Устройство | Предназначено для охраны нетелефонизированных объектов в со- | АЦДР. | НВП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудова- | состояния | оконечное | ставе комплекса централизованного наблюдения «Эгида». Имеет | 426513. | «Болид» |
| ние | сигнализа- | УО-4С | встроенный модуль GSM, считыватель карта и внутреннюю ан- | 010-02 | г. Королев |
|  | ции | исполн. 2 | тенну. Контроль 4 шлейфов сигнализации. Передача извещений |  | Моск.обл. |
|  |  |  | по каналам сотовой связи GSM: |  |  |
|  |  |  | - на пульт охраны в протоколе ID-Contact в голосовом канале че- |  |  |
|  |  |  | рез устройство оконечное пультовое (УОП) или в виде SMS- |  |  |
|  |  |  | сообщений через GSM-модем при организации централизованной |  |  |
|  |  |  | охраны (19 видов извещений); |  |  |

- на мобильные телефоны пользователей в виде SMS-сообщений (19 видов извещений) или избранного сообщения по факту дозво-на (до 5 номеров).

Автоматизация взятия под охрану и снятия одного, группы или всех ШС с помощью брелоков Touch Memory или Proximity карт. Возможность подключения внешнего считывателя.

Удаленное управление работой УО: взятие под охрану, снятие с ох-раны, запрос состояния, управление реле с помощью передачи SMS сообщений. Квитирование взятия под охрану с пункта централизо-ванной охраны. Периодическая передача тестового сообщения на ПЦО или два телефона в виде SMS-сообщений или по факту дозвона. Одно реле для подключения сирены и два настраиваемых реле для работы в одном из следующих режимов: «лампа», «квитанция», «уп-равление замком», «внешнее управление», «выключить при снятии». Программирование параметров УО с помощью компьютера или SIM-карты 4 группы конфигурируемых параметров УО:

- типы шлейфов и их параметры;

- параметры ключей Touch Memory;

- номера телефонов, по которым отправляются, принимаются сооб-щения и параметры передачи;

- тип, параметры реле, и их связи с шлейфами.

80

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ТУ | витель |
| 150 | Автоматиза- | Обработка | Комплекс средств автома- | Работа в среде ОС Windows 98/2000/XP. | ЯЛКГ.00002.01 | НИЦ |
|  | ция деятель- | информа- | тизации деятельности опе- | Графический интерфейс пользователя. |  | "Охрана", |
|  | ности персо- | ции на | ративного персонала ПЦО | Подключение СПИ: «Альтаир», «Фо- |  | г. Балашиха, |
|  | нала подраз- | ПЭВМ | «Альтаир» | бос», «Фобос-А», «Фобос-Тр», «Фобос- |  | Московская |
|  | делений ох- |  | для работы с СПИ: | 3»; «Альтаир-Р»; «Атлас-3», «Атлас-6», |  | обл. |
|  | раны |  | «Альтаир», «Фобос», «Фо- | «Атлас-20»; |  |  |
|  |  |  | бос-А» «Фобос-Тр», «Фо- | Подключение приборов «Виста», ин- |  |  |
|  |  |  | бос-3», «Альтаир-Р», «Ат- | форматорного типа «Антей»;приборов, |  |  |
|  |  |  | лас-6», «Атлас-3», «Виста», | работающих по GSM каналу; |  |  |
|  |  |  | «Антей» в составе: | неограниченное количество АРМ и слу- |  |  |
|  |  |  | Автоматизированное рабо- | жебных сервисов, в том числе возмож- |  |  |
|  |  |  | чее место дежурного опера- | ность организации пульта на одном ком- |  |  |
|  |  |  | тора: | пьютере; ведение информационной, гра- |  |  |
|  |  |  |  | фической и звуковой баз данных; веде- |  |  |
|  |  |  | ДПУ, ДПЦО |  |  |  |
|  |  |  |  | ние протоколов событий, документообо- |  |  |
|  |  |  | АРМ Дежурного |  |  |  |
|  |  |  |  | рота и статистики; |  |  |
|  |  |  | Автоматизированное рабо- |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматизация процессов постановки |  |  |
|  |  |  | чее место администратора | объектов на охрану и анализа тревожных |  |  |
|  |  |  | базы данных | и аварийных ситуаций. |  |  |
|  |  |  | АРМ Системного Админи- |  |  |  |
|  |  |  | стратора |  |  |  |
|  |  |  | Автоматизированное рабо- |  |  |  |
|  |  |  | чее место инженера ПЦО |  |  |  |
|  |  |  | АРМ Инженера |  |  |  |
|  |  |  | Автоматизированное рабо- |  |  |  |
|  |  |  | чее место инспектора |  |  |  |
|  |  |  | АРМ Инспектора |  |  |  |

81

- Автоматиза-  Обработка  Программно-аппаратный  Подключение СПИ: "Фобос", "Фобос-А", ЯЛКГ.00001.НИЦ

| ция деятель- | информа- | комплекс автоматизации | "Фобос-ТР", "Фобос-3", "Центр-КМ", | 001 ТУ | "Охрана", |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ности персо- | ции на | деятельности оперативного "Ладога", "Нева-10М" по выделенной | ЕИЯГ.687243. | г. Балашиха, |
| нала подраз- | ПЭВМ, | персонала ПЦО для работы | линии связи; подключение РСПИ "Стру- | 007 ТУ | Московская |
| делений ох- | работаю- | с СПИ: "Фобос", "Фобос-А", | на-3М"; подключение прибора "Виста", | ТДГА.425675. | обл. |
| раны | щей в опе- | "Фобос-ТР", "Фобос-3", | "Антей" по коммутируемой линии связи; | 001 ТУ |  |
|  | рационной | "Центр-КМ", "Нева-10М", с | ведение информационной, графической |  |  |
|  | среде DOS | прибором "Виста", "Антей", | и звуковой баз данных; возможность |  |  |
|  | и Windows. РСПИ "Струна-3М", "Ладо- | управления любым направлением в пре- |  |  |
|  |  | га" | делах емкости ПЦО; ведение протоколов |  |  |
|  |  | Автоматизированное рабо- | событий; подключение ретрансляторов |  |  |
|  |  |  | СПИ "Центр-КМ", "Нева-10М" к группо- |  |  |
|  |  | чее место дежурного ПЦО | вому каналу связи СПИ "Фобос" с по- |  |  |
|  |  | АРМ ДПЦО | мощью устройств согласования: |  |  |
|  |  | Автоматизированное рабо- |  |  |  |
|  |  |  | "УСИ-Центр-КМ" и | АЦДР.426469.003 | НВП |
|  |  | чее место администратора |  | ТУ | "Болид", |
|  |  | базы данных | "УСИ-Нева-10М" |  |  |
|  |  |  |  | АЦДР.426469.004 | г. Королев, |
|  |  | АРМ АБД |  |  |  |
|  |  |  |  | ТУ | Московская |
|  |  | Автоматизированное рабо- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обл. |
|  |  | чее место дежурного пульта |  |  |  |
|  |  |  | блок сопряжения интерфейсов | ЯЛКГ.426659. | ЗАО «ЭП |
|  |  | управления на базе ПЭВМ |  | 001 | ЦНИТИ» |
|  |  | АРМ ДПУ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г. Ногинск |
|  |  | Автоматизированное рабо- |  |  | Московска- |
|  |  |  |  |  | яй обл. |
|  |  | чее место администратора |  |  |  |
|  |  | системы |  |  |  |
|  |  | АРМ АС |  |  |  |

82

| № | Основное | Принцип | Наимено- | Характеристики | Обозначение | Изготови- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначе- | действия | вание |  | ТУ | тель |
|  | ние |  |  |  |  |  |
| 152 | Автома- | Обра- | Про- | Работа в среде ОС Windows 95/98/NT/2000. Графический интерфейс | Р.АЦДР.0007 | ЗАО НВП |
|  | тизация | ботка | граммно- | пользователя. Подключение СПИ: «Фобос», «Фобос-А», «Фобос- | 8-02 34 01 | «Болид», |
|  | деятель- | инфор- | аппарат- | ТР», «Фобос-3» на скоростях 200/1200 бод, «Юпитер», «Центр- |  | г. Королев, |
|  | ности | мации на | ный ком- | КМ», «Нева-10М», «Атлас-2М» по телефонным линиям связи. |  | Моск. обл. |
|  | персона- | ПЭВМ | плекс ав- | Подключение РСПИ «Струна-3М». Подключение СПИ «Виста», |  |  |
|  | ла под- |  | томатиза- | ИСО «Орион» по коммутируемым линиям связи. GSM- |  |  |
|  | разделе- |  | ции ПЦО | мониторинг и управление. Ведение и «горячее» резервирование |  |  |
|  | ний охра- |  | «Эгида» | информационной и оперативной баз данных. Ведение и «горячее» |  |  |
|  | ны |  |  | резервирование протокола событий. Возможность управления лю- |  |  |
|  |  |  |  | бым направлением в пределах емкости ПЦО. Подключение |  |  |
|  |  |  |  | ретрансляторов СПИ «Центр-КМ» и «Нева-10М» к групповому |  |  |
|  |  |  |  | каналу связи СПИ «Фобос» с помощью устройств согласования. |  |  |
|  |  |  |  | Информационная и сетевая совместимость с КСА ПЦО НИЦ «Ох- |  |  |
|  |  |  |  | рана». |  |  |
| 153 |  |  | Комплекс | Автоматизация как оперативных, так и неоперативных служб под- | АВЯД.00003- | Регио- |
|  |  |  | средств | разделений ОВО. Возможность создания ПЦО емкостью от 200-300 до | 01-34.01 | нальный |
|  |  |  | автомати- | 10-20 тысяч ключей охраны. Работа в среде Windows 95/98/NT/2000. | АВЯД.00004- | Ремонт- |
|  |  |  | зации дея- | Работа в локальной сети. Ведение информационной и графической | 01-34.01 | ный Центр |
|  |  |  | тельности | баз данных, анализ архивов работы АРМ ДПУ. Возможность | АВЯД.00005- | (РРЦ) |
|  |  |  | персонала | управления всеми направлениями в пределах емкости ПЦО. | 01-34.01 | УВО при |
|  |  |  | подразде- | В состав комплекса входят следующие автоматизированные ра- | АВЯД.00006- | ГУВД |
|  |  |  | лений ох- | бочие места (АРМ): АРМ инженера ПЦО; АРМ ДПУ; АРМ де- | 01-34.01 | Санкт- |
|  |  |  | раны | журной части; АРМ линейно-технической службы; АРМ дого- | АВЯД.00006- | Петербурга |
|  |  |  | «Заря» | ворной службы; АРМ квартирной службы. | 01-34.02 | и Ленин- |
|  |  |  |  | Использование для передачи событийной информации модемной | АВЯД.00006- | градской |
|  |  |  |  | связи и цифровых каналов. Поддерживаемые типы СПИ: "Нева-10", | 01-34.03 | области, |
|  |  |  |  | "Нева-10М", "Фобос", "Фобос-А", "Фобос-ТР", "Фобос-3", "Нева- |  |  |
|  |  |  |  | МД", "Струна-ЗМ", "БК-Заря", "Комета". |  |  |

83

- Средства беспроводной охранной сигнализации

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия |  |  | ние ТУ | витель |
| 154 | Централи- | Формиро- | Устройство беспро- | В состав входит стационарное радиопередающее устрой- | НКГБ. | ЗАО НТЦ |
|  | зованная | вание тре- | водной охранной сиг- | ство РПД Астра-РИ и стационарное радиоприёмное уст- | 464511.001 | «ТЕКО» |
|  | охрана с | вожного | нализации | ройство РПУ Астра-РИ. Три частотные литеры в диапазо- | ТУ | г. Казань. |
|  | передачей | извещения | «Астра-РИ» | не частот 433,92 ± 0,2 % МГц, не требуется разрешения на |  |  |
|  | информации | по радио- |  | использование от органов радионадзора. Дальность ра- |  |  |
|  | по радио- | каналу |  | диоканала не менее 2500 м. Контроль одним РПУ до 24 |  |  |
|  | каналу |  |  | РПД и/или брелоков «РПДК Астра-РИ-М». Максимальная |  |  |
|  |  |  |  | ёмкость системы – 96 РПД (на 4 РПУ и применением |  |  |
|  |  |  |  | ППКОП Астра-812) и 768 ШС ППКОП Астра-712/Х, под- |  |  |
|  |  |  |  | ключённых к РПД. Динамическое кодирование сообще- |  |  |
|  |  |  |  | ний с защитой от «квалифицированного обхода» (подмена |  |  |
|  |  |  |  | РПД, использование ранее записанных извещений). Алго- |  |  |
|  |  |  |  | ритм контроля связи с выдачей соответствующих извеще- |  |  |
|  |  |  |  | ний при потере связи: с одним РПД – через 10мин.; со |  |  |
|  |  |  |  | всеми РПД - через 2 мин. Широкий температурный диапа- |  |  |
|  |  |  |  | зон работы РПД от – 30 до + 50 ºС. |  |  |

84

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначе- | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. назначение | действия |  |  | ние ТУ | витель |
| 155 | Централи- | Формирова- | Устройство бес- | В состав входит более 6-ти типов радиоканальных извещате- | НГКБ | ЗАО НТЦ |
|  | зованная | ние тревож- | проводной ох- | лей, радиоприёмное устройство «РПУ Астра-РИ-М», ППКОП 464511.003 | «ТЕКО» |
|  | охрана с | ного извеще- | ранно-пожарной | Астра-812, модули релейные и индикации. | ТУ | г. Казань. |
|  | передачей | ния по ра- | сигнализации | Три частотные литеры в диапазоне частот 433,92 ± 0,2 % |  |  |
|  | информации диоканалу | «Астра-РИ-М»* | МГц, не требуется разрешения на использование от органов |  |  |
|  | по радио- |  |  | радионадзора. Дальность радиоканала не менее 300 м (для |  |  |
|  | каналу |  |  | брелока – не менее 1300 м). Контроль до 48 извещателей од- |  |  |
|  |  |  |  | ним радиоприёмным устройством. Максимальная ёмкость |  |  |
|  |  |  |  | системы – 192 извещателя (4 РПУ и применение ППКОП |  |  |
|  |  |  |  | Астра-812). Динамическое кодирование сообщение с защи- |  |  |
|  |  |  |  | той от «квалифицированного обхода» (подмена извещате- |  |  |
|  |  |  |  | ля, использование ранее записанных извещений). Алгоритм |  |  |
|  |  |  |  | контроля радиоканала с выдачей извещений при потере |  |  |
|  |  |  |  | связи: |  |  |

  - с одним извещателем – через 10 мин.,

  - со всеми зарегистрированными извещателями – через 2 мин.

- «Астра РИ-М» в составе: ППКОП «Астра-812», «РПУ –Астра-РИ-М»; извещателей охранных: ИО 32910-1 «Астра-6131»; ИО 40910-1 «Астра-5131» исполнение А; ИО 30910-1 «Астра-5131» исполнение Б; ИО 10210-1 «Астра- 3321»; ИО 10110-1 «РПДК АСТРА -РИ-М».

|  |  |  |  |  | 85 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | Централи- | Контроль и |  | Внутриобъекто- | Двухсторонняя связь между всеми радиоустройствами. | ТУ 4372- | ЗАО |
|  | зованная | управление | вая радиосистема Диапазон рабочих частот: 433.05-434.79 МГц (6 каналов) | 057- | "Аргус- |
|  | охрана с | извещателя- | охранно- | или 868.0-868.2 МГц (3 канала). | 23072522- | Спектр", |
|  | передачей | ми и испол- пожарной сигна- | Автоматическая смена рабочего канала. | 2004 | г. Санкт- |
|  | информации | нительными | лизации | Контроль радиоканала связи (от 1,5 до 15 мин). |  | Петербург |
|  | по радио- | устройствами "Стрелец"* | Криптографическая защита сигналов. |  |  |
|  | каналу | по радиока- |  | Микросотовая топология системы с дальностью: |  |  |
|  |  | налу с ис- |  | - 600 м (радиорасширитель – извещатель/ брелок / исполни- |  |  |
|  |  | пользованием |  | тельное устройство), |  |  |
|  |  | двухсторон- |  | - 1000 м (радиорасширитель - радиорасширитель). |  |  |
|  |  | него прото- |  | Емкость системы - 768 радиоустройств: |  |  |
|  |  | кола обмена. |  | - 16 радиорасширителей; |  |  |
|  |  |  |  |  | - 32 извещателя + 16 устройств управления на каждый ра- |  |  |
|  |  |  |  |  | диорасширитель. |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность работы радиоизвещателей: не менее 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | лет от основной батареи + 2 мес. от резервной. Возмож- |  |  |
|  |  |  |  |  | ность интеграции с проводной ИСБ «Аккорд-512», а также |  |  |

  - СПИ "Атлас-20" и РСПИ "Аргон". Рабочая температура: от -30 до +50 ºC.

- «Стрелец» в составе: приёмно- контрольных устройств: радиорасширителя охранно-пожарного (РРОП); радиорасширителей пожарных (РРП) «АСБ-РС» и «РРП-240»; извещателей ИО «Икар-Р», «Икар-5Р А», «Икар-5Р Б», ИО «РИГ», «Арфа-2Р», ИП «Аврора –ДР», ИП «Аврора –ТР», ИП «Ав-рора –ДТР», ИП «ИПР-Р»; радиобрелка управления (РБУ); устройства оконечного объектового автоматического вызова УОО-АВ (исполнение 1); пультов управления ПУ-Р, ПУЛ-Р; исполнительного блока «ИБ-Р»; оповещателя звукового «Сирена-Р».

86

| № | Основное | Принцип | Наименование | Характеристики | Обозначение | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. назначение | действия |  |  | ТУ | витель |
| 157 | Централи- | Формиро- | Блок расширения | Диапазон рабочих частот 433,05-434,79 МГц. Ем- | БФЮК.468157. | ЗАО |
|  | зованная | вание тре- | шлейфов сигнализа- | кость системы: для ППКОП «Ладога» - до 32 изве- | 003 ТУ | «Риэлта» |
|  | охрана с | вожного | ции радиоканальный | щателей на расширитель, до 3 расширителей; для |  | г. Санкт- |
|  | передачей | извещения | «Ладога БРШС-РК» | ППКОП «Ладога-А» - до 8 извещателей на расши- |  | Петер- |
|  | информации | по радио- | с дополнительным | ритель, до 8 расширителей. Мощность передатчика |  | бург. |
|  | по радио- | каналу | оборудованием* | до 10 мВт. С БРШС-РК могут использоваться изве- |  |  |
|  | каналу |  |  | щатели: |  |  |
|  |  |  |  | - пассивные ИК радиоканальные (6 исполнений); |  |  |
|  |  |  |  | - магнитоконтактные радиоканальные (4 исполнения); |  |  |
|  |  |  |  | - пожарные дымовые; |  |  |
|  |  |  |  | - кнопки тревожной сигнализации. |  |  |

Дальность действия 200 или 400 м в свободном про-

странстве в зависимости от исполнения, для тре-

вожной кнопки – 800 м. Диапазон рабочих темпера-

тур от минус 10 до +50° С. Время работы радиоиз-

вещателей без замены источника питания не менее 1

года. Время контроля радиоканала 3 минуты.

- Дополнительное оборудование: извещатели охранные «Ладога РК-МК», «Ладога РК-МК» исп.1, «Ладога РК-МК-У», «Ладога РК-МК-У» исп.1, «Ладога РК-ИК», «Ладога РК-ИК» исп.1, «Ладога РК-ИК-А», «Ладога РК-ИК-А» исп.1, «Ладога РК-ИК-Б», «Ладога РК-ИК-Б» исп.1, «Ладога РК-ПД», «Ладога РК-КТС».

87

5.Средства мониторинга подвижных объектов

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначение | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия | ние |  | ТУ | витель |
| 158 | Автомати- | Определение | Система мо- | Определение местоположения автотранспортных средств | НС.468239. | ЗАО |
|  | зация дея- | местоположе- | ниторинга | с отображением полученной информации на электронной | 010 ТУ | «Нави- |
|  | тельности | ния по сигна- | подвижных | карте местности. Передача информации по каналам сото- |  | гацион- |
|  | персонала | лам спутнико- | объектов | вых сетей связи стандарта GSM 900/1800 и по УКВ радио- |  | ные сис- |
|  | подразде- | вой системы | «Арго-Страж» | каналу (136-174 и 430-470 МГц). Радиус действия 20 - 30 км, |  | темы» |
|  | лений ох- | позициониро- |  | для увеличения радиуса действия применяются ретрансля- |  | г. Омск |
|  | раны | вания ГЛО- |  | торы. |  |  |
|  |  | НАСС/GPS с |  | Система передача информации по УКВ радиоканалу |  |  |
|  |  | передачей ин- |  | обеспечивает: |  |  |
|  |  | формации по |  | - автоматическое определение местоположения, скорости |  |  |
|  |  | каналам УКВ |  | и курса транспортного средства (ТС), оборудованных |  |  |
|  |  | и сотовых се- |  | бортовыми блоками, в границах действия подсистемы |  |  |
|  |  | тей стандарта |  | сбора данных; |  |  |
|  |  | GSM |  | - передачу данных с ТС на диспетчерский центр (ДЦ) по ра- |  |  |
|  |  |  |  | диоканалу ПСД; |  |  |
|  |  |  |  | - радиообмен полученными с ТС данными по РАДИОСЕТИ. |  |  |
|  |  |  |  | - возможность связи между оператором ДЦ и экипажами |  |  |
|  |  |  |  | ТС по радиоканалам существующей у Заказчика системы |  |  |
|  |  |  |  | речевой связи. Во время сеансов речевой связи передача |  |  |
|  |  |  |  | данных приостанавливается; |  |  |
|  |  |  |  | - приоритетную передачу сигнала тревоги; |  |  |
|  |  |  |  | - архивирование данных о суточном маршруте движения |  |  |
|  |  |  |  | ТС с привязкой к реальному времени. |  |  |
|  |  |  |  | - воспроизведение пройденных ТС маршрутов с привяз- |  |  |

88

кой к реальному времени.

Система передача информации по УКВ радиоканалу состоит из следующих подсистем:

- подсистема сбора данных (ПСД) о местоположении, ско-рости и курсе ТС;

- подсистема радиообмена данными о местоположении, скорости и курсе ТС (РАДИОСЕТЬ).

Для работы каждой из подсистем требуется по одной частоте (Fпсд и Fр). Fпсд — частота диапазона 136…174

МГц, Fр — 403…470 МГц.

Терминальное устройство позволяет: определять место - положение автотранспортного средства; контролировать состояние извещателей и устройств сигнализации (до 8 входов), установленных на борту автотранспортного сред-ства; передавать в центр контроля и управления сигнал тревоги при срабатывании сигнализации или при попытке воздействия на терминальное устройство.

Центр контроля и управления обеспечивает: обработку запросов о постановке на охрану и снятии с нее автотранс-портных средств; визуализацию в реальном масштабе вре-мени информации о местонахождении текущем состоянии автотранспортного средства в тревожной ситуации; накоп-ление и сохранение всей полученной информации.

89

| № | Основное | Принцип | Наименова- | Характеристики | Обозначение | Изгото- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п. | назначение | действия | ние |  | ТУ | витель |
| 159 | Автомати- | Определение | Система | Определение местоположения автотранспортных средств | НО.1.002. | ЗАО |
|  | зация дея- | местоположе- | мониторин- | методом радиопеленгации. Передача информации от ав- | 099 ТУ | «Балт- |
|  | тельности | ния по сигна- | га подвиж- | томобиля до пеленгатора по радиоканалу, от пеленгатора |  | АвтоПо- |
|  | персонала | лам радиопе- | ных объек- | до центра контроля и управления по проводным линиям |  | иск» |
|  | подразде- | ленгации | тов | связи. |  | г.Санкт- |
|  | лений ох- |  | «Аркан-СМ» | Точность определения местоположения мобильных объ- |  | Петер- |
|  | раны |  |  | ектов в условиях городской застройки не хуже 100 метров. |  | бург |
|  |  |  |  | Частота обновления информации о местоположении мо- |  |  |
|  |  |  |  | бильных объектов один раз в 3 секунды. |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих частот от 146,0 до174,0 МГц. |  |  |
|  |  |  |  | Ширина рабочей полосы частот от 50 до 600 КГц. |  |  |
|  |  |  |  | Емкость системы - 10 000 объектов |  |  |
|  |  |  |  | Количество состояний для мобильных объектов до 8 |  |  |
|  |  |  |  | Количество состояний для стационарных объектов до 16 |  |  |
|  |  |  |  | Время передачи сообщений от объекта до ПЦН не более |  |  |
|  |  |  |  | 30 секунд |  |  |
|  |  |  |  | Терминальное устройство позволяет: контролировать со- |  |  |
|  |  |  |  | стояние извещателей и устройств сигнализации (до 5 вхо- |  |  |
|  |  |  |  | дов), установленных на борту автотранспортного средства, |  |  |
|  |  |  |  | формировать с заданным периодом радиосигналы, содер- |  |  |
|  |  |  |  | жащие информацию о текущем состоянии и служащие для |  |  |
|  |  |  |  | определения местоположения. |  |  |
|  |  |  |  | Центр контроля и управления обеспечивает: определе- |  |  |
|  |  |  |  | ние местоположения охраняемых или контролируемых ав- |  |  |
|  |  |  |  | тотранспортных средств с отображением на электронной |  |  |
|  |  |  |  | карте местности, накопление и хранение полученной ин- |  |  |
|  |  |  |  | формации. |  |  |
| 160 | Автомати- | Определение | Система | Определение местоположения автотранспортных средств с | ТУ 322110- | ООО |

90

|  | зация дея- | местоположе- | мониторин- | отображением полученной информации на электронной | 095- | «Кодос-Б», |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тельности | ния по сигна- | га подвиж- | карте местности. Передача информации по каналам сото- | 011814181-02 | г. Москва |
|  | персонала | лам спутнико- | ных объек- | вых сетей связи стандарта GSM 900/18001800 и по УКВ |  |  |
|  | подразде- | вой системы | тов | радиоканалу (136-174 и 430-470 МГц) при использовании |  |  |
|  | лений ох- | позициониро- | «Алмаз» | модема "ТИТАН-РМ-1". Радиус действия 20 - 30 км. |  |  |
|  | раны | вания ГЛО- |  | Терминальное устройство позволяет: определять место- |  |  |
|  |  | НАСС/GPS с |  | нахождения автотранспортного средства; контролировать |  |  |
|  |  | передачей ин- |  | состояние извещателей и устройств сигнализации (до 8 |  |  |
|  |  | формации по |  | входов), установленных на борту автотранспортного сред- |  |  |
|  |  | каналам УКВ и |  | ства; воздействовать на системы автотранспортного сред- |  |  |
|  |  | сотовых сетей |  | ства и управлять исполнительными устройствами (до 8 |  |  |
|  |  | стандарта GSM |  | выходов) по командам из центра контроля и управления |  |  |
|  |  |  |  | или в автономном режиме; передавать в центр контроля и |  |  |
|  |  |  |  | управления текущие координаты с заданной регулярно- |  |  |
|  |  |  |  | стью; проводить автоматическое тестирование узлов сис- |  |  |
|  |  |  |  | темы с протоколированием полученных результатов; обес- |  |  |
|  |  |  |  | печивать организацию канала речевой телефонной связи |  |  |
|  |  |  |  | между контролируемым автомобилем и центром контроля |  |  |
|  |  |  |  | и управления. Напряжение питания – 9…15 В, ток потреб- |  |  |
|  |  |  |  | ления, не более 300 мA |  |  |
|  |  |  |  | Модем "ТИТАН-РМ-1" предназначен для приема, обра- |  |  |
|  |  |  |  | ботки, хранения и выдачи поступающей информации при |  |  |
|  |  |  |  | обмене сообщениями по радиоканалу между терминаль- |  |  |
|  |  |  |  | ным устройством "ТИТАН-10" и диспетчерским центром. |  |  |
|  |  |  |  | Модем осуществляет обмен информацией с ДЦ (компью- |  |  |
|  |  |  |  | тером) по стандарту RS-232. |  |  |
|  |  |  |  | Электропитание модема осуществляется от источника по- |  |  |
|  |  |  |  | стоянного тока с номинальным напряжением 12 В. |  |  |
|  |  |  |  | Модем обеспечивает с помощью светодиодов индикацию: |  |  |
|  |  |  |  | напряжения питания, передачи данных на радиостанцию, |  |  |

91

приема данных от радиостанции.

Модем предназначен для непрерывной 24 часовой работы. Стандартно с модемом используются такие радиостанции как Motorolla GM-300, GM-340, GM-360.

Центр контроля и управления обеспечивает мониторинг всех терминальных устройств, подключенных к системе; регулярно опрашивает терминальные устройства на пред-мет их жизнеспособности; накапливает и обрабатывает информацию, поступающую от терминальных устройств; при необходимости обеспечивает речевую связь между оператором диспетчерского центра и объектом. Программ-ное обеспечение диспетчерского центра (ДЦ) обеспечивает:

- Отображение объекта на электронной карте местности.

2)Контроль состояния датчиков, управление устройствами на объекте, создание отчетов о передвижении транспорт-ных средств, аудиоконтроль обстановки на объекте, зада-ние и отслеживание нахождения в районах.

3)Внесение информации из «черного ящика» устройства в основную базу данных.

Сетевой вариант ДЦ допускается построение целых сетей диспетчерских центров, расположенных в разных районах города и связанных между собой каналами передачи дан-ных (ISDN, xDSL, GSM и радиоканалом).

92

| 161 | Автомати- | Определе- | Подсистема | Определение местоположения транспортных средств с помо- | ЛИПГ. | ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зация дея- | ние место- | контроля | щью спутниковой навигации GPS с отображением полученной | 425618.001 | «Охран- |
|  | тельности | положения | подвижных | информации на электронной карте местности. Вычисление ко- | ТУ | ное бюро |
|  | персонала | по сигналам | объектов | ординат автомобиля, а так же его скорости и курса с помощью |  | Сократ» |
|  | подразде- | спутнико- | «Приток-GPS» | бортовых комплектов (БК). |  | г. Иркутск |
|  | лений ох- | вой системы |  | Приток-GPS-БК-01(VHF) и Приток-GPS-БК-02(UHF) - для |  |  |
|  | раны | позициони- |  | открытой установки на служебном транспорте, передача ин- |  |  |
|  |  | рования |  | формации на ПЦО по УКВ радиоканалу (136-174 и 430-470 МГц). |  |  |
|  |  | GPS с пере- |  | Радиус действия 20 - 30 км, для увеличения радиуса действия |  |  |
|  |  | дачей ин- |  | применяются ретрансляторы. |  |  |
|  |  | формации |  | Приток-GPS БК-03 - для скрытной установки на охраняемых |  |  |
|  |  | по каналам |  | автомобилях, передача информации на ПЦО по каналам сото- |  |  |
|  |  | сотовых |  | вой связи стандарта GSM 900/1800, имеет 5 входов для под- |  |  |
|  |  | сетей стан- |  | ключения датчиков охранной и тревожной сигнализации и 4 |  |  |
|  |  | дарта GSM |  | выхода (ключа) управления, в том числе работой двигателя, |  |  |
|  |  |  |  | электропитание обеспечивается от дополнительного резервно- |  |  |
|  |  |  |  | го аккумулятора. Формирует сигнал тревоги при буксировке |  |  |
|  |  |  |  | автомобиля, находящегося под охраной. |  |  |
|  |  |  |  | АРМ ДПЦО обеспечивает обработку поступающих от БК |  |  |
|  |  |  |  | данных и отображение в реальном масштабе времени местопо- |  |  |
|  |  |  |  | ложения, состояния (охраняется, не охраняется, тревога и т.д.), |  |  |
|  |  |  |  | скорости и направления движения автомобилей, архивирова- |  |  |
|  |  |  |  | ние всей поступающей информации (трасс), расчёт пробега и |  |  |
|  |  |  |  | расхода топлива за указанный период. |  |  |
|  |  |  |  | АРМ Приток-GPS включен в общую локальную сеть системы |  |  |
|  |  |  |  | Приток-А, поэтому на электронной карте производится и ото- |  |  |
|  |  |  |  | бражение стационарных объектов, находящихся в тревоге, что |  |  |
|  |  |  |  | облегчает работу ДПЦО по управлению экипажами ГЗ. |  |  |